Lublin  05.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy DAO-Zo/RV/1/2015

Przedmiot zamówienia:

dostawa wraz z montażem rolet, verticali,  sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Podpisano:

Lublin dn. 05.08.2015 r.

I. WPROWADZENIE

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z  zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i wynosi poniżej 30 000 EURO.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, NIP 712-016-10-05, REGON 000514064.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39515440-1 - żaluzje
39515400-9 - rolety
39515410-2 - rolety wew.
39515000-5 - żaluzje, rolety tekstylne
45421145-2 - instalowanie rolet

2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji (polegającej na zmianie umiejscowienia osłony okiennej we wskazanym pomieszczeniu lub dopasowania jej  rozmiaru do szyby okiennej) przedmiotu zamówienia niewpływającej na koszt ostateczny przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia powodujące obniżenie kosztu przedmiotu zamówienia maksymalnie do 90% kosztu początkowego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy i pozostanie bez wpływu na wysokość cen jednostkowych.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa następująco:

- dostawa i montaż rolet, verticali sterowanych ręcznie i mechanicznie do budynku ICBN w terminie 3 tygodni od podpisania umowy (21 dni łącznie z przekazaniem protokołów odbioru bez zastrzeżeń wykonanych prac)

- dostawa i montaż rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do pozostałych budynków w terminie do dnia 30.09.2015 (łącznie z przekazaniem protokołów odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń)

- całość przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 30.09.2015 r.

VI. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę montażu rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz bezpośrednio na przedmiot zamówienia czyli osłony okienne (na materiały, mechanizmy, usługę montażu) na czas minimum 24 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. Zakres gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej, z zakresem nie mniejszym niż wynikającym z zapytania ofertowego.

Wykonawca udziela gwarancji na: prace przygotowawcze do montażu osłon okiennych, prace montażowe osłon okiennych w siedzibie zamawiającego w budynku i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, materiały i mechanizmy użyte do wykonania i uruchomienia działania osłon okiennych.

3. Przeglądy Serwisowe

Wykonawca zapewnia i przeprowadza w siedzibie zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym, na własny koszt minimum 2 przeglądy serwisowe w ciągu roku kalendarzowego. W zakresie przeglądu przeprowadza konserwacje (czyszczenie, smarowanie mechanizmów osłon okiennych) i regulację elementów mechanicznych i konstrukcyjnych osłon okiennych. Wymienia uszkodzone części i elementy, które zużyły się w wyniku normalnej eksploatacji osłon okiennych. Po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego Wykonawca sprawdza działanie serwisowanej osłony okiennej -  sporządza protokół powykonawczy i przekazuje go Zamawiającemu. Wszelkie koszty przeglądów serwisowych pokrywa Wykonawca.

4. Interwencje awaryjne w czasie trwania okresu gwarancyjnego

Czas reakcji serwisowej maksimum 48 h od momentu zgłoszenia usterki awarii osłony okiennej. Usunięcie usterki powinno się odbyć w przeciągu 2 dni roboczych od momentu podjęcia pierwszej akcji serwisowej przez Wykonawcę. Wszelkie prace naprawcze powinny odbywać się w siedzibie zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym. Zmiana miejsca realizacji naprawy możliwa jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. Całkowity koszt interwencji serwisowej w okresie trwania gwarancji spoczywa na Wykonawcy. Po wykonaniu naprawy Wykonawca sprawdza działanie naprawionej osłony okiennej i sporządza protokół ponaprawczy i przekazuje go Zamawiającemu.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".

Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

VIII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają przedmiotowych wpisów – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr …3… do Zapytania;

3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Ponadto Wykonawca musi złożyć:

4. Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr …1…)

5. Oferta Wykonawcy (Załącznik nr …2….)

6. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr …4……)

7. Uprawnienia (kopie):

a. Uprawnienia do pracy na wysokości ( lekarskie - aktualne).

b. Świadectwo kwalifikacyjne grupy G-1 (elektryczna) w zakresie eksploatacji E

8. Atest trudnozapalności materiału.

9. Atest higieniczności materiałów.

Dopuszcza się aby wymaganymi uprawnieniami łącznie legitymowała się jedna osoba (dot. punkt a, b).

B. Forma dokumentów

1. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 należy przedstawić w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 4, 5, 6 mają być złożone w oryginale.

3. Pełnomocnictwo  o którym mowa w pkt. 3 może być złożone w oryginale  lub w formie kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

4. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Administracji Obiektami

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Gmach Główny p. 105

- drogą elektroniczną na adres: dao@kul.pl,  adabrow@kul.pl, fax: 81 445 41 49.

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy tj.:

DAO - Zo/RV/1/2015

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby:

Pani mgr Anna Dąbrowska – tel. (81) 445-41-03 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie z następującym napisem:

Oferta na  dostawę wraz z montażem rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do  budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(nie otwierać przed godz.12.30 13/08/2015 r.)

Nr  DAO-Zo/RV/1/2015

Dział Administracji Obiektami pokój 105

2. Oferty należy składać do dnia 13/08/2015 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego  – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, AL. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Dział Administracji Obiektami KUL Budynek Gmach Główny - pok. Nr 105 ( przy ofertach  przesłanych  pocztą  brana będzie pod uwagę data i godzina  stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej KUL )

3. Otwarcie ofert odbędzie się 13/08/2015 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, AL. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Dział Administracji Obiektami KUL Budynek Gmach Główny - pok. Nr 106.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

4. Do oferty należy załączyć:

- dokumenty określone w Rozdz. VIII Zapytania;

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Cenę oferty będzie stanowić: Wyliczona w formularzu ofertowym zawartym w Ofercie Wykonawcy suma wartości brutto za poszczególne pozycje wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.

3. Wszelkie wyliczenia (cena netto, podatek VAT, wartość brutto) winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 70%

b) okres gwarancji 25%

c) czas reakcji serwisowej 5%

3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

4. Kryterium oceny oferty będzie obliczane wg następujących wzorów:

a)cena – 70%

C=Cmin/Cof x 70%

gdzie:

C - ocena punktowa za oceniane kryterium – cena,

Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto,

Cof – cena ofertowa brutto oferty ocenianej,

70% - waga procentowa ocenianego kryterium (70%=70 pkt.)

b) okres gwarancji  – 25%

G=Gmin/Gof x 25%

gdzie:

G - ocena punktowa za oceniane kryterium – okres gwarancji,

Gmin – najkrótszy spośród ocenianych okres gwarancji,

Gof – czas gwarancji ocenianej oferty,

25% - waga procentowa ocenianego kryterium (25%=25 pkt.)

c)czas reakcji serwisowej - 5%

T=Tmin/Tof x 5 %

gdzie:

T – ocena punktowa za oceniane kryterium czas reakcji serwisowej,

Tmin – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ocenianych ofert,

Tof – czas reakcji serwisowej podany w ofercie ocenianej,

5% - waga procentowa ocenianego kryterium (5%=5pkt)

Pod pojęciem „czas reakcji serwisowej” Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu usunięcia awarii.

Maksymalny czas reakcji serwisowej Zamawiający określa na 48 godz.

5. Oferty w których Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji lub czasu reakcji serwisowej zostaną odrzucone jako niezgodne z zapytaniem ofertowym.

6. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru:

O = C + G + T

gdzie:

O- to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej,

C- ocena punktowa za kryterium cena,

G- ocena punktowa za kryterium okres gwarancji,

T- ocena punktowa za kryterium czas reakcji serwisowej.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

1.	Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania Umowy.

2.	Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli kwota jaką Zamawiający przeznaczył na zabezpieczenie niniejszego zapytania ofertowego będzie niższa niż kwota oferty wybranej jako najkorzystniejsza, informując o tym w formie właściwej dla niniejszego zapytania ofertowego oraz bez podania przyczyn.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Podpisano:

Lublin dn. 05.08.2015 r.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy/Adres

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

| Budynek Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych ICBN |
| --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/verticali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 1 | Rolety sterowane elektrycznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami, sterowane elektrycznie z napędem zwykłym na przełącznik, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 1.12, 2.06, 2.16, 3.05 | 3,25 x 2,10 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Rolety sterowane elektrycznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, bez prowadnic, sterowane elektrycznie z napędem zwykłym na przełącznik, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 3.15, 4.05, 4.15 | 3,25 x 2,10 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Rolety sterowane elektrycznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami sterowane elektrycznie z napędem zwykłym na przełącznik, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie 0.08 | 3,20 x 0,36 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami, obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 0.13, 0.22 | 2,00 x 0,85 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 0.13, 0.22 | 0,98 x 0,98 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 0.13, 0.22 | 2,10 x 0,98 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i na trudnozapalność w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenia: 0.13, 0.22 | 1,02 x 0,98 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie: (-1.29) | 2,00 x 0,92 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i na trudnozapalność w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie: (-1.20) | 2,00 x 0,83 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie: (-1.20) | 2,00 x 0,35 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, bez prowadnic obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie: 1.02 | 3,25 x 2,10 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Rolety sterowane ręcznie. Rolety w kasecie z prowadzeniem linkowym, z prowadnicami obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca z atestami higienicznymi i trudnozapalności w kolorze pasującym do kolorystyki obiektu. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia kolorystyki z architektem. Pomieszczenie 0.22 | 2,14 x 0,96 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Żaluzje aluminiowe sterowane ręcznie za pomocą łańcuszka kulkowego, rynna górna umieszczona w kasecie, z prowadzeniem bocznym żyłkowym) (np. system VENUS) żaluzje o szerokości lameli 25 mm w kolorystyce zgodnej z tonacją budynku RAL 9006 (biały aluminium) lub zbliżony (kolorystykę żaluzji i wszelkie detale należy uzgodnić z architektem).Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury. Pomieszczenia: 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 3.07, 3.08, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. | 1,50 x 0,92 | 120 |  |  |  |  |
| 14 | Żaluzje aluminiowe sterowane ręcznie za pomocą łańcuszka kulkowego, rynna górna umieszczona w kasecie, z prowadzeniem bocznym żyłkowym) (np. system VENUS) żaluzje o szerokości lameli 25 mm w kolorystyce zgodnej z tonacją budynku RAL 9006 (biały aluminium) lub zbliżony (kolorystykę żaluzji i wszelkie detale należy uzgodnić z architektem).Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury. Pomieszczenia: 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 3.07, 3.08, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. | 0,46 x 0,92 | 120 |  |  |  |  |
| 15 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Wstępnie ustalono z architektem kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenia: 0,07, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.17, 2.18, 3.02, 3.03, 3.04, 3.16, 3.17, 3.18, 4.02, 4.03, 4.04, 4.16, 4.17, 4.18. | 3,25 x 2,10 | 27 |  |  |  |  |
| 16 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenia: 0.03, 0.19, 0.20 | 3,20 x 1,00 | 17 |  |  |  |  |
| 17 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenie: 0.03 | 3,20 x 0,26 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenie: 0.20 | 3,20 x 1,24 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenie: 0.20 | 3,20 x 1,22 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenie: 0.20 | 3,20 x 1,28 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenie: 0.21 | 3,30 x 4,20 | 1 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Biotechnologii |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/vertikali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 26 | Żaluzje pionowe (verticale) szyna prowadząca aluminiowa, sterowane ręcznie, lamele o szerokości 127 mm wykonane z tkaniny 100% poliestrowej z atestem higienicznym i trudnozapalności. Gramatura powyżej 200g/m2. Kolorystykę verticali należy uzgodnić z architektem. Wstępnie ustalono kolor nawiązujący do kolorystyki zastosowanej w szatni i portierni budynku Biotechnologii. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ostatecznego ustalenia kolorystyki i wszelkich detali z architektem. Pomieszczenia: 0.07,0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 | 1,00 x 3,20 | 26 |  |  |  |  |
| 27 | Żaluzje aluminiowe sterowane ręcznie za pomocą łańcuszka kulkowego, rynna górna umieszczona w kasecie, z prowadzeniem bocznym żyłkowym) (np. system VENUS) żaluzje o szerokości lameli 25 mm w kolorystyce zgodnej z tonacją budynku RAL 9006 (biały aluminium) lub zbliżony (kolorystykę żaluzji i wszelkie detale należy uzgodnić z architektem).Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury. Pomieszczenie: 4.05 | 1,00 x 2,65 | 4 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Wydziału Matematyki i Architektury Krajobrazu |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/verticali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 28 | Rolety okienne w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta (s.22) | 2,15 x 0,50 | 12 |  |  |  |  |
| 29 | Rolety okienne w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta (s.906) | 1,40 x 0,50 | 8 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Gmachu Głównego |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/verticali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 30 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa szerokość lameli od 89 mm do 127 mm wykonane z materiału: o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, trudno zapalnego, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia,o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (DSP) | 2,05 x 3,09 | 8 |  |  |  |  |
| 33 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm wykonane z materiału: o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, trudno zapalnego, kolor dobrany do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego); Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (133) | 3,10 x 1,90 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale)prowadnica aluminiowa lub plastikowa ; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm materiał o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, trudno zapalnego,100% zaciemniające, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia. Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (133) | 3,65 x 2,00 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm wykonane z materiału: o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, trudno zapalnego, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego); Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie (138) | 3,10 x 1,90 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Rolety okienne termoizolacyjne podgumowane w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta (352,348) | 1,50 x 0,55 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | Rolety okienne termoizolacyjne podgumowane w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta(352,348) | 0,60 x 0,90 | 4 |  |  |  |  |
| 38 | Rolety okienne termoizolacyjne podgumowane w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta(352,348) | 1,20 x 0,60 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Rolety okienne termoizolacyjne - podgumowane w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta(352,348) | 0,55 x 0,22 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Rolety o wymiarach zgodnych z pobranym wymiarem przez wykonawcę na miejscu montażu; materiałowe bez kasety z prowadnicami linkowymi, montowane do ramy okiennej w sposób bezinwazyjny, tkanina atestowana przez PZH i przepuszczająca światło, kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki pomieszczenia , sterowanie ręczne za pomocą linek (345) | 1,50 x 0,55 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | Rolety materiałowe bez kasety z prowadnicami linkowymi, montowane do ramy okiennej w sposób bezinwazyjny, tkanina atestowana przez PZH i przepuszczająca światło, kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki pomieszczenia , sterowanie ręczne za pomocą linek (310) | 2,45 x 1,00 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Rolety w kasecie z prowadnicami aluminiowymi sterowane elektrycznie na pilota, pozwalający na ustawienie rolety na dowolnej wysokości,wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, poliester100% zaciemniająca kolorystyka tkaniny jednobarwna do uzgodnienia z zamawiającym gram. 340g/m² (GG107) | 3,00 x 2,00 | 4 |  |  |  |  |
| 43 | Rolety w kasecie z prowadnicami aluminiowymi sterowane elektrycznie na pilota, pozwalający na ustawienie rolety na dowolnej wysokości,wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, poliester100% zaciemniająca kolorystyka tkaniny jednobarwna do uzgodnienia z zamawiającym gram. 340g/m² podgumowane(GG208) | 3,00 x 2,00 | 4 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Collegium Norwidianum- łącznik |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/vertikali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 44 | Rolety w kasecie z prowadnicami, sterowane ręcznie tkanina przepuszczająca światło, kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki pomieszczenia , poliester 100% gram. min. 200 g/m² (231,232) | 1,30 x 0,90 | 8 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Collegium Jana Pawła II |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/vertikali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 45 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnice aluminiowe lub plastikowe; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm; wykonane z materiału: o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, kolor dobrany do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego); Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. | 2,5 x 2,5 | 1 |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej KUL |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Wymiary wys[m]x szer m] | Szacunkowa ilość rolet/vertikali | Cena netto (1 szt) | Podatek VAT | Cena brutto (1 szt) | Wartość |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3 + 4)=5 | ( 2x5)=6 |
| 46 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnice aluminiowe lub plastikowe; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm; wykonane z materiału o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego); Sterowanie ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Sekcja Wydawnictw Krajowych) | 1,90 x 1,70 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 3,85 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 1,65 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 2,35 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 2,05 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 1,70 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 2,50 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Oddział Informacji Naukowej) | 2,15 x 1,00 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Żaluzje pionowe wiszące (verticale) prowadnica aluminiowa lub plastikowa; szerokość lameli od 89 mm do 127 mm gramatura nie mniejsza niż 200 g/m2, trudno zapalnego, z atestem higienicznym, koloru dobranego do kolorystki pomieszczenia, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak i cieplnego);Sterowanie wertikali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację wertikali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak i ponowne zasłanianie. (Sekretariat Biblioteki) | 3,30 x 3,30 | 2 (4 karnisze) |  |  |  |  |
| 55 | Rolety okienne w kasecie z prowadzeniem linkowym,obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , wykonane z tkaniny z atestem higienicznym i trudnozapalności, 100% zaciemniająca promieniowanie słoneczne,montowane do ramy okiennej lub wnęki okiennej, kolorystyka tkaniny oraz kasety dostosowana do wymagań klienta (Oddział Wydawnictw Ciągłych) | 1,60 x 0,68 | 6 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA | x |  |  |  |  |  |  |

……………………….......									…...................………………….

miejscowość, data                                                                                                   			 podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr  2  do Zapytania ofertowego/Umowy

..............................................

pieczątka Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy  …………………………………………………………………………...........……...

Adres siedziby ………………………………………………………………………………............………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………..........…….

Nr tel. - ........................................................., Nr fax - .......................................................................

E-mail: ........................................................http://www.………………………….......…......................,

NIP - ........................................................, REGON - …………………………………………….......…

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

dostawę wraz z montażem rolet, verticali,  sterowanych ręcznie i elektrycznie w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oferujemy realizację zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

Cenę ofertową podajemy na podstawie formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania:

Cena netto przedmiotu zamówienia* wynosi: ............................................................................... zł,

(słownie:............................................................................................................................................).

stawka podatku VAT ........ %,

wartość podatku VAT* …................................................................................................................ zł,

(słownie:..........................................................................................................................................zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia* wynosi:………………………………………………...............zł,

(słownie:..........................................................................................................................................zł)

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie zgodnie z p. V zapytania od dnia podpisania umowy.

3. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń

4. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich wymogów obligatoryjnych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  do zapytania ofertowego.

5. Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej  z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

7. Akceptujemy termin płatności 21 dni.

8. W skład oferty wchodzą następujące załączniki:

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru

2). Wypełniony formularz cenowy (zał. 1)

3). Oferta Wykonawcy (zał. nr 2),

4). Oświadczenie (zał. nr 3),

5). Zaparafowany wzór umowy (Zał. 4)

6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

7). ............................................................................................................

.

........................ dnia ......................... 2015 r.

......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób  upoważnionych do 					reprezentowania Wykonawcy

*wpisać sumy wartości netto i brutto oraz wartość VAT wyliczone w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

..............................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………...........................

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………............................

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………...........................

Nr tel. - ............................................................., Nr fax - ..................................................................................,

E-mail: ...............................................................http://www.………………………….......…...............................,

NIP - ................................................................., REGON - ……………………………………………..............…

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  polegającym na „Dostawie i montażu rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

oświadczamy, że

I.  spełniamy wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu tj. warunki dotyczące:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,

5) dostarczymy oświadczenia lub certyfikaty poświadczające jakość i cechy produktów o trudnozapalności, higieniczności, 100% zaciemnianiu itp.,

6) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie zgłaszamy zastrzeżeń

7) dokonamy na własny koszt pomiaru przedmiotu zamówienia z natury przed przystąpieniem do realizacji usługi

II. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania

......................... dnia ......................... 2015 r.

......................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  4 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr UZDAO/2015/08/ …

zawarta w dniu ………………… r., w Lublinie

pomiędzy :

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, REGON 000514064, NIP 712-016-10-05, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na podstawie pełnomocnictwa ……………………………………………..………............................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

- Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje zlecenie wykonania usługi

„Dostawy i montażu rolet, verticali sterowanych ręcznie i elektrycznie do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

2. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia powodujące obniżenie kosztu przedmiotu zamówienia maksymalnie do 90% kosztu początkowego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy i pozostanie bez wpływu na wysokość cen jednostkowych.

§ 2

MIEJSCE REALIZACJI

Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia do następujących budynków KUL znajdujących się w Lublinie:

1. Interdyscyplinarne Centrum Badan Naukowych (ICBN) ul. Konstantynów 1 j – (Administrator Obiektu KUL: Anna Ziółek)

2. Budynek dydaktyczny

Biotechnologii KUL ul. Konstantynów 1 i – (Administrator Obiektu KUL:Anna Ziółek)

3. Budynek dydaktyczny Wydziału Matematyki i Architektury Krajobrazu, ul. Konstantynów 1h – (Administrator Obiektu KUL: Tomasz Dyjak)

4. Budynek dydaktyczny Gmach Główny, Al. Racławickie 14 (Administrator Obiektu KUL: Krzysztof Pić)

5. Budynek dydaktyczny Collegium Norwidianum (łącznik), Al. Racławickie 14 (p.o. kierownik DAO KUL Marta Gemborys)

6. Budynek dydaktyczny Collegium Jana Pawła II- Al. Racławickie 14 (Administrator Obiektu KUL: Jadwiga Kowalik)

7. Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ul. Chopina 27 (Zastępca Dyrektora Biblioteki KUL  Andrzej Tylenda)

§ 3

      - Wykonawca, po realizacji usługi, sporządzi protokół z przeprowadzonego w każdym pomieszczeniu budynku montażu. Protokół taki zawierał będzie także szczegółowy opis montażu wraz z podaniem elementów użytych do montażu

      - Na podstawie niniejszej Umowy, w razie zlecenia przez Zamawiającego, Wykonawca dokona niezbędnych czynności celem usunięcia usterek stwierdzonych po realizacji usług, objętych gwarancją lub uzupełnień elementów brakujących, uniemożliwiających właściwe korzystanie z  rolet i verticali.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

            - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie niniejszej Umowy w szczególności, że montaż przeprowadzać będą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niezbędną profesjonalną wiedzę techniczną.

            - Wykonawca oświadcza, że montaż zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami według powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności.

            - Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem w pełni wykwalifikowaną, posiadającą odpowiednie uprawnienia kadrę do wykonania przedmiotu Umowy.

            - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, tak jak za działania i zaniechania własne.

            - Wykonawca zobowiązuje się ponadto we własnym zakresie i na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności:

  - przeszkolić swoich pracowników w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy;

  - uzyskać wszelkie wymagane prawem i obowiązującymi przepisami uzgodnienia i pozwolenia;

  - wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności. Polisa OC winna być zawarta na okres czasu obejmujący, co najmniej okres realizacji Umowy. Polisa ta powinna być  na żądanie zamawiającego okazana.

7.	Terminy i harmonogram prac zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż wykonywane prace nie mogą kolidować z prowadzonymi zajęciami, wykładami, ćwiczeniami laboratoryjnymi.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Zamawiający udostępni Wykonawcy budynki i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu rolet i verticali na czas wykonywanych prac wg terminów i harmonogramu uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia we wszelkich konsultacjach dotyczących powyższego przedmiotu zamówienia.

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Odbiór przez Zamawiającego wykonanego montażu następuje na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru prac na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu Umowy.

- Ustęp 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeprowadzonego montażu oraz odbioru prac polegających na usunięciu usterek, o których mowa w §3 Umowy.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1.	Za prawidłowo wykonane usługi Strony ustaliły wynagrodzenie, zgodnie ofertą.

2. 	Strony zgodnie postanawiają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nie przekroczy ………………………………......  zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………. zł).

3.	Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych oddzielnie dla każdego budynku KUL za faktycznie zrealizowany montażu rolet, verticali w budynkach KUL.

4.	Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur  wraz z protokołami montażu/realizacji zamówienia Wykonawca wystawi faktury oddzielnie na każdy budynek zgodnie z wykazem w § 2, w którym wykonywany był montaż i przekaże je Administratorowi/osobie odpowiedzialnej za dany budynek.

5.	Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur oddzielnie na każdy wskazany budynek po sporządzeniu i podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru prac w każdym budynku zgodnie z wykazem w § 2, (przez Administratora/osobę odpowiedzialną za budynek).

6.	Niedopuszczalny jest przelew wierzytelności z tytułu wykonywania niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

GWARANCJA

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu Umowy zostaje udzielona na okres ….......... miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, a dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi.

- Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych i jakościowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie Umowy.

- Zgłoszenie ujawnionych wad lub usterek w przedmiocie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po ich ujawnieniu: pocztą, na adres e-mail czy też na numer fax Wykonawcy.

- Wszelkie wady i usterki w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca usunie swoim staraniem oraz na swój koszt i na swoje ryzyko w terminie i formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dłuższym niż 7 dni od chwili wysłania zgłoszenia Wykonawcy zgodnie z §8 ust. 3 niniejszej Umowy.

- W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad i usterek lub nie usunięcia ich w uzgodnionych terminach, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin 3 dni na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę, jeżeli po tym terminie usunięcie wad i usterek nadal nie nastąpi Zamawiający będzie miał prawo zlecić wykonanie prac objętych rękojmią lub gwarancją jakości innemu podmiotowi obciążając Wykonawcę kosztami takiego zastępczego wykonania i na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na koszt własny wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych prac montażowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za sprzedane wadliwe żaluzje pionowe typu verticale, żaluzje aluminiowe oraz rolety zacieniające ,a także za wady ujawnione po dokonaniu montażu u Zamawiającego.

§ 9

1. 	Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony do dnia 30.09.2015 r., czyli dnia wykonania powyższego przedmiotu zamówienia.

2. 	Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy takich jak opóźnienie w terminie wykonania usługi, niezgodne wykonanie usługi z przedmiotem zamówienia, niedostosowywanie wykonywanych prac do harmonogramu prac uzgodnionym z Zamawiającym, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w każdym czasie jej realizacji, w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowania przez Zamawiającego, jeżeli:

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie prac.

  - Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Umowy lub z obowiązującymi przepisami;

2.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - natychmiastowego wstrzymania wykonywania Umowy;

  - sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia.

2. 	Zamawiającemu w przypadku odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy.

§ 11

- Z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy, za każde naruszenie i za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości bądź naruszeń, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie zaistniałych nieprawidłowości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.

§ 12

- Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie.

- W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie wg prawa polskiego.

- Wszelkie zmiany umowy, dla wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA