Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku akademika żeńskiego Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II

przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli

na dz. nr 326/7

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku akademika żeńskiego Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na dz. nr 326/7.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 4 do SIWZ – ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo).

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

Roboty budowlane:

- Rozbiórka fragmentu murku oporowego zjazdu do garażu,

- Demontaż i rozbiórka elementów zawężających drogi ewakuacyjne,

- Wydzielenie stref pożarowych poprzez zamurowanie otworów w ścianach i stropach,

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż samozamykaczy,

- Wymiana balustrad w klatkach schodowych, częściowo posadzek,

- Wykonanie malowań i robót wykończeniowych.

Instalacje sanitarne:

- Przebudowa przyłącza wodociągowego,

- Przebudowa instalacji wodociągowej (w tym m.in. rozdzielenie funkcji na cele bytowo-gospodarcze i ppoż., przebudowa zestawu wodomierzowego),

- Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami,

- Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej oraz montaż nowych hydrantów DN25 i DN52 z szafkami hydrantowymi wyposażonymi w węże półsztywne oraz z miejscem na gaśnice,

- Wykonanie instalacji odwadniającej pomieszczenie wodomierza,

- Montaż kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku,

- Wymiana grzejników na spocznikach klatek schodowych wraz ze zmianą ich lokalizacji oraz dostosowanie instalacji c.o.,

- Montaż instalacyjnych przejść ppoż. w miejscach tego wymagających,

- Przeprowadzenie prób instalacji.

Instalacje elektryczne:

- Przebudowa instalacji elektrycznej kablowej n.n. 0,4kV (zalicznikowej) oświetlenia zewnętrznego, w tym budowę słupów oświetleniowych i opraw,

- Doposażenie głównej tablicy w przeciwpożary wyłącznik prądu zgodnie z obowiązującymi normami,

- Wymiana i rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych,

- Zasilenie przebudowanego systemu oddymiania klatek schodowych,

- Sterowanie urządzeniami wykonawczymi systemu sygnalizacji pożaru,

- Obudowanie rozdzielnic elektrycznych w wiatrołapie,

Instalacje niskoprądowe:

- Budowa tras kablowych zasilająco-sterujących projektowane urządzenia ppoż.,

- Układanie przewodów instalacji niskoprądowych,

- Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- Budowa systemu oddymiania i przewietrzania,

- Przebudowa i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru Aritech,

- Aktualizacja oprogramowania systemu sygnalizacji alarmu pożarowego,

- Oprogramowanie, uruchomienie i testy zainstalowanych urządzeń.

Inne roboty:

- Oznakowanie pomieszczeń i kluczy pokoi po wymianie drzwi,

- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego,

- Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),

- Transport mebli z i do pomieszczeń budynku będących w kolizji w czasie realizacji robót budowlanych,

- Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych,

- Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami.

Uwagi dodatkowe:

- Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji),

- Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej,

- Wykonawca sporządzi harmonogram prac w terminie 1 miesiąca czasu od dnia podpisania umowy z Zamawiającym,

- Należy w harmonogramie robót przyjąć realizację robót w okresie od 1 lipca do 25 września 2021 r. W celu zapewnienia możliwości realizacji robót we wskazanym terminie Wykonawca będzie miał obowiązek zamówić kluczowe materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu kopię złożonych zamówień oraz potwierdzenia producentów o dostawie materiałów nie później niż 1 lipca 2021 r.

- Budynek jest budynkiem zamieszkania zbiorowego zaklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 1, Działu 11, grupy 113, klasy 1130 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zmianami),  a więc jest objęty 8% stawką VAT. Natomiast roboty budowlane prowadzone na zewnątrz budynku są zaklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 2 zgodnie z w/w rozporządzeniem i są objęte 23% stawką VAT .

- Konserwację i naprawy oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych łącznie z wymianą akumulatorów zapewni Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji. Czas naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni.