Załącznik nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji

..............................................

pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/07/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 209 000 EURO pn.: Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz wyposażeniem projektorów i tablic multimedialnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 1 – Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz wyposażeniem projektorów multimedialnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa ma być zrealizowana w budynkach KUL zlokalizowanych w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (27 zadań), ul. Spokojnej 1 (12 zadań), ul. Konstantynów 1H (4 zadania), ul. Konstantynów 1I (1 zadanie). Dostawa ma obejmować wyłącznie fabrycznie nowe elementy zgodne z przedstawionym opisem, ich montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz w uzgodnionym czasie. W związku z faktem, iż we wskazanych pomieszczeniach w ciągu dnia mogą odbywać się zajęcia, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy uzgodni pisemnie z Zamawiającym harmonogram prac.

Zamawiający w związku z tym zastrzega, iż nie gwarantuje dostępności sal w porze dziennej w godzinach 7-21.

Montaż wymaganego okablowania sygnałowego i elektrycznego wraz z dostawą niezbędnych kabli, wtyków, koryt kablowych, uchwytów i innych elementów oraz uruchomienie projektorów podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. Prace elektryczne podlegają uzgodnieniu z właściwymi służbami technicznymi Zamawiającego. Dokładną lokalizację poszczególnych elementów Wykonawca uzgodni na roboczo z Zamawiającym.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji i rękojmi na dostarczone, zamontowane i uruchomione projektory wraz z dodatkowym osprzętem (ekrany, uchwyty, instalacja) na okres wymagany dla poszczególnych zadań.

Wszelkie prace montażowe muszą być prowadzone w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem istniejącego wyposażenia sal. Należy osłonić elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu. Podczas kucia i wiercenia musi być wykorzystany odkurzacz w celu usuwania zwiercin oraz powstającego pyłu.

Uchwyty do projektorów oraz ekrany muszą być solidnie zamontowane z użyciem właściwych dla danego podłoża kotew montażowych.

Wszelki sprzęt pomocniczy : drabiny,  rusztowania, odkurzacz  itp. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

Zadanie 1: Wyposażenie Sali GG 205

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 83,5 m2 . Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna , gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 2: Wyposażenie Sali  GG 206

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 31,5 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 3: Wyposażenie Sali  GG 207

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na II kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 70,3 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1920x1080 (Full HD) - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła - jasność co najmniej 2000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 100000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 4: Wyposażenie Sali  GG 137

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 1 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 70 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 5 : Wyposażenie Sali  GG 243

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 64 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 6 : Wyposażenie Sali  GG 244

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 74 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 7  : Wyposażenie Sali  GG 247

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 45 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP:41.3 cm Czarny dół:5 cm Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 8 : Wyposażenie Sali  GG 248

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Gmach Główny o powierzchni 52 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 9 : Wyposażenie Sali  CI -100

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 60 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 10 : Wyposażenie Sali  CI-102

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 112 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne: 5 cm Wymiary obrazu: 290 x 181.2 cm Czarny TOP 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 11 : Wyposażenie Sali  CI-103

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 109 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 12 : Wyposażenie Sali  CI-200

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 1 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 76 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 13 : Wyposażenie Sali  CI-201

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 1 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 62 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 14 : Wyposażenie Sali  CI-202

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 1 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 56 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP:41.3 cm Czarny dół:5 cm Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 15 : Wyposażenie Sali  CI-205

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 1 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 55 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 16 : Wyposażenie Sali  CI-206

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 56 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 17: Wyposażenie Sali  CI-300 wraz z usługą integracji projektora z istniejącym systemem sterowania CRESTRON

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na II kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 175 m2. Podłoga pochyła. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP:41.3 cm Czarny dół:5 cm Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) W ramach usługi wymagane dodatkowo zintegrowanie projektora z istniejącym systemem sterowania „CRESTRON” |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 18 : Wyposażenie Sali  CI-302

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 112 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 19 : Wyposażenie Sali  CI-303

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 55 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 20 : Wyposażenie Sali  CI-304

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na 2 kondygnacji budynku Collegium Iuridicum o powierzchni 55 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 21 : Wyposażenie Sali  WMP-22

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu o powierzchni 73 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 22 : Wyposażenie Sali  WMP-906

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 4 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu o powierzchni 63 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu: 290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 23 : Wyposażenie Sali  WMP-505

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu o powierzchni 60 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 24 : Wyposażenie Sali  WMP-604

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 1 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu o powierzchni 70 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 25 : Wyposażenie Sali  CJPII - 1038

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 10 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 58 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy lub ścienny o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 26 : Wyposażenie Sali  CJPII-618

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 6 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 123 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 27 : Wyposażenie Sali  CJPII -623

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 6 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 124 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 28 : Wyposażenie Sali  CJPII -503

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 5 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 51 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 29 : Wyposażenie Sali  CJPII -501

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 5 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 51 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne + bezprzewodowe Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 30 : Wyposażenie Sali  CJPII - 324

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 3 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 51 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 31 : Wyposażenie sali  CTW - 56

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Centrum Transferu Wiedzy o powierzchni 50 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 32: Wyposażenie sali  B 0.08

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 0 budynku Biotechnologii o powierzchni 50 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 - technologia wyświetlania dowolna gwarantująca długą żywotność źródła światła z zachowaniem stałej jasności - jasność co najmniej 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym - kontrast 20000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, wejście audio Mini jack 3.5 mm - głośność w trybie normalnym nie więcej niż 37 dB (A) - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - bez filtrowy układ chłodzenia - projektor musi być wyposażony w technologię umożliwiającą szybkie włączanie i wyłączanie projektora (bez konieczności studzenia) - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja obrazu na ekranie: Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Format:16:10 Przekątna obrazu: 134 [cale] Czarne ramki boczne:5 cm Wymiary obrazu:290 x 181.2 cm Czarny TOP: 40 cm (+/- 5 cm) Czarny dół: 5 cm (+/- 1 cm) Materiał obudowy: stal Rodzaj powierzchni: Matt White Rodzaj sterowania: ścienne Rodzaj silnika: tubowy |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - ekran co najmniej 36 miesięcy - projektor co najmniej 36 miesięcy - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 36 miesięcy lub 10000 godzin. - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń. | Oferowane okresy gwarancji: ekran:…………………… miesięcy, projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 33: Wyposażenie Sali  GG-315

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 3 budynku Gmach Główny o powierzchni 37 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 34: Wyposażenie Sali  GG-241

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 2 budynku Gmach Główny o powierzchni 26 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 35: Wyposażenie sali  C-1039

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 10 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 28 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 36: Wyposażenie Sali  C-405

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 4 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 37 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 37: Wyposażenie Sali C-407

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 4 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 34 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 38: Wyposażenie Sali  C-417

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 4 budynku Collegium Jana Pawła II o powierzchni 34 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 39: Wyposażenie Sali  CN-202

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 2 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 40: Wyposażenie Sali  CN-204

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 2 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 41: Wyposażenie Sali  CN-203

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 2 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 42: Wyposażenie Sali  CN-102

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 2 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 43: Wyposażenie Sali  CN-103

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 1 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

Zadanie 44: Wyposażenie Sali CN-104

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Opis pomieszczenia | Sala na kondygnacji 1 budynku Collegium Norvidianum o powierzchni 38 m2. Podłoga płaska. Okna zewnętrzne. |
| Parametr | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry lub model |
| Projektor i uchwyt | - rozdzielczość 1280x800 (WXGA, 16:10) - technologia wyświetlania 3LCD - jasność co najmniej 3.200 ANSI lumenów w trybie normalnym (dla światła białego i barwnego) - kontrast minimum 10000:1 - złącza wymagane HDMI, VGA, - żywotność lampy – minimum 4000 h w trybie normalnym, minimum 8000 h w trybie ekonomicznym - uchwyt sufitowy o odpowiedniej długości i sztywności - pilot , instrukcja obsługi |  |
| Ekran i projekcja | - projekcja będzie odbywała się na ścianę |  |
| Montaż i instalacje | - Należy wykonać doprowadzenie zasilania 230V do ekranu i projektora oraz okablowanie sygnałowe HDMI i VGA po suficie i ścianie. Kable należy prowadzić w trwałych i estetycznych korytkach kablowych koloru białego najprostszą trasą. Kable muszą być doprowadzone do natynkowej puszki zakończonej właściwymi modułami w pobliżu stanowiska prowadzącego. Dodatkowo należy dostarczyć 2 kpl. (4 szt.) przewodów sygnałowych końcowych (VGA, HDMI o długości pozwalającej doprowadzić sygnał od puszki instalacyjnej do stanowiska prowadzącego) |  |
| Gwarancje | - projektor co najmniej 24 miesiące - lampa (źródło światła) projektora co najmniej 12 miesięcy - osprzęt dodatkowy i montaż co najmniej 36 miesięcy Wykonawca zapewnia bezproblemowe działanie sprzętu w zadeklarowanym okresie – w przypadku awarii źródła światła Wykonawca musi wkalkulować w ofertę dodatkowe źródła światła jeśli gwarancja producenta nie obejmuje zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu czasu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wymiany źródła światła oraz innych czynności związanych ze świadczeniem gwarancji – np. montaż/demontaż urządzeń). | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, lampa (źródło światła) projektora:…………………… miesięcy lub ……………………..godzin, osprzęt dodatkowy i montaż: …………………… miesięcy, |

............................................................. 							..................................................................

(miejscowość i data)													(podpis i pieczątka osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)