Załącznik nr 1.2 do SIWZ po modyfikacji

..............................................

pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/07/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 209 000 EURO pn.: Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz wyposażeniem projektorów i tablic multimedialnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 2 – Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz wyposażeniem tablic multimedialnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa  ma być zrealizowana w budynkach KUL zlokalizowanych w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (2 zadania) oraz Drodze Męczenników Majdanka 70 (6 zadań). Dostawa ma obejmować wyłącznie fabrycznie nowe elementy zgodne z przedstawionym opisem, ich montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz w uzgodnionym czasie. W związku z faktem, iż we wskazanych pomieszczeniach w ciągu dnia mogą odbywać się zajęcia,, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy uzgodni pisemnie z Zamawiającym harmonogram prac.

Zamawiający w związku z tym zastrzega, iż nie gwarantuje dostępności sal w porze dziennej w godzinach 7-21.

Montaż wymaganego okablowania sygnałowego i elektrycznego wraz z dostawą niezbędnych kabli, wtyków, koryt kablowych, uchwytów i innych elementów oraz uruchomienie Zestawów multimedialnych podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. Prace elektryczne podlegają uzgodnieniu z właściwymi służbami technicznymi Zamawiającego. Dokładną lokalizację poszczególnych elementów Wykonawca uzgodni na roboczo z Zamawiającym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gwarancji i rękojmi na dostarczone, zamontowane i uruchomione projektory wraz z dodatkowym osprzętem (ekrany, uchwyty, instalacja) na okres wymagany dla poszczególnych zadań.

Wszelkie prace montażowe muszą być prowadzone w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem istniejącego wyposażenia sal. Należy osłonić elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu. Podczas kucia i wiercenia musi być wykorzystany odkurzacz w celu usuwania zwiercin oraz powstającego pyłu.

Uchwyty do projektorów oraz tablice muszą być solidnie zamontowane z użyciem właściwych dla danego podłoża kotew montażowych.

Wszelki sprzęt pomocniczy : drabiny,  rusztowania, odkurzacz  itp. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

Zadanie 1. Dostawa zestawu multimedialnego do sali GG- 116

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2. Dostawa zestawu multimedialnego do sali GG- 11..

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 3. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMMIII-109

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 4. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMM III - 19

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 5. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMM III - 108

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 6. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMM III - 06

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 7. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMM III - 137

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 8. Dostawa zestawu multimedialnego do sali DMM III - 36

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablica interaktywna z projektorem oraz z montażem – 1 szt |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Tablica interaktywna | Przekątna powierzchni roboczej tablicy: 77 - 87 cali; Rodzaj powierzchni: matowa, sucho ścieralna (możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi), zoptymalizowana do projekcji Sposób obsługi: Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, dwa zaprogramowane paski skrótów po bokach tablicy (funkcjonalność ta może być zachowana poprzez programowalne pióro); Komunikacja: USB; Zasilanie: Port USB; Akcesoria: co najmniej 2 pisaki wraz z obsługa 4 kolorów, interaktywna półka na pisaki, kabel USB, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi Wybrane funkcje : klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy W zestawie dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy Gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Projektor krótkoogniskowy (dedykowany do zaoferowanej tablicy) | Technologia 3 LCD Natężenie światła: 2500 lumenów; Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3; Stosunek kontrastu: 2000 : 1; Żywotność lampy: 5.000 h w trybie normalnym i 10000 h w trybie ekonomicznym; Złącza: HDMI, SVideo, 1 x VGA, audio, USB. W zestawie: Pilot, Płyta CD z instrukcją obsługi, Kabel VGA (D-SUB), Kabel zasilający, Osłona obiektywu; Uchwyt do montażu projektora. Gwarancja: min. 36 miesięcy na urządzenie, min. 12 miesięcy na źródło światła | Oferowane okresy gwarancji: projektor:…………………… miesięcy, źródło światła:…………………… miesięcy |
| Głośniki | 2 szt. Moc pojedynczego głośnika: 15W RMS; obudowa z MDF, uchwyty do montażu ściennego, kabel audio o odpowiedniej długości. Gwarancja: min. 24 miesiące | Oferowany okres gwarancji: …………………… miesięcy. |
| Inne | Montaż zestawu przez Wykonawcę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania montażu (uchwyt montażowy, kable, gniazda i przejściówki, listwy maskujące, korytka). Po montażu zestaw ma być gotowy do użycia. Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi i eksploatacji zestawu. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

............................................................. 							..................................................................

(miejscowość i data)													(podpis i pieczątka osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)