#### Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2017										Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

PO MODYFIKACJI Z DNIA 01.09.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni do nauki języków obcych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

| Cyfrowa Pracownia Językowa – 1 komplet |
| --- |
| JEDNOSTKA CENTRALNA SYSTEMU Z WBUDOWANYM KOMPUTEREM |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 13 cm x 30 cm; obsługa z wbudowanego komputera PC za pośrednictwem programu 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo), 2 wyjścia audio, wejście słuchawkowe uruchamianie centralki za pomocą włącznika od komputera wbudowany wzmacniacz stereo 40W sterowanie mikroprocesorowe cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja siły oraz barwy głosu w głośnikach, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z funkcją symulacji zakłóceń rozmów telefonicznych. zasilanie jednostki centralnej 230V, zasilanie stanowisk uczniowskich napięciem bezpiecznym, pasmo przenoszenia 50Hz – 10 kHz, okablowanie (1xRCA / mini jack mono - 2 szt., 2xRCA / 2xRCA) certyfikat CE – należy załączyć do oferty |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE PC |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| program umożliwiający obsługę pracowni z tabletu, tablicy interaktywnej, z komputera; interface użytkownika (wirtualna klawiatura), timer, tryby pracy, imienna lista wg numerów stanowisk, wybór źródła dźwięku program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostępne w pracowni |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| OPROGRAMOWANIE MAGNETOFONU CYFROWEGO Z TRENEREM WYMOWY |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| dwie ścieżki rejestratora mają dawać możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór prędkości odtwarzania graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM ELEKTRETOWYM – 21 SZT. |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| Słuchawki w ilości 21 szt.: impedancja 2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW, mikrofon elektretowy: impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz; Słuchawki wokółuszne (duże, wentylowane nauszniki otaczają małżowinę uszną nie dociskając jej do głowy), trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie; mikrofon na giętkim pałąku eliminujący szum otoczenia; wtyczka 5 pin; certyfikat CE – należy załączyć do oferty |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| GŁOŚNIK MONTOWANY W BLENDZIE BIURKA LEKTORSKIEGO – 2 SZT. |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| 2-drożne głośniki współosiowe – 2 szt. , moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| BIURKO NAUCZYCIELA |
| Nazwa oferowanego sprzętu |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. biurko posiada z lewej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| STOLIK UCZNIA 2-OSOBOWY, PROSTY – 10 SZT. |
| Nazwa oferowanego sprzętu |  |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wymagany Sprzęt fabrycznie nowy - Podać rok produkcji |  |
| Wymagane parametry konieczne | Parametry oferowane |
| Dwuosobowy stolik uczniowski 120-130cm x 50-60cm wysokość 59-82 cm z pionową blendą min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min. 12 x 12 cm, przepusty kablowe, krańcowe biurka z zaokrągleniem narożników, blat min. 25 mm wykończony grubą okleiną PCV (2 mm), ustawione w podkowę, - 10 szt. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |
| Wymagania dodatkowe: Wymagane podanie informacji o producencie i autoryzowanym serwisie: nazwa, adres; gwarancja na pracownię minimum 36 miesięcy w tym na słuchawki (serwis w miejscu instalacji) dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki dołączone do oferty certyfikaty producenta ISO 9001 i 14001 lub równoważne dla producenta sprzętu oraz ISO 9001 autoryzowanego serwisu lub równoważny w zakresie usług serwisowych dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni językowej do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990 nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim oraz filmu instruktażowego na DVD dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni |  |
| Funkcje realizowane w pracowni: przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna) praca w grupach: podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje) dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji, praca w parach: podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.), konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym, konwersacja uczniów w parach z nauczycielem, podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy konwersacja z uczniem, parą lub grupą konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów, prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki |  |
| Funkcje dostępne dla słuchacza: praca indywidualna odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora odsłuch wykładu lektora konwersacja z lektorem konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD kontrola własnej wymowy praca w parach podsłuch przez lektora wybranej pary konwersacja wybranej pary z lektorem praca w grupach odsłuch programu nauczania przez grupę odsłuch wykładu lektora przez grupę konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu |  |
| Funkcje dodatkowe: timer odmierzający czas pracy, podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela) jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu możliwość podłączenia komputera oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska: jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach, odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu, graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału, zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać, włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez uczniów |  |
| Funkcje specjalne: tworzenie list obecności uczniów możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU) przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów dystrybucję dwóch dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów przełączanie źródła dźwięku rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysk u za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego |  |

Uwagi dla Wykonawców

- BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETRY OFEROWANE” ZOSTANIE POTRAKTOWANY JAKO NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków  wymagań koniecznych, wymaganych funkcji pracowni i wymagań dodatkowych spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane są:

- Dostawa własnym transportem i na własny koszt wraz z wniesieniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu dostarczonego przedmiotu zamówienia w postaci: wyposażenia pracowni językowej opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mieszczących się w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Al. Racławickie 14, Gmach Główny, piętro I, sala 116 oraz przekazanie do eksploatacji w ciągu 2 dni od daty montażu w obecności upoważnionych pracowników KUL.

- Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy tj. od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy obejmującego przedmiot zamówienia. Wymagane jest wskazanie w ofercie danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy serwisowej świadczącej usługi gwarancyjne.

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia nie może być dłuższy niż 24 godz. od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.

- Dokonywanie napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.

- Trzykrotna naprawa sprzętu (sumowane są naprawy dotyczące różnych elementów sprzętu) w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty wymiany.

- Na czas naprawy Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jego wyłączenia z eksploatacji na skutek przekazania do naprawy.

- Dostawa w każdej części  sprzętu fabrycznie nowego i spełniającego wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich.

- Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, który będzie potwierdzał terminowe i należyte wykonanie umowy dostawy sprzętu.

- Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione faktury z załączonymi dokumentami ilościowego oraz jakościowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanymi przez obie strony lub upoważnione przez nie na piśmie osoby.

- Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim oraz angielskim.

- Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia kart gwarancyjnych oraz ich parafowanie i ostemplowanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń

- Dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym po podpisaniu protokółu protokołu odbioru bez zastrzeżeń i przekazania sprzętu do eksploatacji przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wynosi: w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wymiary całego pomieszczenia to 5,51 m szerokości i 8,87 m długości, powierzchnia 4887m2.

.................................... dnia  ..........................

......................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy