Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej polegającej na konserwacji, serwisie 
i naprawie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zamówienie obejmuje również koszty związane z wymaganą w DTR okresową wymianą lub uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, uszczelki do filtrów, smary, oleje, glikol, środki czyszczące itp.

Koszty z tytułu zakupu i montażu części zamiennych nie objętych gwarancją lub rękojmią i napraw pogwarancyjnych  rozliczone będą po uprzedniej akceptacji Zamawiającego wg aktualnych cenników SECOCENBUD i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiotowego zadania:

– 50730000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących;

– 42514310-8 – filtry powietrza;

– 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne;

– 50532100-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

– 31625200-5 – systemy przeciwpożarowe

Szczegółowy wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w poszczególnych obiektach KUL przedstawiają załączone poniżej tabele. Czynności serwisowo-konserwacyjne dotyczące niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie 
z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcjami obsługi urządzeń. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami, przyrządami oraz sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1. Konserwacja, serwis i ewentualne naprawy urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

2. Utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

3. Ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi  ww. urządzeń wymienionych.

4. Transport i utylizacja odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy.

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

6. Dokonywanie wpisów do systemu CRO (Centralny Rejestr Operatorów) zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie 
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Sposób i zakres konserwacji obejmuje:

1. Przeglądy w zakresie i czasookresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych 
w tabelach zamieszczonych poniżej, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
z wyjątkiem:

- klapy p.poż., regulatory DEX(A)  – jeden raz w  roku,

- czerpnie, wyrzutnie powietrza - jeden raz w  roku,

- klimatyzatory we wszystkich pomieszczeniach serwerowni– cztery razy do roku

- agregaty chłodnicze, filtry w budynkach ICBN, Biotechnologii– cztery razy do roku,

- wymiana filtrów absolutnych w laboratorium ICBN (pom. -1.20 tzw. Clean room), z badaniem szczelności, osadzania 
i integralności filtrów– raz na dwa lata.

- badanie klasy czystości dla ww. laboratorium – raz na rok.

2. Kontrolę, czyszczenie i wymianę zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych 
i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

3. Czyszczenie filtrów wraz z uzupełnieniem związanych z tym ubytków glikolu lub/i wody w instalacji grzewczej i chłodniczej.

4. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa.

5. Sprawdzenie ciśnień w przestrzeni powietrznej naczyń wzbiorczych.

6. Sprawdzenie szczelności układów i jego ewentualne uszczelnienie i dopełnienie czynnikiem (woda, glikol).

7. Sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych.

8. Sprawdzenie i czyszczenie chłodnic agregatów wody lodowej (dwa razy do roku w ramach konserwacji).

9. Wymiana filtrów na nowe raz na pół roku, z wyjątkiem  budynku Biotechnologii oraz budynku ICBN raz na kwartał.

10. W laboratoriach z filtrami absolutnymi należy raz na rok przeprowadzić badanie klasy czystości pomieszczeń.

11. Sprawdzenie poprawności działania siłowników i krańcówek dla klap ppoż i przepustnic.

12. Uruchomienie dla celów sprawdzenia poprawności działania klap ppoż. i przepustnic – raz do roku we współpracy 
z konserwatorem systemu p.poż.

13. Kontrolowanie parametrów pracy i regulację elementów automatyki i sterowania wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

14. Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymianę niesprawnych.

15. Wymianę materiałów i części zamiennych urządzeń wyszczególnionych w załączonych poniżej tabelach.

16. Wykonawca po każdej wykonanej czynności serwisowo-konserwacyjnej sporządzi protokół kontroli i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni od przeprowadzonej kontroli z wyszczególnieniem, które elementy zostały skontrolowane pod względem jakościowym.

17. Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel.

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową i codzienną gotowość do podjęcia reakcji do realizacji usług konserwacji, przeglądów i napraw.

19. Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do 2 godzin. Jako czas reakcji serwisowej Zamawiający przyjmuje, przyjazd pracowników serwisu i ustalenie przyczyny ewentualnej awarii wraz z podjęciem działań naprawczych.

20. W szczególnych przypadkach czas reakcji może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności konserwacji, przeglądów i napraw w terminach określonych w pkt. 19 Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

22. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego wykonania naprawy awarii, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć czynności na własny koszt w terminie 8 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

23. Wykonawca będzie realizował usługi konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji wskazanych 
w załączonych poniżej tabelach.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również koszty związane z wymianą lub uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych jak filtry (w tym filtry absolutne), smary, uszczelki do filtrów,  oleje, środki czyszczące itp. Zakup i wymiana filtrów w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych zgodnie z opisem w p. 9 i 10.

25. Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznego obchodu sprawdzającego poprawność działania urządzeń wraz 
z automatyką w budynkach objętych postępowaniem przetargowym.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej:

1. Ocena stanów zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu pasków klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej).

2. Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczeniu lamel.

3. Sprawdzanie i kalibracja czujnika stanu filtrów.

4. Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

5. Sprawdzenie obwodów, napięć i prądów w centrali.

6. Kontrola pracy i przetestowaniu układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

7. Sprawdzenie prawidłowości działania siłowników przepustnic, siłowników zaworów itp.

8. Sprawdzenie połączeń wszystkich elementów kołnierzowych i śrubowych.

9. Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych central.

10. Sprawdzenie prawidłowości nastaw na presostatach, czujnikach temperatury.

11. Sprawdzenie, czy centrala pracuje prawidłowo.

12. Czyszczenie wyciągowych instalacji kuchennych w stołówce akademickiej w budynku Gmachu Głównego – dwa razy 
w roku.

13. Przegląd skraplacza, nawilżacza – czyszczenie/odkamienianie, sprawdzanie połączeń elektrycznych, mechanicznych, kontrola procesu wytwarzania pary, sprawdzanie drożności instalacji zrzutu skroplin.

14. Sprawdzenie ciśnień roboczych i parametrów technicznych układów freonowych.

15. Sprawdzenie szczelności przewodów wentylacyjnych.

16. Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilających i ich zamocowań).

17. Kontrola pracy automatycznych kierownic powietrza.

18. Sprawdzenie prawidłowej pracy agregatu.

19. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

1. Czyszczenie  filtrów powietrza.

2. Odkażanie środkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.

3. Czyszczenie sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych.

4. Sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym.

5. Sprawdzenie ciśnień układu obiegu czynnika chłodniczego.

6. Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania.

7. Kontrola stanu chłodnicy powietrza.

8. Kontrola pracy pompy skroplin.

9. Sprawdzenie prawidłowej pracy agregatu.

10. Sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskiwania właściwej temperatury.

11. Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania.

12. Sprawdzenie skraplaczy, parowników, stanu wentylatorów, sprężarek, zaworów, czujników.

13. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji odpływu skroplin z klimatyzatorów.

14. Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

15. Wykonanie testu pracy urządzenia.

- Wykonywanie napraw:

1. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę książkę kontrolną / serwisową / gwarancyjną wykonania usługi, o której mowa w ust. VIII niniejszego OPZ, zawierającą określenie zakresu prac wraz z wykazem niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycenę.

2. W przypadku awarii klimatyzatora Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 2 godzin od zawiadomienia go przez Zamawiającego, w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

3. Zamawiający każdorazowo będzie zatwierdzał koszty użytych części zamiennych/materiałów przed przystąpieniem do naprawy.

4. Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów robocizny z tytułu wykonywanych napraw.

5. W przypadku nie dotrzymania czasu reakcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania czynności naprawczych dowolnemu wykonawcy.

6. Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż: 24 godziny, w pomieszczeniu serwerowni 12 godzin.

7. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w tym czasie Wykonawca zapewni klimatyzator zastępczy.

8. W przypadku awarii układu wentylacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 2 godzin w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

- Materiały do konserwacji i napraw:

Materiały, części zamienne, podzespoły konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, muszą być oryginalne, nowe oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. W przypadku technicznej możliwości zlecenia usługi naprawy uszkodzenia np. poprzez przezwojenie silnika Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Każdorazowe wykonanie takiej usługi wymaga zgody Zamawiającego.

- Dokumentowanie realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie czynności podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym do:

1. Założenia i prowadzenia książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej zawierającej w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia i uwagi będące oceną stanu technicznego systemów dla podwyższenia ich trwałości, niezawodności i efektywności działania.

2. Przechowywania książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej na terenie obiektu u Administratora Obiektu.

3. Każdorazowo wpisywania w dokumentacji urządzeń (odpowiednio książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej) dokonanych czynności konserwacji z podaniem szczegółów zakresu wykonanych prac oraz ewentualnych zaleceń co do potrzeby lub konieczności wykonania dodatkowych zamierzeń nie wchodzących w zakres usługi konserwacyjnej, a mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń.

4. Każdorazowego wpisywania w Centralnym Rejestrze Operatorów czynności konserwacyjnych, napraw, prób szczelności itp. wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

5. Wystawiania comiesięcznego protokołu odbioru usługi w dwóch egzemplarzach, zawierającego w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia 
i uwagi wraz z załącznikami do protokołu stanowiącymi raporty oraz kserokopie protokołów konieczności z czynności diagnostyki urządzeń (protokoły konieczności jedynie w przypadku wystąpienia awarii).

6. Wystawiania protokołu potwierdzającego sprawność działania wentylacji mechanicznej w budynkach.

- Potwierdzenie czynności serwisowych:

Potwierdzenie wykonania czynności serwisowych odbywać się będzie na podstawie książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej wykonania usługi / protokołu zawierającej co najmniej:

1. Nazwę Zamawiającego.

2. Nazwę Wykonawcy.

3. Nazwę urządzenia objętego serwisem wraz ze wskazaniem miejsca zamontowania.

4. Zakres wykonanych prac.

5. Datę wykonania serwisu.

6. Wykaz użytych materiałów podczas czynności serwisowych.

7. W przypadku awarii, wystąpienia usterki lub stwierdzeniu podczas przeglądu konieczności wymiany podzespołów lub części: określenie zakresu prac oraz wykazu niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycena.

8. Miejsce na wpisanie ewentualnych uwag dotyczących realizacji przeglądów serwisowych.

9. Miejsce na podpis Wykonawcy usługi oraz przedstawiciela Zamawiającego potwierdzającej wykonanie serwisu.

- Inne obowiązki Wykonawcy:

1. Utylizacja odpadów z zachowaniem obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U z 2018 r., poz. 992).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem postępowania, po telefonicznym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w umowie.

3. Niepodjęcie działań przez Wykonawcę w czasie określonym w pkt. II ppkt. 20 będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usług.

- Wymagania dotyczące zatrudnionego personelu Wykonawcy:

1. Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D"gr.1.

2. Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D"gr.2.

3. Trzy osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.1.

4. Trzy osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.2.

5. Jedna  osoba posiadająca certyfikat F-gazowy.

6. Jedna osoba posiadającą certyfikat/zaświadczenie/ walidacji wentylacji pomieszczeń czystych lub zobowiązanie do zlecenia osobie posiadającej taki certyfikat prac związanych z wykonaniem  takich pomiarów w pomieszczeniach czystych.

7. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Daikin.

8. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Fujitsu.

9. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Mitsubishi-Electric.

10. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Midea.

11. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na obsługę i programowanie sterowników firmy Honeywell Exel 5000.

12. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na serwis agregatów wody lodowej marki Galletti.

- Uwagi do postępowania:

1. Budynki nr 2 i nr 3 przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 będą objęte usługą konserwacji, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów wentylacji do 31 grudnia 2019 roku. Po tym okresie budynki będą wyłączone z zakresu niniejszego postępowania.

2. Budynki Obiektów Sportowych KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie są objęte gwarancją Wykonawcy robót firmy Linetel Media Sp. z o.o. do listopada 2022 roku w związku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia leżą po stronie Wykonawcy instalacji.

3. Budynek Centrum transferu Wiedzy przy Al. Racławickich w Lublinie jest objęty gwarancją Wykonawcy robót firmy Warbud S.A. do 15.01.2019 roku w związku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia leżą po stronie Wykonawcy instalacji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wypowiedzenia umowy na poszczególny budynek bądź urządzenie objęte usługą konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki.

Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

| WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH CZĘŚĆ I |
| --- |
| l.p. | wykaz urządzeń | Ilość szt. | inne informacje | nr fabr. |
| I | Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | Centrala nawiewno-wywiewna z funkcją chłodzenia, PM-LUFT GA 015 | 3 |  |  |
| 2. | Centrala nawiewno-wywiewna z funkcją chłodzenia PM-LUFT RAEE08, | 1 |  |  |
| 3. | Centrala nawiewno-wywiewna PM-LUFT GOLD | 1 |  |  |
| 3a | FiltryG4: 287x592x100- 2, 590x590x100- 2 , 287x592x300-8, 592x592x300- 8, 464x464x360-4, 592x592x100-2, F5: 695x592x600-4, | 30 |  |  |
| 4. | Regulatory VAV | 25 |  |  |
| 5. | Wentylator kanałowy LHG Kanalflakt typu RS80-50L3 ( V= 4600m3/h) | 1 |  |  |
| 6. | Agregat skraplający firmy DAIKIN ER8DAW | 2 |  |  |
| 7. | Agregat skraplający firmy DAIKIN ER5DAW1 | 1 |  |  |
| 8. | Wentylacja oddymiająca: |  |  |  |
| a. | Centrala nawiewna SD 40 z automatyką sterującą SWEGON | 2 |  |  |
| b. | Centrala nawiewna SD 35 z automatyką sterującą SWEGON | 2 |  |  |
| c. | Centrala nawiewna SD 20 z automatyką sterującą SWEGON | 2 |  |  |
| d. | Dachowy wentylator oddymiający BSH KLIMA typu BVD 710/30-6 | 4 |  |  |
| e. | Wentylator osiowy kanałowy typu TCBTx2/4-560, Venture Industries | 6 |  |  |
| f. | 2. Klapa p.poż. MCR DOR/D2/ 500x700 | 20 |  |  |
| g. | 3. Klapa p.poż. MCR DOR/D2/ 400x500 | 18 |  |  |
| h. | 4. Transferowa klapa p.poż. MCR FS201/ 500x600 | 20 |  |  |
| i. | 5. Klapa nadmiarowo-upustowa MCR PL 400/400-Z-N | 4 |  |  |
| j. | 11. Klapa oddymiająca mcr FID S/V/P 350x400/BE MERCOR | 70 |  |  |
| k. | 12. Klapa oddymiająca mcr FID S/V/P 450x450/BE MERCOR | 8 |  |  |
| l. | 13. Klapa p.poż. odcinająca mcr FID S/S/P 650x650 z wyzwalaczem termicznym oraz sygnalizacją położenia klapy MERCOR | 3 |  |  |
| 9 | Kurtyna powietrza | 4 |  |  |
| 10 | Wentylacja pożarowa i bytowa w garażu podziemnym |  |  |  |
| a. | Wentylator kanałowy mcr 56/4-3-2/F400 | 1 |  |  |
| b. | Wentylator kanałowy mcr 56/4-1,5-23/F400 | 1 |  |  |
| c | Klapa transferowa mcr FS 201/300x500/MSDP | 1 |  |  |
| d. | Klapa transferowa mcr FS 201/500x300/MSDP | 2 |  |  |
| e | Klapa transferowa mcr FS 201/200x700/MSDP | 1 |  |  |
| f | Klapa p.poż. z siłownikiem mcr FID PRO/S/125/BLF230/WK2/MU | 2 |  |  |
| g | Klapa p.poż. z siłownikiem mcr FID PRO/S/100/BLF230/WK2/MU | 1 |  |  |
| h | Klapa p.poż. z siłownikiem mcr FID S/S p/P/1300x750/BLF230/WK2 | 1 |  |  |
| i | Wentylator kanałowy oddymiający mcr Monsun 100/4-30-20/F400 | 2 |  |  |
| j | Wentylator dachowy oddymiający Mcr Pasat 71/6-7,5/F400 | 2 |  |  |
| k | Wentylator kanałowy okragły K-100M Systemair, 60m3/h | 1 |  |  |
| l | Centrala wyciągowa z osprzętem VS-120-R-V, 20.000 m3/h, VTS | 1 |  |  |
| II | Collegium Norvidianum, Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | centrala INWENT ACAV-M-2-L-NW-3736/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R029/2007, filtry: G4 592x592x100 – 2 szt., G4 287x592x100 – 2 szt., układ NW1 | C179/2006 |
| 2. | centrala INWENT ACAV-M-2-L-NW-3736/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R029/2007, filtry: G4 592x592x100 – 2 szt., G4 287x592x100 – 2 szt., układ NW2 | C180/2006 |
| 3. | centrala INWENT ACAV-M-3-NW-PL-3375766/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R030/2007, filtry: M5 592x592x500 – 2 szt., M5 287x592x500 – 2 szt., M5 879x287x500 – 2 szt., układ NW3 - centrala z układem pompy ciepła | C181/2006 |
| 4. | centrala INWENT ACAV-M-3-NW-PL-3375766/41 | 2 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R030/2007, filtry: M5 592x592x500 – 2 szt., M5 287x592x500 – 2 szt., M5 879x287x500 – 2 szt., układ NW4 - centrala z układem pompy ciepła | C182/2006 |
| 5 | Kurtyna powietrza | 2 |  |  |
| III | Mensa Academica, Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | Układ wentylacyjny nawiewno-wyciągowy z automatyką | 3 kpl. | Włóknina filtracyjna G4 LF40 2m x 10mx14mm |  |
| 2. | Układ wentylacyjny wyciągowy z automatyką | 1 kpl. |  |  |
| IV | Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku ( Pawilon Chemii), ul. Konstantynów 1 f, Lublin |
| 1. | Wentylator dachowy DA-200, 230 V | 3 |  |  |
| 2. | Wentylator osiowy HXBR/2-250 | 1 |  |  |
| 3. | Wentylator EBB-175 | 3 |  |  |
| V | Biotechnologia, ul. Konstantynów 1I, Lublin |
| 1. | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-1-S prod. ClimaProdukt | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-2-S prod. ClimaProdukt | 2 kpl. |  |  |
| 3. | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM G-3-S prod. ClimaProdukt | 1 kpl. |  |  |
| 3a. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM G-3-S prod. ClimaProdukt | 2 kpl. |  |  |
| 4. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM G-4-S prod. ClimaProdukt | 1 kpl. |  |  |
| 5. | Wentylator dachowy DHS 315/EV Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 6. | Wentylator dachowy DHS 400/E4 Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 7. | Wentylator dachowy DHS 450/E4 Systemair | 2 kpl. |  |  |
| 8. | Wentylator dachowy DHS 499/DV Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 9. | Wentylator dachowy DSH 355/DV Systemair | 2 kpl. |  |  |
| 10. | Wentylator dachowy TFSK 125 ML Systemair | 4 kpl. |  |  |
| 11. | Wentylator dachowy TFSK 125 XL Systemair | 4 kpl. |  |  |
| 12. | Wentylator dachowy TFSK 200 Systemair | 5 kpl. |  |  |
| 13. | Wentylator dachowy TFSK 315 L Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 14. | Wentylator dachowy TFSK 315 M Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 15. | Wentylator dachowy VRR160/701 W950 prod. Mietzsch | 3 kpl. |  |  |
| 16. | Wentylator dachowy VRR LAB 160/701 W950 prod. Mietzsch | 9 kpl. |  |  |
| 17. | Wentylator dachowy VRR160/701 W1450 E, prod. Mietzsch | 4 kpl. |  |  |
| 18. | Wentylator dachowy VRR160/701W 1450, prod. Mietzsch | 2 kpl. |  |  |
| 19. | Wentylator dachowy VRR315/702 W950 E, prod. Mietzsch | 4 kpl. |  |  |
| 20. | Wentylator dachowy VRR315/702 W1450 E, prod. Mietzsch | 2 kpl. |  |  |
| 21. | Wentylator dachowy DRV 630/30-8, pro. BSH | 3 kpl. |  |  |
| 22. | Wentylator kanałowy K 150 XL+2xFK Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 23. | Wentylator kanałowy KD 200 L+2xFK Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 24. | Wentylator kanałowy KVKE 250 L+2xFK250 Systemair | 1 kpl. |  |  |
| 25. | Agregat wody lodowej WSAT-XSC 150F | 1 |  |  |
| 26. | Wentylator oddymiający BVAXN, prod. BSH, V= 45 800 m3/h | 6 kpl. |  |  |
| 27. | Wentylator oddymiający AXN 800/4/11 MD, prod. BSH | 1 kpl. |  |  |
| 28. | Wentylator oddymiający AXN 800/4/15 MD, prod. BSH | 1 kpl. |  |  |
| 29. | Zespół klap nadciśnieniowych DEK-V-LK | 2 |  |  |
| 30. | Klapy p.poż. typu CX-4 | 25 |  |  |
| 31. | Klapy p.poż typu EIS 120 | 23 |  |  |
| 32. | Klapa wentylacyjna rewizyjna typu RD, RRD | 67 |  |  |
| 33. | Filtr G4 592x592x360 | 8 |  |  |
| 34. | G4 287x592x360 | 8 |  |  |
| 35. | G4 879x287x360 | 3 |  |  |
| 36. | G4 592x592x160 | 2 |  |  |
| 37. | F5 592x592x500 | 2 |  |  |
| 38. | F5 287x592x500 | 2 |  |  |
| 39. | F5 879x287x500 | 1 |  |  |
| 40. | F6 592x592x590 | 3 |  |  |
| 41. | F6 287x592x590 | 2 |  |  |
| 42. | F6 879x287x590 | 1 |  |  |
| 43. | F7 592x592x590 | 3 |  |  |
| 44. | F7 287x592x590 | 3 |  |  |
| 45. | F7 879x287x590 | 1 |  |  |
| 46. | Kurtyna powietrza KP AR320W 19,0 kW | 2 |  |  |
| VI | Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu, ul. Konstantynów 1 H, Lublin |
| 1. | Centrala nawiewna Klima-Product HERMES APN-4-L-3000/500 | 1 | 2008 r. Filtr F7 920x395x590 – 1 szt., G4 592x592x100 – 1 szt. |  |
| 2. | Centrala wywiewna Klima-Product HERMES APN-2-L-1600/450 | 1 | 2008 r. |  |
| 3. | Wentylator Uniwersal DAK250/1400/PP | 2 | 2008 r. |  |
| 4. | Wentylator Uniwersal DAK160/1400/PP | 1 | 2008 r. |  |
| 5. | Rozdzielnica zasilająco-sterująca NW01.S nr fabr.R-996/08 | 1 | 2008 r. |  |
| 6. | klapa p.pożarowa V370 | 4 | 2008 r. |  |
| VII | Hala Sportowa, ul. Konstantynów 1, Lublin |
| 1. | centrala BD-86-7; C6142/03 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R020_2002; CI |  |
| 2. | centrala BD-86-6; C6142/01 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R020_2002; CII |  |
| 3. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-P-2510-3-1; A6072/02; Aparat SKW-4-P-2500-3-1; A6073/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R003_2002 |  |
| 4. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-L-2400-3-1; A5974/01; Aparat SKW-4-P-2400-3-1; A5973/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R004_2002 |  |
| 5. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-L-2200-3-1; A5978/01; Aparat SKW-4-P-2200-3-1; A5979/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R005_2002 |  |
| 6. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-P-1500-3-1; A5976/01; Aparat SKW-3-L-1500-3-1; A5977/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R006_2002 |  |
| 7. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-L-1140-3-1; A6070/02; Aparat SKW-2-L-1100-3-1; A6071/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R007_2002 / X1 |  |
| 8. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-4-P-2400-3-1; A5972/01; Aparat SKW-4-P-2400-3-1; A5975/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R007_2002 / X2 |  |
| 9. | aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-3-P-1300-3-1; A6068/02; Aparat SKW-3-P-1200-3-1; A6069/02 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R007_2002 / X3 |  |
| a. | filtr kasetowy G4 592x490x100 | 12 |  |  |
| b. | filtr kasetowy G4 592x592x100 | 8 |  |  |
| c. | filtr kasetowy G4 575x395x50 | 8 |  |  |
| d. | filtr kasetowy G4 575x310x50 | 5 |  |  |
| e. | filtr kasetowy G4 350x315x50 | 1 |  |  |
| 10. | agregat freonowy COOL - Model 3WP CSG 36 MR – KB-P. Składa się z dwóch sprężarek: 1. model SZ115S4RC na gaz R404A - 11 kg 2. model SM115S4RC na gaz R22- 11kg | 1 | 2x37,6 m3/h, 400 V, 50 Hz, R22, R404A |  |
| 11. | agregat freonowy COOL - Model 3WP CSG 52 MR – KB-P Składa się z dwóch sprężarek 1. model SM160T4RC na gaz R22 - 26 kg 2. model SM160T4RC na gaz R22 - 26 kg | 1 | 2x27 m3/h, 400 V, 50 Hz, R22 |  |
| 12. | wentylator kanałowy ILT/4-225 | 5 | V = 1200 m3/h |  |
| VIII | Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin |
| 1. | centrala INWENT ACAV-M-1-NW-PL-3736/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R033/2008filtry: G4 592x592x150 - 2 szt.układ NW3 | C273/2007 |
| 2. | centrala INWENT ACAV-M-1-NW-LP-3736/41- s.a. | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R033/2008, filtry: G4 490x490x150 - 2 szt. | C274/2007 |
| 3. | centrala INWENT ACAV-M-4-NW-PL-3746/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R037/2008, filtry: G4 592x592x150 - 4 szt., G4 592x287x150 - 4szt., układ NW2 | C285/2008 |
| 4. | centrala INWENT ACAV-M-4-NW-LP-3746/41 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R037/2008, filtry: G4 592x592x150 - 4 szt., G4 592x287x150 - 4szt., układ NW1 | C286/2008 |
| IX | Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27, Lublin |
| 1. | centrala INWENT ACAV-M-2-L-N-341716 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R017/2005, filtry: G4 592x592x100 – 2 szt., G4 287x592x100 – 2 szt., układ N1W1 | C135/2005 |
| 2. | centrala INWENT ACAV-M-2-P-W-3716 | 1 |  | C136/2005 |
| 3. | centrala INWENT ACAV-M-1-P-N-3416-sa | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R016/2005, filtry: G4 490x490x100 – 2 szt., układ N2W2 | C137/2005 |
| 4. | centrala INWENT ACAV-M-1-P-W-36-sa | 1 |  | C138/2005 |
| 5. | centrala INWENT ACAV-M-2-P-NW-371416 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R018/2005, filtry: G4 592x592x100 – 2 szt., G4 287x592x100 – 2 szt., układ N3W3 | C139/2005 |
| 6. | centrala INWENT ACAV-M-2-L-3716 | 1 |  | C140/2005 |
| 7. | centrala INWENT ACAV-M-2-NW-LP-3746 /4151 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R063/2009 RC1, filtry: G4 592x592x150 – 2 szt., G4 287x592x150 – 2 szt., układ NW5 | C229/2007 |
| 8. | 5. centrala INWENT ACAV-M-3-NW-LP-3746 /4151 | 1 | rozdzielnica zasilająco-sterująca R063/2009 RC2, filtry: G4 592x592x150 – 2 szt., G4 287x592x150 – 2 szt., G4 879x287x150 – 2 szt., układ NW4 | C230/2007 |
| 9. | Wentylator dachowy CAPP 2 190/450S HARMANN | 1 |  |  |
| X | Budynek nr 2, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin |
| 1. | Wentylator wyciągowy Qadro Micro 100T | 1 |  |  |
| 2. | Wentylator wyciągowy Qadro Micro 100IT | 3 |  |  |
| 3. | Wentylator wyciągowy VAM 767 | 6 |  |  |
| 4. | Wentylator wyciągowy V4A | 3 |  |  |
| 5. | Wentylator wyciągowy VCR 6.2000.SE.A | 1 |  |  |
| 6. | Wentylator wyciągowy VCR 7.3000.SE.A | 8 |  |  |
| XI | Budynek nr 3, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin |
| 1. | Wentylator wyciągowy Qadro Micro 100T | 4 |  |  |
| 2. | Wentylator wyciągowy Qadro Micro 100IT | 3 |  |  |
| 3. | Wentylator wyciągowy VAM 767 | 6 |  |  |
| 4. | Wentylator wyciągowy Punto Filo MF 100/4”LL | 3 |  |  |
| 5. | Wentylator wyciągowy VCR 6.2000.SE.A | 1 |  |  |
| 6. | Wentylator wyciągowy VCR 7.3000.SE.A | 8 |  |  |
| XII | Budynek Centrum Transferu Wiedzy KUL Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-150-R-RH, VTS Clima | 3 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-15-R-PH/E-T, VTS Clima - | 1 |  |  |
| 3 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-55-R-RH, VTS Clima | 1 |  |  |
| 4 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-75-R-RH, VTS Clima | 2 |  |  |
| 5 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-120-R-RH, VTS Clima | 2 |  |  |
| 6 | Filtry G4 592x592x300 - 34 szt. G4 592x287x300 - 30 szt. G4 428x428x300 - 12 szt. G4 428x287x300 - 12 szt. G4 712x302x50 - 2 szt. | 90 szt. |  |  |
| 7 | Klapa p.poż FRAPOL | 6 |  |  |
| 8 | Klapa p.poż. MERCOR | 119 |  |  |
| 9 | Wentylator do okapów typ KBT250E4 Systemair | 1 |  |  |
| 10 | Wentylator kanałowy Systemair | 10 |  |  |
| 11 | Wentylator oddymiający | 6 |  |  |
| 12 | Kurtyna powietrza SILVER-2-210-W, 43,6 kW, Juwent | 2 |  |  |
| XIII | Budynek ICBN, ul. Konstantynów 1J, Lublin |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ GOLEM 17850/12060 m3/h, prod. ClimaProdukt | 1 |  |  |
| 2 | j.w. 14545/11760 m3/h | 1 |  |  |
| 3 | j.w. 10125/9060 m3/h | 1 |  |  |
| 4 | j.w.7000/7000 m3/h | 1 |  |  |
| 5 | j.w. 5950/5950 m3/h | 1 |  |  |
| 6 | Centrala klimatyzacyjna Golem G-1, 2600 m3/h | 1 |  |  |
| 7 | Centrala wentylacyjna nawiewna typ HERMES,2315 m3/h prod. C.Produkt | 1 |  |  |
| 8 | Centrala wentylacyjna nawiewna typ HERMES,2180 m3/h prod. C.Produkt | 1 |  |  |
| 9 | Wentylator dachowy typu WDc firmy Metalplast | 35 |  |  |
| 10 | Wentylator dachowy typu TFSR firmy Systemair | 2 |  |  |
| 11 | Wentylator dachowy typu DHS/DVS firmy Systemair | 5 |  |  |
| 12 | Wentylator typu K/KVKE firmy Systemair | 9 |  |  |
| 13 | Wentylator typu RSI firmy Systemair | 1 |  |  |
| 14 | Wentylator dachowy typu DRVF firmy BSH | 3 |  |  |
| 15 | Wentylator osiowy typu AXN firmy BSH | 2 |  |  |
| 16 | Wentylator osiowy typu BVAX firmy BSH | 6 |  |  |
| 17 | Nagrzewnica CB 250-9,0, Systemair | 1 |  |  |
| 18 | Nagrzewnica elektr. Kanałowa typu DH, Venture Industries | 2 |  |  |
| 19 | Jednostka regulacji ciśnienia typu DEX(A)-V-LK, BSH | 2 |  |  |
| 20 | Regulator VAV, TROX | 35 |  |  |
| 21 | Nawilżacz C06-B, FlaktWoods | 1 |  |  |
| 22 | Nagrzewnica powietrza Klimasan | 2 |  |  |
| 23 | Kurtyna powietrza KP AR320W 19,0 kW | 2 |  |  |
| 24 | . Filtry Filtry klasy EU4 592x592x360 – 13 szt. 592x490x360 - 16 szt. 592x287x360 - 9 szt. 287x490x360 - 2 szt. 879x287x360 - 5 szt. 592x490x360 - 4 szt. 335x592x150 - 1 szt. 395x920x150 - 1 szt. 287x592x360 - 4 szt. | 55 |  |  |
| 25 | Filtry klasy EU5 395x920x500 - 1szt. 287x592x500 - 2 szt. 592x592x500 - 2 szt. 879x287x500 - 2 szt. | 7 |  |  |
| 26 | Filtry klasy EU6 592x592x50 - 9 szt. 592x490x500 - 8 szt. 879x287x500 - 1 szt. 287x490x500 - 2 szt. 592x287x500 - 3 szt. 335x592x500 -1 szt. | 24 |  |  |
| 27 | Filtry klasy EU7 592x592x590 | 1 |  |  |
| 28 | Filtry klasy EU9 592x592x590 | 1 |  |  |
| 29 | Filtr absolutny DN 315 | 4 |  |  |
| 30 | Filtr absolutny DN 160 | 2 |  |  |
| XIV | Obiekty sportowe KUL ul. Konstantynów 1 Lublin |
| 1. | Kurtyna powietrzna Thermoscreens typu C1000A NT | 2 | Korytarz |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna NW1 VBW BD-2(50)-L | 1 | Q=3120 m3/h, filtr FK-592x592x360-F5 – 4szt. |  |
| 3. | Centrala wentylacyjna NW2 VBW BD-2(50)-P | 1 | Q=3050 m3/h, filtr FK-592x592x360-F5 – 4szt. |  |
| 4. | Centrala wentyl. NW3+NW4 VBW BD-(50)-P | 2 | Q=18000 m3/h, filtr FK-735x1100x100-G4 – 4szt. |  |
| 5. | Wentylator dachowy 600 m³/h , 100 Pa , na podstawie | 1 |  |  |
| 6. | Wentylator osiowy ścienny 8000 m³/h , 200 Pa | 2 | Boisko wielofunkcyjne |  |
| XV | Kościół Akademicki |
| 1 | Wentylator wyciągowy o wyd. 1500 m3/h | 1 | Na strychu |  |

| WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH CZĘŚĆ I |
| --- |
| Collegium Jana Pawła II Al. Racławickie 14, Lublin |
| L.p. | Rodzaj / model urządzenia | lokalizacja budynek/sala | rok produkcji | informacje dodatkowe | Ilość szt. |
| 1. | Klimatyzatory DAIKIN FTKS71FV1B/RKS71FV1B – 3 szt. | VP-507, 512, 513 | 1999 r. | R22 | 3 |
| 2. | Klimatyzator naścienny Mitsubishi MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | C-222 |  | Dz. Inwest.(222A) | 1 |
| 3. | DAIKIN FTKS71EV1B, EOO1253 | C-516 |  |  | 1 |
| 4. | DAIKIN FCQ140C7VEB, 1700263 – 14 kW | C-607 |  |  | 1 |
| 5. | DAIKIN FCQ140C7VEB, 2700614 – 14 kW | C-607 |  |  | 1 |
| 6. | TADIRAN MTDA7G-24H | C-214 |  |  | 1 |
| 7. | DAIKIN FTXN25KEV1B/CO19735 | C-223 |  | Dz. Zamówień Publ. | 1 |  |  |
| 8 | KLIMATHERM AWYZ14LB/AOYZ14LB | Rozdzielnia piwnica |  | R410A, 4,2 kW | 1 |  |  |
| 9 | Klimatyzator FUJI RSA 30 LFC | C-223A |  | Dz. Inwest (223A) | 1 |  |  |
| 10 | Klimatyzator LG P24EL | C-219 |  | Centrala telefon. | 1 |  |  |
| 11 | Klimatyzator typu split 3,5 kW | C-221, C-224, C-228, C-346, C-348 | 2018 |  | 5 |  |  |
| 12 | FUJITSU AOYG-12LMCA/ASYG-12LMCA | C-233 | 2015 |  | 1 |  |  |
| 13 | Klimatyzator typu split 3,5 kW Midea | Monitoring parter, C-603, C-611, C-612 |  |  | 4 |  |  |
| 14 | Klimatyzator typu split 3,5 kW | C-452A, parking pom. DSO |  |  | 2 |  |  |
| 15 | Klimatyzator przenośny | C-630 |  |  | 1 |  |  |
| II | Collegium Norwidianum Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | DAIKIN 2MKS90/FLKS50/FVX50 – 2 szt. Naścienny i podłogowy | CN P24 | 2007 | Typ SPLIT FVXS5OFV18 50 Hz 220-240 V 14 kg IPXO | 2 |
| 2. | Kompresor (końcówka zewnętrzna) model 5 MKS 90E 7V3B1 | Korytarz piwnica CN | 2007 | 18 A, nr seryjny 1705695 | 1 |
| 3. | ELECTRA | CN 224 |  | Moc chłodz. 5,3 kW | 1 |
| 4. | DAIKIN FTXS35/RXS35 | CN 222 |  | Moc chłodz. 3,5 kW | 1 |
| 5. | FUJITSU ASYG18LF/AOYG18LF | CN 226 | 2016 | Moc chłodz. 5,0 kW | 1 |
| 6. | Klimatyzator DAIKIN typu split 3,5 kW | CN 210 |  |  | 1 |
| 7. | Klimatyzator typu split 3,5 kW | CN 019 |  |  | 1 |
| III | Gmach Główny, Al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | DAIKIN FTKS50BVMB | GG 35B | 2004 | S/N* 4907499 | 1 |
| 2. | DAIKIN model FTKS71EV1B | GG 143A | 2008 | S/N* E006030 | 1 |
| 3. | DAIKIN model FTKS71EV1B | GG 143B | 2008 | S/N* E004391 | 1 |
| 4. | DAIKIN Model FTKS71EV1B | GG143C | 2008 |  | 1 |
| 5. | DAIKIN model FTKS35CVMB | GG 321 | 2004 | S/N* 4222632 | 1 |
| 6. | DAIKIN model FTKS50/RKS50 | Kawiarnia Duszpasterstwo |  |  | 1 |
| 7. | DAIKIN model FTKS50/RKS50 | Kawiarnia Duszpasterstwo |  |  | 1 |
| 8. | FUJITSU ASYG24LFCC/AOYG45LBT | Rektorat |  |  | 1 |  |  |
| 9. | FUJITSU ASYG18LFCC/AOYG45LBT | Rektorat |  |  | 1 |  |  |
| 10. | FUJITSU ASYG09LMCA/AOYG18LAC2 – 3 szt. | Rektorat |  |  | 3 |  |  |
| 11. | DAIKIN RKS50BVMB9 | Za kościołem |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Klimatyzator przenośny Sharp CV-P09FR - 2 szt. |  |  |  | 2 |
| 13. | Klimatyzator typu split 3,5 kW | GG-207, GG-207a, GG-117, GG-120, GG-133, GG-135, GG-346, GG-348 |  |  | 8 |
| 14. | Klimatyzator przenośny | GG-411 |  |  | 1 |
| IV | G.Gł. Stołówka Akademicka al. Racławickie 14, Lublin |
| 1. | System klimatyzacyjny VRF City Multi Mitsubishi PU300YGM-A/PCFY-P63VGM-E – 4 szt. | Stołówka |  |  | 4 |
| 2. | System klimatyzacyjny VRF City Multi Mitsubishi PUY-P350OYGM-A/PLFY-P63VBM-E – 5 szt. | Stołówka |  |  | 5 |
| 3. | MITSUBISHI PCA-RP125/PU-P125 – 4 szt. | Kuchnia |  |  | 4 |
| 4. | DAIKIN FTKS71/RKS71 | magazyn |  |  | 1 |
| V | Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku ( Pawilon Chemii), ul. Konstantynów 1 f, Lublin |
| 1. | TRANE MWW509 GMORA 1 | 0-15A | 04 kW | RU0052043-T | 1 |
| 2. | TRANE MWW518 GMORA 1 | 20 |  | RU0052042-T | 1 |
| 3. | LG – ESNW 1865 SH3 (S18AT) | 4 |  | RU0069556-T | 1 |
| 4. | MITSUBISHI MSZ-GE-50VA | 12-A |  |  | 1 |
| 5. | MITSUBISHI MS-GA-50VB | 20 |  |  | 1 |
| 6. | DAIKIN FTXS 20 G2V1B | 26 |  | RU0069476-T | 1 |
| 7. | SAMSUNG AQV24UGAN | 28 |  |  | 1 |
| 8. | WHIRLPOOL (brak opisu modelu) | 30 |  |  | 1 |
| 9. | Agregat chłodniczy EMBRASCO NJ9238GK+ centr. Sterown. | 014 |  | R404A | 1 |
| 10. | Agregat chłodniczy TFH4540Z | 24 |  | R404A | 1 |
| 11. | Agregat chłodniczy CAJ9510T | 24 |  | R404A | 1 |
| VI | Biotechnologia ul. Konstantynów 1I, Lublin |
| 1. | FUJITSU ASYA30LFC – szt. 2 | portiernia -1.34 | 2010 | 8 kW, 10,9 A | 2 |
| 2. | FUJITSU AWYZ18BC – szt. 1 | 2.07 |  |  | 1 |
| 3. | FUJITSU ARYA45LCTU – szt. 2 | korytarz komory trafo |  |  | 2 |
| 4. | FUJITSU ABYA36LT – szt. 1 | minus 1.29 |  |  | 1 |
| 5. | Daikin – FTXS60GV1B | minus 1.25 |  |  | 1 |
| 6. | Klimatyzator Daikin typu split – 3,5 kW | 4.17 |  |  | 1 |
| 7. | Klimatyzator Daikin typu split – 3,5 kW | 4.05 |  |  | 1 |
| 8. | klimakonwektory wentylatorowe: |  |  |  |  |
| a. | FWM04 | 6 szt. |  |  |  | 6 |
| b. | FWM04 | 12 szt. |  |  |  | 12 |
| c. | FWT05 | 4 szt. |  |  |  | 4 |
| d. | FWT06 | 1 szt. |  |  |  | 1 |
| e. | FWL03 | 1 szt. |  |  |  | 1 |
| f. | FWL06 | 30 szt. |  |  |  | 30 |
| g. | FWL08 | 34 szt. |  |  |  | 34 |
| h. | FWL10 | 2 szt. |  |  |  | 2 |
| 9. | Układ klimatyzacji freonowej: |  |  |  |  |
| a. | ARYA45LC | 2 szt. / | AOYD45LA | 2 szt. |  |  |  | 2 |
| b. | ASYA30LF | 2 szt. / | AOYR30LF | 2 szt. |  |  |  | 2 |
| c. | ABYA36LC | 1 szt. / | AOYD36LA | 1 szt. |  |  |  | 1 |
| d. | AWYZ18LB | 1 szt. / | AOY18LB | 1 szt. |  |  |  | 1 |
| 10. | Agregat wody lodowej WSAT-XSC150F |  |  |  | 1 |
| 11. | Agregat Aspera UNJ 9238GK + chłodnica SEARLE NS25-6L + osprzęt- 7 kpl. | 1.11,2.11,2.15,3.10, 3.14, 4.10,4.14 |  |  | 7 |
| 12. | Klimakonwektor kasetonowy Midea typ IWC 052F moc 10 kW | 0.02 |  |  | 2 |
| VII | Budynek ICBN ul. Konstantynów 1J, Lublin |
| 1. | Chłodnica SHA 52-80 E, LU-VE |  |  |  | 3 |  |  |
| 2. | Agregat Aspera typ UNJ 9238 GK, Alfach |  |  |  | 3 |  |  |
| 3. | Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Ścienna typu PKA-RP35, Mitsubishi |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Klimatyzator typu Split: jedn. Zew. Typu PUHZ-ZRP35, Mitsubishi |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Klimatyzator typu Split: jedn. Wew. Ścienna typu PKA-RP71, Mitsubishi |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Klimatyzator typu Split: jedn. Zew. Typu PUHZ-ZRP71, Mitsubishi |  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Klimatyzator typu Split PCA-RP35 KAQ, Galetti |  |  |  | 2 |  |  |
| 8. | Agregat wody lodowej typu ERQ140AV1, Daikin |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Agregat skraplający typu RZQ200C, Daikin |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Klimatyzator jedn. Wewn. Ścienna FAQ100C |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Klimatyzator Daikin FAQ100BVV1B/RZQ100B8W1B |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Klimatyzator Daikin typu split 3,5 kW | -1.29a |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Klimatyzator Galletti typu split 3,0 kW | 0.12 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ neXt.CW.O.S 015.H2 firmy RC GROUP |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Agregat wody lodowej RC Polska Smart RT15 Qchł. = 10kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Agregat chłodniczy LSE536CS, GALLETTI |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Klimakonwektory typu ESTRO, GALLETTI |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 18. | j.w lecz typu PWN |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Klapy p.poż. GRYFIT CX-5/LX-5 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| VIII | Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu, ul. Konstantynów 1 H, Lublin |
| 1. | Daikin – FTKS 71 FV 1B/RKS71FV1B | 206-A |  |  | 1 |
| 2. | Daikin – FTKS 71 FV 1B/RKS71FV1B | 206-B |  |  | 1 |
| 3. | Mitsubishi – SRK 63CE-S/SRC63 CE-S | 215 |  | 2,84 kW | 1 |
| 4. | Mitsubishi – SRK 63CE-S/SRC63 CE-S | 216 |  | 2,84 kW | 1 |
| 5. | Mitsubishi – SRK 63CE-S/SRC63 CE-S | 221 |  | 2,84 kW | 1 |
| 6. | Mitsubishi – SRK 63CE-S/SRC63 CE-S | 222 |  | 2,84 kW | 1 |
| 7. | Mitsubishi – SRK 50HE-S1/SRC50 HE-S | 222-B |  | 4,7 kW | 1 |
| 8. | Mitsubishi – FDC404ES1 | 301 | S/N S2NA00063GP |  | 1 |
| IX | Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1, Lublin |
| 1. | FUJI DENKI model RS-12UD11 | Serwerownia DTI |  | Moc chłodzenia 3,25kW S/N* E038437 | 1 |
| X | Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27, Lublin |
| 1. | Klimatyzator podstropowy DAIKIN | p. 150 | 2011 | model: FHQ100BVV1B 18n: E017451 moc 135W | 1 |  |  |
| 2. | Klimatyzatory Carrier – 6 szt. | Magazyn Zbiorów Specjalnych p. 256 |  |  | 6 |  |  |
| 3. | Klimatyzator SAMSUNG, Premium AR18HSSDBWKNEU/X, 5 kW- 5 szt. | p. 303 | 2014 r. |  | 5 |
| 4. | Agregat wody lodowej JC Spiro P60 C ZP | Na dachu | 2008 r. | 68,8 kW | 1 |
| 5. | Klimatyzator przenośny CHIGO model CP-41H3A-J17A | p. 211 |  |  | 1 |
| 6. | Klimatyzator przenośny CHIGO model CP-35H3A-J17A | p.210 |  |  | 1 |
| XI | Obiekty sportowe KUL ul. Konstantynów 1 Lublin |  |
| 1. | klimatyzator kasetonowy Mitsubishi o mocy chłodniczej 3,5 kW, jednostka wewnętrzna SLZ-KF35VA, jednostka zewnętrzna SUZ-KA35VA5 | korytarz | 2017 |  | 1 |  |
| 2. | Agregat Midea typ MOE30U-55HFN1-RRD0 16,0 kW | Przy centrali wentyl. NW1 | 2017 |  | 1 |  |
| XII | Kościół Akademicki |  |
| 1. | Klimatyzator podstropowy Toshiba o mocy 14 kW- RAV-SM1608CTP-E (wew); RAV-SM1603AT-E1 (zew) | kościół | 2017 |  | 1 |  |
| 2. | Klimatyzator podsufitowy digital inverter 3/4 RAV-SM807CTP-E/RAV-SM804ATP-E Toshiba o mocy 6,9 kW | kościół | 2017 |  | 1 |  |
| 3. | Klimatyzator ścienny Digital inverter 4 RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E Toshiba o mocy 6,7 kW | kościół | 2017 |  | 1 |  |
| XIII | Budynek Centrum Transferu Wiedzy KUL Al. Racławickie 14, Lublin |  |
| 1. | Klimatyzator typu split 3,5 kW DAIKIN FTXB35/RXB35 | CTW-214 | 2016 |  | 1 |  |

Uwagi do części I:

1.Budynki Obiektów Sportowych KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie są objęte gwarancją Wykonawcy robót firmy Linetel Media Sp. z o.o. do listopada 2022 roku w związku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia leżą po stronie Wykonawcy instalacji.

2. Budynek Centrum transferu Wiedzy przy Al. Racławickich w Lublinie jest objęty gwarancją Wykonawcy robót firmy Warbud S.A. do 15.01.2019 roku w związku z tym wszelkie konieczne naprawy gwarancyjne do tego dnia leżą po stronie Wykonawcy instalacji.

3. Budynki nr 2 i nr 3 przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 będą objęte usługą konserwacji, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów wentylacji do 31 grudnia 2019 roku. Po tym okresie budynki będą wyłączone z zakresu niniejszego postępowania.

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

| l.p. | Nazwa urządzenia / budynki | Collegium Jana Pawła II | Collegium Norvidianum | Stołówka Akademicka | Wydział Biotechnologii i Nauk o środowisku (Pawilon Chemii) | Biotechnologia | Wydział Metematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu | Hala Sportowa | Collegium Iuridicum | Biblioteka Uniwersytecka | Budynek nr 2, ul. Droga Męczenników Majdanka 70 | Budynek nr 3, ul. Droga Męczenników Majdanka 70 | Centrum Transferu Wiedzy | ICBN | Obiekty Sportowe | Kościół Akademicki | Gmach Główny | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne | 12 | 5 | 4 |  | 7 |  | 2 | 4 | 8 |  |  | 9 | 7 | 4 |  |  | 62 |
| 2 | Filtry | 30 | 20 |  |  | 39 | 2 | 34 | 20 | 20 |  |  | 90 | 88 | 12 |  |  | 355 |
| 3 | Agregat wody lodowej |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 4 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne |  |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 5 | Wentylator | 18 |  |  | 7 | 60 | 3 | 5 |  | 1 | 22 | 25 | 17 | 63 | 3 | 1 |  | 225 |
| 6 | Nagrzewnice elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 7 | Centrala klimatyzacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | Filtr absolutny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 9 | Regulator VAV | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 60 |
| 10 | Agregat skraplający | 3 |  |  | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 22 |
| 11 | Klapa p.poż | 151 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 125 | 100 |  |  |  | 426 |
| 12 | Kurtyna powietrza | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 |
| 13 | Klimatyzatory | 25 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 |  | 1 | 14 |  |  | 1 | 11 | 1 | 3 | 23 | 126 |
| 14 | Klimakonwektory wentylator. |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 214 |
| 15 | Jednostka regulacji ciśnienia typu DEX(A)-V-LK, BSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 16 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ neXt.CW.O.S 015.H2 RC GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 17 | Chłodnia |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 |
| 18 | Nawilżacz powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |