Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dotyczy zapytania ofertowego: 
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w postaci licznika komórek na potrzeby Katedry Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

LICZNIK KOMÓREK – 1 SZTUKA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Licznik komórek |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ/model, | proszę podać |  |
| 2. | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3. | Wymiary maks. 28 cm (szer.) x 20 cm (gł.) x 20 cm (wys.) | TAK |  |
| 4. | Waga maks. 2,0 kg +/-10% | TAK |  |
| 5. | Automatyczne zliczanie wszystkich komórek (żywych i martwych) | TAK |  |
| 6. | Automatyczne zliczanie żywotności komórek | TAK |  |
| 7. | Możliwość zliczania komórek o różnej wielkości w przedziale 5 µm - 60 µm | TAK |  |
| 8. | Możliwość policzenia komórek o określonej wielkości w przedziale 5 µm - 60 µm. | TAK |  |
| 9. | Zliczanie na jednorazowych szkiełkach umożliwiających dwa pomiary | TAK |  |
| 10. | Manualne ustawienie ostrości | TAK |  |
| 11. | Detekcja przy użyciu barwnika błękit tryptanu w stężeniu 0,05% - 0,6 % | TAK |  |
| 12. | Zakres detekcji komórek min. 1 x 104 - 1 x 107 /ml | TAK |  |
| 13. | Czas trwania pomiaru maks. 20 sek. | TAK |  |
| 14. | Maksymalna objętość hodowli konieczna do przeprowadzenia analizy: nie więcej niż 5 μl | TAK |  |
| 15. | Nie wymagający kalibracji | TAK |  |
| 16. | Podgląd komórek na wyświetlaczu dotykowym | TAK |  |
| 17. | Wbudowany kalkulator rozcieńczeń | TAK |  |
| 18. | Port USB wraz z USB driver do zapisywania i przenoszenia wyników w postaci obrazów i plików CSV. Możliwość obróbki danych na dostarczonym wraz z urządzeniem oprogramowaniu, które umożliwia generowania raportów w postaci plików | TAK |  |
| 19. | Możliwość generowania raportu ze zdjęciami komórek | TAK |  |
| 20. | Zapewnienie dokładnego pomiaru dzięki posiadanemu algorytmowi analizy na zagregowane komórki | TAK |  |
| 21. | Szkiełka do pomiarów - min 50 szt. | TAK |  |
| 22. | Roztwór błękitu trypanu (0.4%) 1 × 1 ml | TAK |  |
| 23. | Pamięć przenośna USB min 4 GB | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 25. | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 26. | Poświadczenie zgodności dla urządzeń elektrycznych o napięciu poniżej granicy określonej w dyrektywie 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia" | TAK/dołączyć przy dostawie |  |
| 27. | Termin dostawy maks. 8 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 28. | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 29. | Instruktaż personelu | TAK |  |

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Wartość netto | Stawka Podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sposób liczenia: | (4 x 5) | (4 + 6) |
| 1 | Dostawa licznika komórek na potrzeby Katedry Biologii Molekularnej KUL | 1 |  |  |  |  |

.................................. dnia  ...................... 2018 r.

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy