Załącznik nr 2

.........................................................

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ  WYCENY PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa/typ/ producent | Okres gwarancji | Ilość | Cena netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (%) | 8 (5 x 6) | 9 (7 x 8) | 10 (8 + 9) |
| 1 | Urządzenie do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy | Urządzenie przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy (wysokość 12 mm) wypełnionej piaskiem kwarcowym. Urządzenie musi być napędzane silnikiem spalinowym o mocy minimum 16 KM. Korpus oraz zespół szczotki tylnej sterowany z siedzenia kierowcy. Podwozie wykonane ze stalowej konstrukcji ramowej, pokryte tworzywem sztucznym. Dodatkowo urządzenie musi być wyposażone w: - dwurzędowe zgrzebło, które prostuje włókna sztucznej trawy i rozluźnia zagęszczone warstwy wypełnienia; - regulowaną wirującą szczotkę obrotową, która zbiera wypełnienie; - wibrujące sito, które oddziela zanieczyszczenia od materiały wypełnienia; - turbinę która odsysa kurz i inne zanieczyszczenia (np. ścier włókien) przy użyciu filtra (możliwego do czyszczenia); - zespół szczotki tylnej (odpinanej), która umożliwia wyrównywanie i wczesanie piasku w strukturę nawierzchni. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Minimalny okres realizacji zamówienia wynosi: …................................................

.............................................                                       			                                                                                                                   ...................................................

(miejscowość i data)                                                 					                                                      		podpis osoby/osób uprawnionych do 																reprezentowania Wykonawcy