Załącznik nr 1.10  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 10

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Destylatora - SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV:

42514300-5 Aparatura filtrująca

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Destylator elektryczny wolnostojący przystosowany do pracy ciągłej |  |
| 2. | Wydajność destylatu ok. 18 L/h |  |
| 3. | Zużycie wody nie mniej niż 220 L/h |  |
| 4. | Moc pobierana w zakresie 7,2 kW – 12 kW |  |
| 5. | Napięcie zasilania 3 x 400 V |  |
| 6. | Masa urządzenia w granicach 18-20 kg |  |
| 7. | Wymiary (średnica x wysokość) 380 mm x 670 mm ± 5 % |  |
| 8. | Wyposażony w regulator natężenia przepływu wody i regulator temperatury |  |
| 9. | Klasa ochrony aparatu I |  |
| 10. | Jakość otrzymywanej wody destylowanej powinna spełniać wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 12. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA DESTYLATORA ELEKTRYCZNEGO

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy