Załącznik nr 1.12  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Zestawu komputerowego przystosowanego do pracy z programami graficznymi – SZT 1

CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30213000-5 Komputery osobiste

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-8 Drukarki laserowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Pakiet biurowy zawierający elementy spełniające funkcjonalność: - edytora tekstu, - arkusza kalkulacyjnego, - programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, - klienta poczty elektronicznej, - programu do tworzenia publikacji oraz materiałów marketingowych, - programu do tworzenia i organizowania notatek. - programu zarządzania relacyjnymi bazami danych Pakiet biurowy musi umożliwiać otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Pakiet biurowy musi umożliwiać tworzenie, wykonywanie i edycję wszystkich zapisanych makr w plikach xls, xlsx, doc, docx. Pakiet biurowy musi otwierać pliki formatów: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx bez utraty parametrów i cech użytkowych tj. z zachowaniem pełnego formatowania i umiejscowienia tekstu, obrazków, wykresów oraz z działającymi makrami. Pakiet biurowy musi być w języku polskim oraz posiadać słownik i tezaurus w tymże języku. Pakiet biurowy musi być w wersji zgodnej z systemem operacyjnym oferowanego komputera. Nie może do standardowej pracy wymagać łącza internetowego. Wymóg łącza internetowego dopuszczalny jest tylko przy instalacji, aktywacji, rejestracji i aktualizacji produktu. Licencja na pakiet biurowy bez ograniczeń czasowych w użytkowaniu. |  |
| 2. | Pakiet oprogramowania do projektowania grafiki oferujące narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, przechwytywania zrzutów ekranu, układu stron, edycji zdjęć, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji. Pakiet oprogramowania musi spełniać następujące wymagania: - obsługa formatów: pdf, jpg, png, eps, ai, tiff, psd, docx i ppt , eps - możliwość eksportu do formatu PDF - zarządzanie profilami kolorów - obsługa profili kolorów PANTONE - możliwość tworzenia aktywnego histogramu - możliwość rejestracji makr - natywna obsługa procesorów 64-bitowych i wielordzeniowych - licencja komercyjna bez ograniczeń czasowych |  |
| 3. | Drukarka laserowa monochromatyczna o parametrach: - rozmiar nośnika A4, A5, A6 - rozdzielczość druku minimum 1200x1200 dpi - szybkość druku A4 minimum 40 str./min. - wydajność co najmniej 100000 str./mies. - 2 podajniki papieru o łącznej pojemności co najmniej 600 arkuszy A4 - tacka odbiorcza papieru na co najmniej 250 arkuszy - zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego - zainstalowana pamięć minimum 128 MB z możliwością rozbudowy - Host USB (do wydruku z pamięci przenośnych) - USB 2.0 - w zestawie przewód USB 2.0 3m wysokiej jakości - karta sieciowa przewodowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 - sterowniki zgodne z systemem operacyjnym zaoferowanego komputera |  |
| 4. | Stacja robocza PC do obróbki grafiki i dokumentów o parametrach: - procesor zgodny z architekturą x86 i x64; osiągający co najmniej 9000 punktów w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, (stan na 30.01.2014); - pojemność zainstalowanego dysku twardego minimum 2 TB - zainstalowana pamięci RAM minimum 16GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 32GB - karta graficzna niezintegrowana osiągająca co najmniej 3500 punktów w teście wydajnościowym PassMark GPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://videocardbenchmark.net/gpu_list.php, (stan na 30.01.2014); - pamięć RAM karty graficznej minimum 1,5GB - zintegrowana karta dźwiękowa - zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 - ilość wolnych slotów PCI-E 1x 2 szt. - ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) minimum 2 szt. - ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) minimum 1 szt. - co najmniej 10 portów USB (w tym minimum 4 porty USB 3.0) - minimum 2 porty wyprowadzone na przód obudowy w łatwo dostępnym miejscu - napędy optyczny DVD±RW - moc zasilacza dostosowana do zaoferowanego zestawu, sprawność co najmniej 85% dla 50% obciążenia - graficzny system operacyjny umożliwiający uruchamianie opisanego wcześniej pakietu biurowego i pakietu oprogramowania do projektowania grafiki - system operacyjny musi być w pełni zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego mechanizmem usługi katalogowej Active Directory - system operacyjny 64-bitowy - w zestawie mysz i klawiatura - obudowa komputera stojąca typu tower - suma wymiarów obudowy: długość+szerokość+wysokość < 1100mm |  |
| 5. | Monitor do prac graficznych o parametrach: - panoramiczny format ekranu monitora 16:9 lub 16:10 - przekątna ekranu 26-28 cali - matryca IPS - podświetlenie w technologii LED - rozdzielczość obrazu minimum 1920x1080 pikseli - czas reakcji matrycy nie więcej niż 8 ms - jasność typowa nie mniej niż. 250 cd/m2 - kąty widzenia w poziomie/w pionie ok. 178/178 stopni - certyfikaty ENERGY STAR, EPEAT Gold, CECP, RoHS, TCO - złącza DVI-D, DisplayPort, D-Sub - wbudowany hub USB z minimum 2 portami USB - wbudowany zasilacz - możliwość pochylenia panela, regulacji wysokości i obrotu w osi pionowej - panel obrotowy (pivot) |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
|  | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |
| 1 |  |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 1. | Bezpłatna gwarancja na komputer minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 1.1 | Bezpłatna gwarancja na monitor minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 1.2 | Bezpłatna gwarancja na drukarkę minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (KOMPUTER) (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 2.1 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (MONITOR) (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 2.2 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (DRUKARKA) (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 3. | Naprawa sprzętu w siedzibie Zamawiającego |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy