Załącznik nr 1.13  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 13

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa, instalacja, uruchomienie i przetestowanie modułu do pomiarów szumu elektrochemicznego ECN rozbudowa posiadanego galwanostatu AUTOLAB 302N

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i przetestowanie modułu do pomiarów szumu elektrochemicznego ECN dla posiadanego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej galwanostatu AUTOLAB 302N.

CPV:

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: 2014) |  |

Kryterium wyboru oferty: cena 87 %, Gwarancja i serwis 13 %

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Parametr oceniany – ocena punktowa i kryterium oceny parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKLAD PODSTAWOWY |
| 01 | Moduł pomiarów szumu elektrochemicznego do potencjostatu-galwanostatu Zakres wejściowy min. ±2.5 V Rozdzielczość pomiarowa min. 0.8 µV Dokładność pomiarowa min. 300 µV Impedancja wejściowa > 100 GOhm Kompensacja offsetu min. ±10V | Tak |  |  |

B.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 01 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥ 12 miesięcy | Tak |  | 12-23 miesiące 0 pkt. 24-35 miesięcy 5 pkt. 36 miesięcy lub więcej 10 pkt. |
| 02 | Maksymalny czas usunięcia usterki – 28 dni roboczych | Tak |  | 1-14 dni-1 pkt. |
| 03 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 04 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 05 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy - 3 | Tak |  | 2 naprawy – 1 pkt. 1 naprawa – 2 pkt. |
| 06 | Wymagane zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia części zamiennych przedmiotu zamówienia przez okres minimum 7 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 07 | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim przy dostawie urządzenia | Tak |  |

Maksymalna ilość punktów: 13 pkt.

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy