Załącznik nr 1.14  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 14

DOSTAWA AKCESORIÓW DO SPEKTROMETRU ICP MS I WAGI DLA PRACOWNI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH I BIOMIMETYCZNYCH

CPV:

38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

39141500-7 Szafy wyciągowe

Akcesoria dostarczane są do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany:2014) |  |

A. WYKAZ

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |

| 01 | ZESTAW AKCESORIÓW SPEKTROMETRU ICP MS THERMO XSERIES II: - komora laminarna nastołowa z filtrem HEPA, z oświetleniem. - obudowa wyciszająco/chłodząca do pompy wstępnej spektrometru ICP MS Series II z wymuszonym obiegiem powietrza i systemem zabezpieczającym przed przegrzaniem, budowa modułowa umożliwiający łatwy demontaż. - detektor do pomiaru grubości warstw nanoszonych metodą termiczną pasujący do systemu napylania termicznego i ablacji czułość nie gorsza niż 10 nm. - dozownik do kwasów butelkowy do perhydrolu i kwasu z zakresem 1-10 ml i dokładnością nie gorszą niż 0,5%, - zestaw do oczyszczania wody: zasilanie: woda wodociągowa wydajność: min. 4 l/h, szybkość podawania wody oczyszczonej min.1-2 I/min, przewodność nie wyższa niż 0,06 µS/cm, stężenia jonów Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043- nie wyższe niż 0,5 ppb, stężenie jonów Fe, Zn, Cu, Cr, Mn nie wyższe niż 0.1 ppb. - stacja przełączania Argonu do spektrometru na 2 butle z reduktorem. - karta kontrolna do komputera sterującego spektrometru umożliwiająca podłączenie przystawki do chromatografii i autosamplera. W pełni kompatybilna z dotychczasową konfiguracją systemu. |  |
| --- | --- | --- |
| 02 | WAGA LABORATORYJNA: - Obciążenie maksymalne: nie mniejsze niż 6 kg - Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,1 g - Powtarzalność nie gorsza niż 0,1 g - Liniowość nie gorsza niż ±0,1 g - Czas stabilizacji nie dłużej niż 3 sekundy - Wymiar szalki min. 195×195 mm - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) - Wbudowany akumulator. Akcesoria: - uchwyt pasujący do komory wagi i posiadający możliwość montażu w komorze SEM mikroskopu VEGA LMU Tescan do montażu 20 próbek/stolików. - stolik aluminiowy do naważek o śr. 12,5mm 20 szt. - stolik aluminiowy do naważek o śr. min 20 mm 20 szt. - krążki do przeklejania materiału na sączkach 12 mm 100 szt. - pojemnik do przenoszenia stolików min 14szt. - odważnik wzorcowy, |  |

B.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 01 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 02 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 03 | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 25 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy