Załącznik nr 1.3  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Sumatora do szpiku – SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z wyposażeniem

CPV:

30141400-3 Sumatory

30232110-8 Drukarki laserowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Wyposażenie	:

- oprogramowanie do zapisu badań i zmiany wartości referencyjnych – 1 szt.

- drukarka zewnętrzna – 1 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Sumator do szpiku 46-pozycyjny (46- parametrowy) |  |
| 2. | Akustycznie sygnalizujący zliczenie każdych 100 komórek |  |
| 3. | Posiadający wyświetlacz graficzny LCD |  |
| 4. | Dokładność obliczania: 0,1% |  |
| 5. | Maksymalna liczba liczonych komórek nie mniejsza niż 1000 |  |
| 6. | Zamontowany port komunikacyjny RS 232 pozwalający na eksport zapisanych w sumatorze danych |  |
| 7. | Wyposażony w oprogramowanie umożliwiające zapis poszczególnych badań w plikach txt w komputerze a także zmianę wartości referencyjnych badań |  |
| 8. | Umożliwiający zachowanie wyników obliczeń w pamięci przez kilka godzin w przypadku zaniku napięcia w sieci |  |
| 9. | Wyposażenie: - oprogramowanie do zapisu badań i zmiany wartości referencyjnych - drukarka zewnętrzna umożliwiającą wydruk wyników |  |
| 10. | Zasilanie 220-240 V |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 11. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA SUMATORA DO SZPIKU

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy