Załącznik nr 1.4  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Cieplarki mikrobiologicznej (inkubatora) z atmosferą CO2 - SZT 1 zgodnej z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z wyposażeniem

CPV:

33152000-0 Inkubatory

33192350-0 Szafa do hodowli medycznych

39226210-7 Butle

Wyposażenie:

- dodatkowe półki z litej miedzi -  3 szt.

- butle CO2 – 2 szt.

- dwustopniowe reduktory CO2 – 2 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Inkubator z regulowaną atmosferą gazową CO2, samosterylizujący z wnętrzem miedzianym |  |
| 2. | Pojemność komory min. 150 L – max. 165 L |  |
| 3. | Wnętrze oraz minimum 3 półki z litej miedzi (Cu) z zaokrąglonymi narożnikami |  |
| 4. | System grzania: płaszcz powietrzny |  |
| 5. | Zakres temperatury pracy: min. od Tot + 3 °C do + 55 °C |  |
| 6. | Dokładność odczytu i regulacji temperatury: min. 0,1 °C |  |
| 7. | Stabilność czasowa temperatury: min. 0,1 °C |  |
| 8. | Jednorodność przestrzenna temperatury: min. 0,5 °C |  |
| 9. | Poziom wilgotności względnej przy 37 °C: - w trybie standardowym min. 95 % RH - w trybie obniżonej wilgotności min. 90% RH |  |
| 10. | Zakres regulacji CO2 min. 0 – 20 % |  |
| 11. | Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2 |  |
| 12. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania |  |
| 13. | Funkcja AUTO-START |  |
| 14. | Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy (zadanych), rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej, interface RS 232 oraz opcjonalnym interface USB |  |
| 15. | Podwójne drzwi: - zewnętrzne metalowe podgrzewane - wewnętrzne szklane |  |
| 16. | Filtr HEPA w linii zasilania CO2 |  |
| 17. | Zintegrowany monitor/przełącznik butli gazowych CO2 |  |
| 18. | Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej gorącym powietrzem bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej |  |
| 19. | Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej |  |
| 20. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów |  |
| 21. | Przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania |  |
| 22. | Interface USB do transferu danych |  |
| 23. | Wyposażenie: - minimum 3 dodatkowe półki z litej miedzi - 2 butle CO2 - 2 dwustopniowe reduktory CO2 |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 24. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA CIEPLARKI MIKROBIOLOGICZNEJ (inkubatora) Z ATMOSFERĄ CO2

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy