Załącznik nr 1.5  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Mikroskopu świetlnego badawczego - SZT 1 z kamerą cyfrową - SZT 1 zgodnymi z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z wyposażeniem

CPV:

38513100-5 Mikroskopy inwersyjne

38510000-3 Mikroskopy

38519200-8 Obiektywy do mikroskopów

38519610-5 Okulary do mikroskopów

38519100-7 Oświetlacze do mikroskopów

38519620-8 Kondensory do mikroskopów

38651600-9 Kamery cyfrowe

48328000-3 Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

30231300-0 Monitory ekranowe

30213000-5 Komputery osobiste

Wyposażenie :

- zestaw komputerowy -  1 szt.

- uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, filtr światła dziennego, łącznik do kamery – po 1 szt.,  2 żarówki halogenowe

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany | Ocena punktowa i kryterium oceny parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Badawczy mikroskop świetlny odwrócony |  |  |
| 2. | Statyw: - ergonomiczny - lewy port foto/video (podział światła 0/100, 50/50 i 100/0%) - regulacja siły nacisku śruby makrometrycznej - dokładność śruby mikro 1 µm - co najmniej 3 moduły instalowane pod rewolwerem obiektywowym - co najmniej 6-pozycyjny kodowany rewolwer obiektywowy |  | 4 lub więcej modułów – 10 pkt. 7-pozycyjny lub więcej – 10 pkt. |
| 3. | Oświetlenie: - zewnętrzny regulator intensywności oświetlenia z zaznaczonym poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii - filar z oświetlaczem halogenowym o mocy minimum 100 W; zewnętrzne źródło zasilania z regulatorem intensywności oświetlenia - możliwość odchylenia filara do tyłu o minimum 30 stopni - czteropozycyjny uchwyt na filtry |  |  |
| 4. | Optyka: - korygowana do nieskończoności - uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm |  |  |
| 5. | Kondensor: - o aperturze numerycznej minimum 0,55 i odległości roboczej minimum 27 mm - regulacja wysokości kondensora za pomocą obustronnego pokrętła z przodu mikroskopu - możliwość zablokowania najniższej wysokości kondensora i szybkiego powrotu do tej wysokości - karuzela na co najmniej 5 wkładek optycznych (wkładki do kontrastu fazowego dla wszystkich obiektywów) |  | Karuzela na 6 lub więcej wkładek optycznych – 4 pkt. |
| 6. | Obiektywy: - plan fluorytowy 10x, apertura minimum 0,3, odległość robocza minimum 9,5 mm do kontrastu fazowego - plan achromat 20x, apertura minimum 0,4, odległość robocza minimum 3,2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1 mm - plan fluorytowy 40x, apertura minimum 0,6, odległość robocza minimum 2,7-4 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia do minimum 2 mm |  | Apertura obiektywu 10x > 0.3 – 2 pkt. Apertura obiektywu 20x > 0.4 – 2 pkt. Apertura obiektywu 40x > 0.6 – 2 pkt. |
| 7. | Stolik: - mechaniczny - o wymiarach ok. 230x240 mm - o trwałej powłoce ceramicznej z metalową płytką okrągłą - wyposażony w ergonomiczną wyskalowaną prowadnicę o zakresie przesuwu minimum 130 mm (X) x 85 mm (Y) - dodatkowe uchwyty do szkiełek podstawowych oraz naczynek Petriego o różnych średnicach |  |  |
| 8. | Nasadka okularowa: - dwuokularowa z optyką korygowaną do nieskończoności o kącie nachylenia 45 º; możliwość regulacji rozstawu okularów od 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie |  |  |
| 9. | Okulary: - z osłonkami gumowymi - powiększenie 10x, numer pola min. 22 |  |  |
| 10. | Do fluorescencji: - kodowana karuzela na filtry z co najmniej 7 pozycjami - źródło światła: rtęciowe 100 W - zestawy filtrów szerokopasmowych do wzbudzenia UV, niebieskiego i zielonego); beznarzędziowa wymiana filtrów |  | Karuzela na filtry z 8 lub więcej pozycjami – 10 pkt. |
| 11. | Kamera: - sensor CCD - wielkość elementu światłoczułego 1 / 1/8 cala - rozdzielczość minimum 3 mln pikseli - wielkość piksela minimum 3,45 x 3,45 µm - binning przynajmniej 2x i 3x - zakres dynamiczny co najmniej 12 bit - zakres czasu ekspozycji minimum 0,1 ms – 160 s - chłodzenie elementami Peltiera 10 ºC - czas odświeżania minimum 7 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 25 fps przy rozdzielczości 688 x 514 pikseli - tryb monochromatyczny - bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu Fire Wire - mocowanie na gwint typu C - zgodność z normą RoHS dotyczącą utylizacji odpadów |  | Rozdzielczość ≥ 5 mln pikseli – 5 pkt Zakres dynamiczny ≥ 14 bit – 10 pkt. |
| 12. | Oprogramowanie: - wersja oprogramowania zgodna z zaoferowanym systemem operacyjnym komputera - pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie zautomatyzowanymi elementami mikroskopu - interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji - rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff…) - nagrywanie filmów w formacie .avi - wyświetlanie historii i właściwości obrazów - dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu - wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów - wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu - automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu - łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy - regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu - nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips - nagrywanie sekwencji zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) - operacje na obrazach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów - zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni - zmiana głębi bitowej grafiki obrazu - łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB zdjęć wielowymiarowych - pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku ze statystyką pomiarów - składanie obrazów w osi z „on line” podczas ogniskowania - tworzenie zdjęć panoramicznych - automatyczne składanie wielokanałowych zdjęć fluorescencyjnych - funkcja dekonwolucji - tworzenie czasowych sekwencji obrazów - możliwość przygotowania planu eksperymentu w formie graficznej - eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego - możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania |  |  |
| 13. | Wyposażenie: a) zestaw komputerowy: - procesor osiągający co najmniej 6000 punktów w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, (stan na 30.01.2014); - pojemność zainstalowanego dysku twardego minimum 250GB - zainstalowana pamięci RAM minimum 4GB z możliwością rozbudowy - karta graficzna niezintegrowana osiągająca co najmniej 300 punktów w teście wydajnościowym PassMark GPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://videocardbenchmark.net/gpu_list.php, (stan na 30.01.2014); - pamięć RAM karty graficznej minimum 1GB, wymagane złącze DVI - zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 - co najmniej 6 portów USB łącznie (w tym minimum 2 porty USB 3.0) - port FireWire do podłączenia kamery - minimum 2 porty wyprowadzone na przód obudowy w łatwo dostępnym miejscu - napędy optyczny DVD±RW - moc zasilacza dostosowana do zaoferowanego zestawu, sprawność co najmniej 85% dla 50% obciążenia - graficzny system operacyjny umożliwiający uruchamianie opisanego wyżej oprogramowania - system operacyjny musi być w pełni zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego mechanizmem usługi katalogowej Active Directory - system operacyjny 64-bitowy - w zestawie mysz i klawiatura - obudowa komputera stojąca typu tower - monitor LCD o przekątnej 23-24”, o rozdzielczości 1920x1080 pixeli ze złączem cyfrowym DVI b) uzupełniające: - kabel zasilający - pokrowiec ochronny - 2 żarówki halogenowe - filtr światła dziennego - łącznik do kamery |  |  |
| Maksymalna ilość punktów: 55 pkt. |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 14. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA MIKROSKOPU ŚWIETLNEGO BADAWCZEGO ODWRÓCONEGO

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  | 13-23 miesiące - 0 pkt 24 miesiące lub więcej- 10 pkt |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy - maksymalnie 48 godz. |  |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |  |
| Maksymalna ilość punktów: 10 pkt. |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Kryterium oceny ofert: parametry techniczne: 55 %, cena 35 %, gwarancja 10 %

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy