Załącznik nr 1.9  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 9

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Lodówko-zamrażarki laboratoryjnej - SZT 1 zgodnej z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV:

39711110-3 Chłodziarkozamrażarki

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Lodówko-zamrażarka laboratoryjna o pojemności całkowitej w zakresie 340 - 380 L z dwoma strefami temperatur |  |
| 2. | Pojemność: - chłodziarki w zakresie 240 - 255 L - zamrażarki w zakresie 100 -110 L |  |
| 3. | Obudowa biała malowana proszkowo, wnętrze z tworzywa w kolorze białym |  |
| 4. | Wymiary (szer./głęb./wys.): 600x620x2000 ± 5 % |  |
| 5. | Liczba drzwi: 2 |  |
| 6. | Rodzaj drzwi: pełne |  |
| 7. | Zakres temperatur: - chłodziarka min.- max.: +3 - +8 °C - zamrażarka min. - max.: -9 - -30 °C |  |
| 8. | Liczba półek min. 4 powlekane tworzywem |  |
| 9. | Liczba szuflad min. 3 |  |
| 10. | Wyposażona w: - zamek - sterowanie elektroniczne - zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury - alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania - alarm temperatury i otwartych drzwi (optyczny i dźwiękowy) |  |
| 11. | Układ chłodzenia: - chłodziarka: dynamiczny - zamrażarka: statyczny |  |
| 12. | Obieg powietrza dynamiczny |  |
| 13. | Metoda odszraniania: - chłodziarka: automatyczny - zamrażarka: manualny |  |
| 14. | Napięcie zasilania 220- 240 V |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 15. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA LODÓWKO-ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy