Załącznik nr 1.1  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Wagi analitycznej z legalizacją, kalibracją wewnętrzną i maksymalnym udźwigiem ok. 110 g - SZT 1 zgodnej z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV: 	38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Waga analityczna laboratoryjna z legalizacją na poziomie profesjonalnym |  |
| 2. | Szalka o średnicy w zakresie 85 -100 mm |  |
| 3. | Posiadająca kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD |  |
| 4. | Posiadająca automatyczną kalibrację wewnętrzną |  |
| 5. | Obciążenie maksymalne w zakresie 100 - 110 g |  |
| 6. | Obciążenie minimalne: 10 mg |  |
| 7. | Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,1 mg |  |
| 8. | Powtarzalność nie gorsza niż 0,08 mg |  |
| 9. | Liniowość nie gorsza niż ± 0,2 mg |  |
| 10. | Czas stabilizacji w zakresie 2 s - 5 s |  |
| 11. | Dopuszczalne warunki otoczenia w zakresie: +10 ° - +40 °C |  |
| 12. | Możliwość automatycznego otwierania drzwiczek |  |
| 13. | Wyposażona w funkcje m.in.: liczenie sztuk, dozowanie, wyznaczanie gęstości, doważanie |  |
| 14. | Możliwość kalibracji pipet |  |
| 15. | Złącze USB, RS 232, Ethernet |  |
| 16. | Możliwość exportu/importu danych poprzez port USB |  |
| 17. | Wymiary obudowy (S x G x W) 756 x 409 x 515 mm ± 5 % |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 18. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA WAGI ANALITYCZNEJ

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 25 - 30 miesięcy – 20 pkt |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale: 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 30 pkt |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Kryterium oceny ofert: cena 70%, serwis 10%, gwarancja 20%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy