Załącznik nr 1.9  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 9

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Łaźni olejowej - SZT 1 zgodnej z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z akcesoriami

CPV: 	42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria

42671110-4 Stojaki do łaźni na probówki

Akcesoria:

- statywy do łaźni na 90-100 probówek standardowych – 2 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA Z AKCESORIAMI

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Łaźnia olejowa z pokrywą i statywami na probówki standardowe |  |
| 2. | Pojemność łaźni rzędu 45 L |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x gł.) 859 x 542 x 331 mm ± 5% |  |
| 4. | Wymiary wanny (dł. x szer. x gł ) 620 x 367 x 231 mm ± 5% |  |
| 5. | Wanna i obudowa ze stali nierdzewnej |  |
| 6. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie +20°C - +200°C |  |
| 7. | Dokładność ustawienia temperatury: 0,1°C |  |
| 8. | Posiadająca mikroprocesorowy regulator temperatury z timerem |  |
| 9. | Możliwość programowania czasu utrzymywania zadanej temperatury i czasu utrzymywania zależnego od osiągnięcia zadanej temperatury |  |
| 10. | Posiadająca wizualny i dźwiękowy alarm końca programu i niskiego poziomu oleju |  |
| 11. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
| 12. | Wyświetlacz LED |  |
| 13. | Akcesoria: - minimum dwa statywy do łaźni mieszczące w sumie 90-100 probówek standardowych o średnicy w zakresie 17-18 mm |  |
| 14. | Posiadająca zawór spustowy |  |
| 15. | Zasilanie 230 V |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 16. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ŁAŹNI OLEJOWEJ

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale: 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 10 pkt |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Kryterium oceny ofert: cena 90%, serwis 10%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy