Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 1 – Dostawy sukcesywne komputerów, monitorów, drukarek, skanerów i akcesoriów komputerowych dla KUL

Zadanie 1: Dostawa komputerów stacjonarnych standard typ 1 (40 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Komputer stacjonarny standardowy z systemem operacyjnym - typ 1 – 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Komputery biurowy o podwyższonych parametrach |  |
| Procesor | - wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - zintegrowana grafika - osiągający co najmniej 5400 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model*: |
| Płyta główna | - złącza video: minimum 2 złącza cyfrowe DP i HDMI (Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania ze złączem DVI pod warunkiem dołączenia kabla ze złączami DVI/HDMI o długości co najmniej 1,5 metra do zestawienia toru cyfrowego pomiędzy komputerem i monitorem ) - minimum 2 złącza SATA (w tym min. 1x SATA3.0) - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0, w układzie : - przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 - tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp - minimum 1 złącze typu PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E x16 - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - obsługa WoL (Wake on LAN) | model*: |
| BIOS | BIOS płyty głównej powinien wspierać poniższe funkcje (bez konieczności zastosowania dodatkowego oprogramowania): - możliwość sprawdzenia numeru seryjnego jednostki centralnej (komputera) z poziomu menu BIOS. - możliwość selektywnego wyłączania obsługi portów USB (przednich, tylnych lub wszystkich zewnętrznych) - możliwość wyboru różnych trybów pracy pamięci masowych, w tym co najmniej trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie maksymalnej wydajności oraz trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie minimalnej głośności. - możliwość zabezpieczenia dostępu do BIOS hasłami administratora i użytkownika. - możliwość ustanowienia hasła do HDD koniecznego do uruchomienia komputera. |  |
| Pamięć RAM | - 8 GB - możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB |  |
| Karta graficzna | - zintegrowana - zgodna z bibliotekami DirectX w wersji co najmniej 11 - obsługa 2 lub więcej monitorów | model*: |
| Dyski twarde | - co najmniej 1TB - 3,5”, 7200 obr./min. - SATA |  |
| Napęd optyczny | - DVD+/-RW DualLayer - SATA - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu i z obudową |  |
| Obudowa | Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm. Zasilacz o mocy max. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Aktywne PoverFactorCorrect. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| Klawiatura | - standardowa QWERTY , USB 2.0 - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Mysz | - optyczna, USB 2.0 - 3 przyciski i rolka - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Oprogramowanie | - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa) - licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzednich wersji produktu (tzw. downgrade) | nazwa*: |
| Certyfikaty / normy | Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 EPEAT Silver lub Gold |  |
| Inne | - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kategorii 5e, UTP, 10m, szary (2 szt.) - w ramach dostawy wymagane jest dostarczenie wraz z pierwszą dostawą 2 kompletów nośników dla wersji 32 bit i 2 kompletów nośników dla wersji 64 bit z najnowszym systemem operacyjnym oraz wcześniejszym wskazanym przez Zamawiającego (łącznie 8 kompletów) |  |
| Gwarancja | - minimum 36 miesięcy, świadczona przez producenta, na miejscu u klienta, - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

*) podać model/nazwę w przypadku komputera typu składak

Zadanie 2: Dostawa komputerów stacjonarnych standard typ 2 (5 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Komputer stacjonarny standardowy z systemem operacyjnym typ 2 – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Komputery biurowy o podwyższonych parametrach w obudowie małogabarytowej (typu micro) |  |
| Procesor | - wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - zintegrowana grafika - osiągający co najmniej 4800 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model*: |
| Płyta główna | - złącza video: minimum 2 złącza cyfrowe: DP i HDMI (Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania ze złączem DVI pod warunkiem dołączenia kabla ze złączami DVI/HDMI o długości co najmniej 1,5 metra do zestawienia toru cyfrowego pomiędzy komputerem i monitorem lub wysokiej jakości adaptera DVI-HDMI ) - minimum 1 złącze SATA (w tym min. 1x SATA3.0) - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0, w układzie : - przód 2 porty USB w tym 2 x USB 3.0 - tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - obsługa WoL (Wake on LAN) | model*: |
| BIOS | BIOS płyty głównej powinien wspierać poniższe funkcje (bez konieczności zastosowania dodatkowego oprogramowania): - możliwość sprawdzenia numeru seryjnego jednostki centralnej (komputera) z poziomu menu BIOS. - możliwość selektywnego wyłączania obsługi portów USB (przednich, tylnych lub wszystkich zewnętrznych) - możliwość wyboru różnych trybów pracy pamięci masowych, w tym co najmniej trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie maksymalnej wydajności oraz trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie minimalnej głośności. - możliwość zabezpieczenia dostępu do BIOS hasłami administratora i użytkownika. - możliwość ustanowienia hasła do HDD koniecznego do uruchomienia komputera. |  |
| Pamięć RAM | - 4 GB - możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB |  |
| Karta graficzna | - zintegrowana - zgodna z bibliotekami DirectX w wersji co najmniej 11 - obsługa 2 lub więcej monitorów | model*: |
| Dyski twarde | - co najmniej 500 GB - 2,5”, 7200 obr./min. - SATA |  |
| Napęd optyczny | - wbudowany lub zewnętrzny, dołączany (w obudowie slim) - DVD+/-RW DualLayer - SATA lub USB - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu i z obudową |  |
| Obudowa | Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie fabrycznego standu] i poziomym. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 45 cm Zasilacz o mocy maksymalnej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu, Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| Klawiatura | - standardowa QWERTY, złącze USB 2.0 - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Mysz | - optyczna, złącze USB 2.0 - 3 przyciski i rolka - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Oprogramowanie | - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa) - licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw. downgrade) | nazwa*: |
| Certyfikaty / normy | Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 EPEAT Silver lub Gold |  |
| Inne | - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kategorii 5e, UTP, 10m, szary (2 szt.) - linka kensington, minimum 1,8 metra, zakończona zamkiem szyfrowym - w ramach dostawy wymagane jest dostarczenie wraz z pierwszą dostawą 2 kompletów nośników dla wersji 32 bit i 2 kompletów nośników dla wersji 64 bit z najnowszym systemem operacyjnym oraz wcześniejszym wskazanym przez Zamawiającego (łącznie 8 kompletów) |  |
| Gwarancja | - minimum 36 miesięcy, świadczona przez producenta, na miejscu u klienta, - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

*) podać model/nazwę w przypadku komputera typu składak

Zadanie 3: Dostawa komputerów stacjonarnych ekonomicznych (40 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Komputer stacjonarny ekonomiczny z systemem operacyjnym – 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, |  |
| Procesor | - min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający co najmniej 3500 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model*: |
| Płyta główna | - złącza video: minimum 2 złącza cyfrowe DP i HDMI (Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania ze złączem DVI pod warunkiem dołączenia kabla ze złączami DVI/HDMI o długości co najmniej 1,5 metra do zestawienia toru cyfrowego pomiędzy komputerem i monitorem ) - minimum 2 złącza SATA (w tym min. 1x SATA3.0) - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0, w układzie : - przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 - tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0 Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp - minimum 1 złącze typu PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E x16 - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - obsługa WoL (Wake on LAN) | model*: |
| BIOS | BIOS płyty głównej powinien wspierać poniższe funkcje (bez konieczności zastosowania dodatkowego oprogramowania): - możliwość sprawdzenia numeru seryjnego jednostki centralnej (komputera) z poziomu menu BIOS. - możliwość selektywnego wyłączania obsługi portów USB (przednich, tylnych lub wszystkich zewnętrznych) - możliwość wyboru różnych trybów pracy pamięci masowych, w tym co najmniej trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie maksymalnej wydajności oraz trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie minimalnej głośności. - możliwość zabezpieczenia dostępu do BIOS hasłami administratora i użytkownika. - możliwość ustanowienia hasła do HDD koniecznego do uruchomienia komputera. |  |
| Pamięć RAM | - 4 GB - możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB |  |
| Karta graficzna | - zintegrowana - zgodna z bibliotekami DirectX w wersji co najmniej 11 - obsługa 2 lub więcej monitorów | model*: |
| Dyski twarde | - co najmniej 500 GB - 3,5”, 7200 obr./min. - SATA |  |
| Napęd optyczny | - DVD+/-RW DualLayer - SATA - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu i z obudową |  |
| Obudowa | Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm. Zasilacz o mocy max. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Aktywne PoverFactorCorrect. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| Klawiatura | - standardowa QWERTY , złącze USB 2.0 - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Mysz | - optyczna - 3 przyciski i rolka - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Oprogramowanie | - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa) - licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw. downgrade) | nazwa*: |
| Certyfikaty / normy | Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 EPEAT Silver lub Gold |  |
| Inne | - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kategorii 5e, UTP, 5m, szary (2 szt.) - w ramach dostawy wymagane jest dostarczenie wraz z pierwszą dostawą 2 kompletów nośników dla wersji 32 bit i 2 kompletów nośników dla wersji 64 bit z najnowszym systemem operacyjnym oraz wcześniejszym wskazanym przez Zamawiającego (łącznie 8 kompletów) |  |
| Gwarancja | - minimum 36 miesięcy, świadczona przez producenta, na miejscu u klienta, - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

*) podać model/nazwę w przypadku komputera typu składak

Zadanie 4: Dostawa komputerów stacjonarnych profesjonalnych (10 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Komputer stacjonarny profesjonalny z systemem operacyjnym – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | - wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający co najmniej 7100 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model*: |
| Płyta główna | - złącza video: minimum 3 złącza cyfrowe (min. DP i HDMI) - minimum 4 złącza SATA (W tym co najmniej 2 SATA3) - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB w ilości co najmniej 10 szt. ogółem - co najmniej 4 szt. na tylnym panelu płyty - co najmniej 4 porty w standardzie USB 3.0 - co najmniej 2 szt. wyprowadzone na przedni panel obudowy w standardzie USB 3.0 - minimum 3 złącza typu PCI-E (w tym minimum 1x PCI-E x4 oraz PCI-E 3.0 x16) - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - 4 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 | model*: |
| BIOS | BIOS płyty głównej powinien wspierać poniższe funkcje (bez konieczności zastosowania dodatkowego oprogramowania): - możliwość sprawdzenia numeru seryjnego jednostki centralnej (komputera) z poziomu menu BIOS. - możliwość selektywnego wyłączania obsługi portów USB (przednich, tylnych lub wszystkich zewnętrznych) - możliwość wyboru różnych trybów pracy pamięci masowych, w tym co najmniej trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie maksymalnej wydajności oraz trybu pracy zoptymalizowanego na osiągnięcie minimalnej głośności. - możliwość zabezpieczenia dostępu do BIOS hasłami administratora i użytkownika. - możliwość ustanowienia hasła do HDD koniecznego do uruchomienia komputera. |  |
| Pamięć RAM | - 16 GB - możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Karta graficzna | - zintegrowana z procesorem, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB | model*: |
| Dyski twarde | 2 TB SATA 7200 obr./min - Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny |  |
| Napęd optyczny | - DVD-RW - SATA - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu i z obudową |  |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów i 2 szt 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 100 cm, waga max 12 kg, Zasilacz o mocy max. 365W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS | model*: |
| Klawiatura | - standardowa QWERTY na złączu USB 2.0 - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Mysz | - optyczna - 3 przyciski i rolka - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu - jednolity kabel o długości co najmniej 170 cm |  |
| Oprogramowanie | - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa) - licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw. downgrade) | nazwa*: |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 |  |
| Inne | Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kategorii 5e, UTP, 10 m, szary (2 szt.) |  |
| Gwarancja | - minimum 36 miesięcy - serwis w miejscu instalacji u Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

*) podać model/nazwę w przypadku komputera typu składak

Zadanie 5: Dostawa monitorów standard 24’’ (50 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Monitor standardowy 24” – 50 szt. |
| parametr | Wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - monitor panoramiczny 23,8-24” - rozdzielczość natywna 1920 x 1080 przy 60Hz - jasność co najmniej 250 cd/m2 - kontrast typowy 1000:1 - matowa powierzchnia matrycy - kąt widzenia 178/178 stopni - podświetlenie LED |  |
| Złącza wymagane | - analogowe D-Sub - cyfrowe DP lub HDMI |  |
| Funkcje | - regulacja kąta pochylenia ekranu - możliwość montażu na ścianie (standard VESA) - Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora głośniki (doczepiane lub jako listwa dźwiękowa – źródło zasilania – magistrala USB) |  |
| Inne | - typowy pobór mocy nie więcej niż 30W - dołączone kable do połączenia monitora z komputerem: VGA oraz 2 kable cyfrowe zakończone od strony monitora złączem HDMI lub DP, a od strony komputera 2 wymaganymi złączami cyfrowymi (dotyczy zadań 1-4) - dołączony kabel zasilający |  |
| Certyfikaty / normy | TCO 7.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT SILVER lub Gold, Energy Star 7.0 lub nowszy |  |
| Gwarancja | Minimum 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 6: Dostawa monitorów profesjonalnych 24’’ (30 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Monitor profesjonalny 24” – 30 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min 23.70” - rozdzielczość natywna 2560 x 1440 at 60 Hz (HDMI/DP), 2048 x 1152 at 60 Hz(VGA) - proporcje 16:9 - jasność co najmniej 300 cd/m2 - matryca klasy IPS, (A)MVA - matowa powierzchnia matrycy - podświetlenie LED - kąty widzenia w poziomie/pionie 178 st./178 st. |  |
| Złącza wymagane | - analogowe D-Sub (dopuszcza się spełnienie wymogu poprzez zastosowanie odpowiedniego adaptera) - cyfrowe HDMI oraz DP |  |
| Funkcje | - regulacja kąta pochylenia ekranu - regulacja wysokości - pivot - możliwość montażu na ścianie (standard VESA) - hub USB minimum 2 portowy |  |
| Inne | - typowy pobór mocy co najwyżej 35W, maks. 55W - dołączone kable do połączenia monitora z komputerem: VGA oraz 2 kable cyfrowe zakończone od strony monitora złączem HDMI lub DP, a od strony komputera 2 wymaganymi złączami cyfrowymi (dotyczy zadań 1-4) - dołączony kabel zasilający |  |
| Certyfikaty / normy | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT SILVER lub Gold, Energy Star, TCO |  |
| Gwarancja | - minimum 3 lata na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Gwarancja producenta - zero martwych pikseli |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 7: Dostawa monitorów profesjonalnych 27’’ (10 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Monitor profesjonalny 27” – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - monitor panoramiczny 27” - rozdzielczość natywna 2560x1440 - proporcje 16:9 - jasność co najmniej 350 cd/m2 - kontrast typowy co najmniej 1000:1 - matryca klasy IPS - matowa powierzchnia matrycy - podświetlenie LED - kąty widzenia w poziomie/pionie 170 st./160 st. |  |
| Złącza wymagane | - analogowe D-Sub (dopuszcza się spełnienie wymogu poprzez zastosowanie odpowiedniego adaptera) - cyfrowe : 1x HDMI, 1xDisplayPort |  |
| Funkcje | - regulacja kąta pochylenia ekranu - regulacja wysokości - pivot - możliwość montażu na ścianie (standard VESA) - hub USB minimum 2 portowy (USB 3.0) |  |
| Inne | - typowy pobór mocy co najwyżej 47W (maksymalny 90W) - wszystkie kable do połączenia monitora z komputerem: 2 kable cyfrowe zakończone od strony monitora złączem HDMI i DP, a od strony komputera 2 wymaganymi złączami cyfrowymi (dotyczy zadań 1-4) - dołączony kabel zasilający |  |
| Certyfikaty / normy | EPEAT SILVER lub Gold, Energy Star, TCO |  |
| Gwarancja | - Producenta - minimum 36 miesięcy - gwarancja producenta - zero martwych pikseli |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 8: Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej typ A (5 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Drukarka laserowa monochromatyczna typ A – 5szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Technologia wydruku | Laserowa/monochromatyczna |  |
| Prędkość druku | Co najmniej 18 str./min. |  |
| Rozdzielczość druku | 600x600 dpi |  |
| Podajniki papieru | - Co najmniej 1 podajnik na co najmniej 150 arkuszy |  |
| Obsługiwane formaty papieru | Wymagane: A4, |  |
| Złącza komunikacyjne | - 1x USB 2.0 - bezprzewodowa |  |
| Zgodność | - systemy operacyjne MS Windows Vista i wyższe |  |
| Wyposażenie | - Kabel USB 2.0, 1.8m. (1x męska USB typ A, 1x męska USB typ B, filtr ferrytowy ) - Kabel zasilający - Instrukcja oraz sterownik w języku polskim |  |
| Inne | Zainstalowany wkład z czarnym tonerem |  |
| Gwarancja | Producenta – minimum 12 miesięcy |  |
| Waga drukarki | nie więcej niż 6 kg |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 8.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do drukarki laserowej monochromatycznej Typ A (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Toner – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Maksymalna wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym tonerem. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 9: Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej typ B (10 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Drukarka laserowa monochromatyczna – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Technologia wydruku | Laserowa/monochromatyczna |  |
| Prędkość druku | Co najmniej 38 str./min. |  |
| Rozdzielczość druku | Co najmniej 600X600 dpi |  |
| Podajniki papieru | - Co najmniej 2 podajniki - I co najmniej 100 arkuszy - II co najmniej 250 arkuszy |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 128 MB |  |
| Obsługiwane formaty papieru | Wymagane: A4, A5, A6, B5, |  |
| Złącza komunikacyjne | 1x USB 2.0 1x port USB hosta 1x Ethernet 10/100/1000 mb 1x karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n |  |
| Druk dwustronny | Zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego |  |
| Zgodność | - systemy operacyjne MS Windows Vista i wyższe - pełna zgodność z PCL 5, PCL6, |  |
| Wyposażenie | - Kabel USB 2.0, 1,8m. (1x męska USB typ A, 1x męska USB typ B, filtr ferrytowy ) - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 2m, szary (2 szt.) - Kabel zasilający - Instrukcja oraz sterownik w języku polskim |  |
| Waga drukarki z wkładem | nie więcej niż 10 kg |  |
| Inne | Zainstalowany wkład z czarnym tonerem |  |
| Gwarancja | Producenta – minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 9.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do drukarki laserowej monochromatycznej Typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Toner – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Maksymalna wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym tonerem. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 10: Dostawa skanera biurkowego A4 (10 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Skaner biurkowy A4 – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ skanera | Płaski, biurkowy, kolorowy |  |
| Rozdzielczość optyczna | Minimum 6400 x 6400 dpi |  |
| Głębia koloru | 48 bit lub więcej |  |
| Rozmiar skanowanego dokumentu | - A4 |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Wyposażenie | - kabel USB 2.0 minimum 1.8m - instrukcja oraz sterownik w języku polskim zgodny z Windows XP, Vista, 7 - załączone oprogramowanie dedykowane do skanera (wymagane OCR) |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 11: Dostawa skanera ręcznego (10 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Skaner ręczny – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ skanera | ręczny, przenośny skaner w formie pisaka (markera) do skanowania tekstu |  |
| Rozdzielczość optyczna | 350 dpi lub więcej |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Wyposażenie | - Kabel USB 2.0 - instrukcja oraz sterownik w języku polskim |  |
| Waga netto | nie więcej niż 200 g |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 12: Dostawa skanera mobilnego do dokumentów A4 (5 szt.) Vat 0%

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Skaner mobilny do dokumentów A4 – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ skanera | ręczny, przenośny skaner w formie pisaka (markera) do kolorowego skanowania tekstu w formacie A4 i mniejszych, skanowanie na kartę SD, zasilanie bateryjne |  |
| Rozdzielczość optyczna | 900 dpi lub więcej |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Wyposażenie | - Kabel USB 2.0 - instrukcja oraz sterownik w języku polskim - oprogramowanie OCR - karta micro SD 32 GB - komplet baterii |  |
| Waga netto | nie więcej niż 200 g |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 13: Dostawa urządzenia MFP A4 typ A (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Urządzenie MFP A4 typ A – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Technologia druku | Laserowa/monochromatyczna |  |
| Funkcje | - Skanowanie w kolorze - Kopiowanie - Drukowanie |  |
| Prędkość druku | Co najmniej 38 str./min. |  |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi lub więcej |  |
| Skaner | - rozdzielczość optyczna 1200 x1200 dpi - jednoprzebiegowy - skanowanie do e-mail, USB |  |
| Pamięć | Co najmniej 256 MB |  |
| Podajniki papieru | - główny minimum 250 arkuszy - podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy -automatyczny podajnik dokumentów dla skanera na minimum 50 arkuszy |  |
| Obsługiwane formaty papieru | Wymagane: A4, A5, A6, B5, |  |
| Złącza komunikacyjne | - 1x USB 2.0 typ B - 1x Ethernet 10/100 lub 10/100/1000 - karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n - port hosta USB umożliwiający bezpośredni wydruk z zewnętrznych nośników |  |
| Dupleks | Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego |  |
| Obsługiwane systemy | MS Windows (Vista, 7, 8, 10), Mac OS X, Linux |  |
| Wyposażenie | - Kabel USB 2.0, 3 metry (1x męska USB typ A, 1x męska USB typ B, filtr ferrytowy ) - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 3 metry, szary (2szt.) - instrukcja oraz sterownik w języku polskim |  |
| Waga drukarki | nie więcej niż 15 kg |  |
| Gwarancja | Producenta – minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 13.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A4 Typ A (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Toner – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Maksymalna wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym tonerem. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14: Dostawa urządzenia MFP A4 typ B (15 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Urządzenie MFP A4 typ B – 15 szt. |
| parametr | minimalne wymagania |  |
| Technologia druku | Dowolna, kolorowa |  |
| Funkcje | Skanowanie w kolorze Kopiowanie Drukowanie Wydruk z pamięci masowej Wydruk bezprzewodowy |  |
| Prędkość druku (w cyklu roboczym – liczony od momentu wydrukowania pierwszej strony) | Co najmniej 55 str./min. w czerni i w kolorze. |  |
| Skaner | Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi lub więcej Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów na minimum 50 arkuszy |  |
| Pamięć | Co najmniej 750 MB |  |
| Podajniki papieru | Główny na co najmniej 500 arkuszy uniwersalny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy automatyczny na minimum 50 arkuszy |  |
| Obsługiwane formaty papieru | Wymagane: : A4, A5, A6, B6 (JIS) koperty (DL, C5, C6 B5) |  |
| Złącza komunikacyjne | 1x USB 2.0 typ A (umożliwiający wydruk bezpośrednio z USB) 1x USB 2.0 typ B 1x Ethernet 10/100/1000 Karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n |  |
| Dupleks | Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego |  |
| Obsługiwane systemy | MS Windows ( 7, 8, 10), |  |
| Wyposażenie | Kabel USB 2.0 (ekranowany, o długości minimum 3 m) Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 5m, szary (2 szt.) instrukcja oraz sterownik w języku polskim 4 zainstalowane fabrycznie wkłady z materiałem eksploatacyjnym o wydajności minimalnej: czarny/kolor – 3000/1500 stron |  |
| Waga drukarki | nie więcej niż 24 kg (z wkładami, bez nośników) |  |
| Gwarancja | Producenta - 12 miesięcy w miejscu instalacji u Zamawiającego |  |

Zadanie 14.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A4 typ B (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 5 szt. |
| Parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym kolorem - nie mniej niż 10000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14.2: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z błękitnym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z błękitnym kolorem - nie mniej niż 7000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14.3: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z żółtym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z żółtym kolorem - nie mniej niż 7000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14.4: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z purpurowym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z purpurowym kolorem - nie mniej niż 7000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 15: Dostawa polisy serwisowej (wydłużona gwarancja producenta) dla urządzenia MFP A4 typ B (5 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Polisa serwisowa – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Okres trwania | 36 miesięcy od daty zakupu drukarki |  |
| Wymagania podstawowe | Gwarancja ma być świadczona przez wymagany okres w miejscu instalacji urządzenia w następnym dniu roboczym przez serwis producenta urządzenia |  |
| Inne | Możliwość wykupienia polisy w okresie minimum 5 miesięcy od daty zakupu urządzenia |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 16: Dostawa urządzenia MFP A3 typ A (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Urządzenie MFP A3 – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A3 |  |
| Rozmiar nośnika | A6-A3 |  |
| Podstawowe funkcje | Drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Technologia wydruku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Zainstalowana pamięć i dysk | Min. 2GB, min. 250 GB - wymaga się aby urządzenie posiadało również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 bitowym, |  |
| Prędkość drukowania, kopiowania A4/min, A3/min | Minimum 22 str/min, 14str/min |  |
| Dopuszczalne obciążenie miesięczne | Nie mniej niż 18 000 str. |  |
| Podajniki papieru | Automatyczny podajnik dokumentów dla skanera na minimum 100 arkuszy , podajnik ręczny, 2 podajniki główne na minimum 500 arkuszy każdy |  |
| Obsługiwane nośniki | papier A3, A4, B4, B5, koperty |  |
| Złącza zewnętrzne | - USB 2.0 - LAN 10/100/1000 |  |
| Zainstalowane opcje | - moduł druku dwustronnego, |  |
| Skaner dla dokumentów A3 i A4 | Kolorowy, dwustronny, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika |  |
| Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera | Drukarka, 600x600 dpi, skaner 600x600 dpi |  |
| Szybkość skanowania | 45 oryginałów na minutę. |  |
| Rozmiar org. skanowania | Max. A3 |  |
| Inne | - Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia, - w ramach dostawy wymagana instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |
| Wyposażenie | Kaseta z tonerem o najwyższej wydajności, kabel zasilający, instrukcja obsługi, sterowniki, stolik-podstawa |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Kabel USB 2.0 wysokiej jakości (3 metry długości), ekranowany typ A/B, - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 5m, szary (2 szt) |  |
| Gwarancja | - minimum 24 miesiące - naprawa w miejscu instalacji |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 16.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ A (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym tonerem - nie mniej niż 23000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17: Dostawa urządzenia MFP A3 typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Urządzenie MFP A3 – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Maksymalny rozmiar nośnika | A3 |  |
| Rozmiar nośnika | A6-A3 |  |
| Podstawowe funkcje | Drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Technologia wydruku | Laserowa, kolorowa |  |
| Zainstalowana pamięć i dysk | Min. 2GB, min. 250 GB - wymaga się aby urządzenie posiadało również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 bitowym, |  |
| Prędkość drukowania, kopiowania A4/min, A3/min | Minimum 25 str/min, 15str/min |  |
| Dopuszczalne obciążenie miesięczne | Typowe nie mniej niż 13 000 str., maksymalne nie mniej niż 75000 str. |  |
| Podajniki papieru | Automatyczny podajnik dokumentów dla skanera na minimum 100 arkuszy , podajnik boczny na minimum 100 arkuszy, 2 podajniki główne na minimum 500 arkuszy każdy |  |
| Obsługiwane nośniki | papier A3, A4, B4, B5, koperty |  |
| Złącza zewnętrzne | - USB 2.0 - LAN 10/100/1000 |  |
| Zainstalowane opcje | - moduł druku dwustronnego, |  |
| Skaner dla dokumentów A3 i A4 | Kolorowy, dwustronny, sieciowy, Skanowanie do nośników zewnętrznych, Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika |  |
| Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera | Drukarka, 600x600 dpi, skaner 600x600 dpi |  |
| Szybkość skanowania | 45 oryginałów na minutę. |  |
| Rozmiar org. skanowania | Max. A3 |  |
| Inne | - sterowniki dla Windows 7,8,10 - zgodność drukarki z językami PCL 6 i PS - Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia, - w ramach dostawy wymagana instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |
| Wyposażenie | Kasety z tonerami o najwyższej wydajności, kabel zasilający, instrukcja obsługi, sterowniki, stolik-podstawa |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Kabel USB 2.0 wysokiej jakości (3 metry długości), ekranowany typ A/B, - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 5m, szary (2 szt.) |  |
| Gwarancja | - minimum 24 miesiące - naprawa w miejscu instalacji |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z czarnym tonerem - nie mniej niż 24000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17.2: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z błękitnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z błękitnym kolorem - nie mniej niż 21000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17.3: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z żółtym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z żółtym kolorem - nie mniej niż 21000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17.4: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z purpurowym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego materiału |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Materiał eksploatacyjny – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wydajność | Najwyższa wydajność deklarowana przez producenta wkładu z purpurowym kolorem - nie mniej niż 21000 str. |  |
| Wymagania podstawowe | - Materiał eksploatacyjny ma być fabrycznie nowy, zapakowany i oznakowany, przeznaczony do zaoferowanego urządzenia, które będzie na gwarancji; - użytkowanie materiału przez Zamawiającego nie może naruszać warunków gwarancyjnych urządzenia, - wkład ma być w pełni zgodny w zakresie norm i certyfikatów wymaganych przez producenta urządzenia |  |
| Inne | Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 18: Dostawa głośników stereo (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Głośniki stereo – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ | Nabiurkowe stereofoniczne głośniki o eleganckiej stylistyce (model wzorcowy logitech Z200) |  |
| Wymiary maksymalne (Wysokość x szerokość x głębokość) | 242 mm x 90 mm x 125 mm |  |
| Interfejsy | Wejście 3,5 mm: 2 Gniazdo słuchawkowe |  |
| Wyposażenie | Elementy sterowania zasilaniem, głośnością i tonem na prawym głośniku, zasilacz sieciowy |  |
| Waga | nie więcej niż 1000 g |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 19: Dostawa zestawu głośnikowego (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zestaw głośnikowy 2.1 – 2 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ | Nabiurkowy stereofoniczny zestaw nagłośnieniowy o eleganckiej stylistyce (model wzorcowy logitech Z623) wyposażone w subwofer o mocy minimalnej 130W i 2 satelitarne głośniki o mocy minimalnej 35W każdy (moc RMS zestawu nie mniejsza niż 200W) |  |
| Wymiary maksymalne subwofera / głośników (Wysokość x szerokość x głębokość) | 284 mm x 305 mm x 266 mm / 196 mm x 117 mm x 126 mm |  |
| Interfejsy | Wejście 3,5 mm: 2 Gniazdo słuchawkowe Wejście RCA: 1 |  |
| Wyposażenie | Elementy sterowania zasilaniem, głośnością i tonem na prawym głośniku, zasilacz sieciowy |  |
| Waga | nie więcej niż 1000 g |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 20: Dostawa zestawu słuchawkowego nausznego (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zestaw słuchawkowy, nauszny – 2 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ | Bezprzewodowe słuchawki wyposażone w składany mikrofon, cały zestaw na czas transportu ma składać się jak okulary (wzorcowy model logitech H600) |  |
| Interfejsy | Łączność bezprzewodowa 2,4GHz , nanoodbiornik w zestawie bądź opcjonalnie poprzez bluetooth |  |
| Inne | Nie mniej niż 6 godz. Pracy na akumulatorze Ładowanie akumulatora poprzez port USB |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 21: Dostawa linki zabezpieczającej sprzęt komputerowy (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Linka zabezpieczająca sprzęt komputerowy – 2 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ | KENSINGTON - Zabezpieczenie antykradzieżowe urządzeń komputerowych posiadających właściwe gniazdo (laptopy, komputery, monitory) zamkiem szyfrowym i linką |  |
| Wymiary maksymalne subwofera / głośników (Wysokość x szerokość x głębokość) | 1,8- 2,5 metra |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 2 – Dostawy sukcesywne komputerów przenośnych, tabletów i akcesoriów komputerowych dla KUL

Zadanie 1: Dostawa notebooka 15’’ z wyposażeniem typ 1 (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 15” z wyposażeniem - typ 1 – 20 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 15,4”-16”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1366x768 pikseli - podświetlenie w technologii LED |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 3100 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB DDR 4 |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 1000 GB - SATA lub SSD |  |  |
| Napęd optyczny | wewnętrzny DVD+/-RW DualLayer |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - karta przewodowa: 1 Gbps - Bluetooth 4.1 |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - D-Sub (VGA) - min. 3 xUSB w tym 2x USB 3.0 - RJ-45 - czytnik kart pamięci 4-in-1 ( MMC , SD, SDHC, SDXC ) |  |
| Bateria | - Co najmniej 4 komorowa o pojemności co najmniej 32Wh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - wbudowany czytnik linii papilarnych - dedykowane złącze stacji dokującej ( nie dopuszcza się dokowania przez port USB ) - możliwość podłączenia dodatkowej baterii w miejsce napędu optycznego - zintegrowany układ TPM 2.0 - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 1,9 kg |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta laptopa najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw.downgrade) |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy , w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2: Dostawa notebooka 15’’ z wyposażeniem typ 2 (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 15” z wyposażeniem – typ 2 – 2 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 15,4”-16”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1920x1080 pikseli - podświetlenie w technologii LED |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 4700punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB DDR 4 |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 256 GB SSD |  |  |
| Napęd optyczny | wewnętrzny DVD+/-RW DualLayer |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - karta przewodowa: 1 Gbps - Bluetooth 4.1 |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - D-Sub (VGA) - min. 3 xUSB w tym 2x USB 3.0 - RJ-45 - czytnik kart pamięci 4-in-1 ( MMC , SD, SDHC, SDXC ) |  |
| Bateria | - Co najmniej 4 komorowa o pojemności co najmniej 32Wh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - wbudowany czytnik linii papilarnych -złącze stacji dokującej - możliwość podłączenia dodatkowej baterii w miejsce napędu optycznego - zintegrowany układ TPM 2.0 - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 1,9 kg |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta laptopa najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy , w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 3: Dostawa notebooka 11’’- 12’’ z wyposażeniem (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Netbook 11-12” z wyposażeniem – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 11,6”-, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1366x768 pikseli - podświetlenie w technologii LED |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 890 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |  |
| Pamięć RAM | Minimum 4 GB |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 240 GB SSD |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - karta przewodowa: 1 Gbps - Bluetooth |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - - min. 2 xUSB w tym 1x USB 3.0 - RJ-45 - czytnik kart pamięci |  |
| Bateria | - Co najmniej 2 komorowa o pojemności co najmniej 3200 mAh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 1,4 kg |  |  |
| Oprogramowanie | - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, umożliwiający bezproblemową instalację i użytkowanie pakietów biurowych MS Office, na które to Zamawiający posiada licencje - publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy , w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 4: Dostawa notebooka 17,3’’ z wyposażeniem (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 17,3” z wyposażeniem – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 17,3”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1600x900 pikseli - podświetlenie w technologii LED |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 4700 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB DDR 4 |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 1000 GB - SATA lub SSD |  |
| Napęd optyczny | wewnętrzny DVD+/-RW DualLayer |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - karta przewodowa: 1 Gbps - Bluetooth 4.0 |  |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - D-Sub (VGA) - min. 2 xUSB w tym 1x USB 3.0 - RJ-45 - czytnik kart pamięci 4-in-1 ( MMC , SD, SDHC, SDXC ) |  |
| Bateria | - Co najmniej 4 komorowa o pojemności co najmniej 32Wh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 2,85 kg |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta laptopa najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 5: Dostawa notebooka 13,3’’ z wyposażeniem (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 13,3” z wyposażeniem – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 13,0”-13,9”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1366x768 pikseli - podświetlenie w technologii LED |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 3950 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 240 GB - SSD |  |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - karta przewodowa: 1 Gbps - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - min. 4 x USB w tym 1x USB 3.0 i 1x USB3.1 TYP C - RJ-45 - czytnik kart pamięci |  |
| Bateria | - Co najmniej 4 komorowa o pojemności co najmniej 48Wh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 1,60 kg |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 6: Dostawa notebooka 14’’ z wyposażeniem (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 14” z wyposażeniem – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 14,0-14,9”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 1920x1080 pikseli - podświetlenie w technologii LED IPS |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 4700 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 512 GB SSD |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac - modem LTE - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza zintegrowane | - HDMI - min .2 x USB 3.0 i 2x USB3.1 TYP C - czytnik kart pamięci |  |
| Bateria | - Co najmniej 3 komorowa litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 57Wh |  |
| Inne | - obsługa blokady Kensington - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie -wbudowany moduł TPM - załączona torba/etui odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , - załączona mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 1,15 kg |  |
| Oprogramowanie | najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 36 miesięcy, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji 24h |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 7: Dostawa notebooka 12”-12,9” z wyposażeniem (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Notebook 12”-12,9”z wyposażeniem – 1 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 12”-12,9”, powierzchnia matowa - rozdzielczość 2304x1440 pikseli - podświetlenie w technologii LED IPS |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 2520 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 512 GB SSD |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza zintegrowane | - Display Port - 1x USB3.1 TYP C - RJ-45 - czytnik kart pamięci |  |
| Bateria | - o pojemności co najmniej 41 Wh |  |
| Inne | - wbudowana kamera internetowa - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - załączona torba/etui odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 0,95 kg |  |
| Oprogramowanie | macOS |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 8: Dostawa urządzenia 2 w 1 z wyposażeniem (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Urządzenie 2w1 z wyposażeniem – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Matryca | - 12,3”, powierzchnia matowa - dotykowy o rozdzielczości 2736x1824 pikseli -współczynnik proporcji 3:2 |  |
| Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 osiągający co najmniej 4360 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 4 GB |  |
| Dyski twarde | - pojemność co najmniej 128GB SSD |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza zintegrowane | - Display Port lub mini DisplayPort - 1x USB 3.0 - RJ-45 - czytnik kart pamięci |  |
| Inne | - wbudowane aparaty 5 i 8 MP -żyroskop -akcelerometr -magnetometr - głośniki stereo i mikrofon - zasilacz sieciowy w zestawie - dedykowana klawiatura typu cover i piórko (1024 poziomy czułości) w zestawie - załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 0,8 kg |  |
| Oprogramowanie | najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 9: Dostawa tabletu ekonomicznego (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablet ekonomiczny – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Ekran | - 8” - rozdzielczości co najmniej 1280x800 pikseli |  |
| Procesor | - procesor czterordzeniowy |  |
| Pamięć | - RAM 2GB wbudowana minimum 16GB |  |
| Łączność | - WiFi: 802.11 b/g/n - Bluetooth 4.0 |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth |  |
| Złącza wymagane | - słuchawkowe 3,5 mm jack - USB (miniUSB/microUSB) - czytnik kart pamięci SD/microSD |  |
| Inne | - wbudowany głośnik i mikrofon - wbudowane kamery co najmniej 2Mpix i 5Mpix - GPS lub A-GPS |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 0,35 kg |  |
| Oprogramowanie | Android co najmniej w wersji 5.1 |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 10: Dostawa tabletu standard typ 1 (15 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablet standardowy TYP 1 – 15 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Ekran | - 10,1” - rozdzielczości co najmniej 1280x800 pikseli |  |
| Procesor | - procesor czterordzeniowy |  |
| Pamięć | - RAM 1 GB wbudowana minimum 16GB |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza wymagane | - słuchawkowe 3,5 mm jack - USB (miniUSB/microUSB) - czytnik kart pamięci SD/microSD |  |
| Inne | - wbudowany głośnik i mikrofon - wbudowane kamery co najmniej 2Mpix i 5Mpix - GPS lub A-GPS Modem LTE |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 0,53 kg |  |
| Oprogramowanie | Android co najmniej w wersji 5.1 |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 11: Dostawa tabletu standard typ 2 (4 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablet standardowy TYP 2 – 4 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Ekran | - 10,1” - rozdzielczości co najmniej 2560x1600 pikseli |  |
| Procesor | - procesor ośmiordzeniowy |  |
| Pamięć | - wbudowana minimum 32GB |  |
| Zintegrowane moduły łączności | - karta bezprzewodowa: 802.11 ac - Bluetooth 4.0 |  |
| Złącza wymagane | - słuchawkowe 3,5 mm jack - USB (miniUSB/microUSB/ USB TYP C) - czytnik kart pamięci SD/microSD |  |
| Inne | - wbudowany głośnik i mikrofon - wbudowane kamery co najmniej 2Mpix i 5Mpix - GPS lub A-GPS Modem LTE -Piórko (rysik do pisania po tablecie) |  |
| Waga (wraz z baterią) | Nie więcej niż 0,65 kg |  |
| Oprogramowanie | Android co najmniej w wersji 6,0 |  |
| Gwarancja | - producenta, - minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 12: Dostawa tabletu premium (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Tablet premium – 2 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Ekran | - IPS - przekątna 9,7-10,1” - rozdzielczość 2048x1536 pikseli |  |
| Pamięć | - wbudowana: minimum 64 GB |  |
| Aparat | - główny: minimum 8 Mpix - dodatkowy: minimum 1,2 Mpix |  |
| Łączność | - WiFi: 802.11 b/g/n - wbudowany modem 4G LTE - Bluetooth 4,0 |  |
| Złącza wymagane | - słuchawkowe 3,5 mm jack - gniazdo karty SIM lub microSIM |  |
| Złącza wymagane | - słuchawkowe 3,5 mm jack - USB (miniUSB/microUSB) - czytnik kart pamięci SD/microSD |  |
| Inne | - GPS lub A-GPS - akcelerometr - kolor czarny - w zestawie etui na zaoferowane urządzenie |  |
| Bateria | - co najmniej 9 godzin pracy na akumulatorze |  |
| Oprogramowanie | System operacyjny pozwalający na bezproblemowe uruchamianie i odtwarzanie materiałów dostępnych w sklepie iTunes |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 13: Dostawa czytnika książek elektronicznych (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Czytnik książek elektronicznych – 5 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Wyświetlacz | - typu E-Ink - 6” - 600x800 pikseli |  |
| Pamięć urządzenia | - 4 GB lub więcej pamięci wbudowanej |  |
| Obsługiwane formaty plików | MOBI, PRC, AZW, AZW3, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, JPG, PNG |  |
| Komunikacja | - USB 2.0 - WiFi 802.11 b/g/n |  |
| Bateria | Minimum 25 dni pracy |  |
| Waga | Nie więcej niż 300 g |  |
| Inne | - etui – pokrowiec na zaoferowane urządzenie - kabel USB do połączenia z komputerem - czytnik w wersji bez reklam |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14: Dostawa myszy bezprzewodowej (30 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Mysz bezprzewodowa – 30 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ Myszy | - bezprzewodowa |  |
| Sensor | - optyczny lub laserowy |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Łączność | -Bezprzewodowa 2,4 GHz poprzez nano-odbiornik USB , zasięg 10m. |  |
| Zasilanie | - 1 x bateria AA - trwałość baterii 12miesięcy wg danych producenta |  |
| Inne | Oprogramowanie producenta myszy umożliwiające zmianę funkcji przycisków oraz odwzorowanie gestów trackpada, Uzyskiwanie informacji dla urządzenia np. poziom naładowania baterii |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 15: Dostawa zestawu klawiatura + mysz bezprzewodowa (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zestaw Klawiatura bezprzewodowa + Mysz bezprzewodowa – 10 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Typ | - bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz |  |
| Sensor myszy | Optyczny lub laserowy |  |
| Liczba przycisków myszy | 3 |  |
| Łączność | -Bezprzewodowa 2,4 GHz poprzez nano-odbiornik USB , zasięg 10m. |  |
| Zasilanie | - 2 x bateria AAA do klawiatury - 2 x bateria AA do myszy - trwałość baterii wg danych producenta: - 24 miesiące klawiatura - miesięcy mysz |  |
| Inne | 128-bitowe szyfrowanie AES |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 16: Dostawa pamięci USB 32 GB (30 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć USB 32 GB – 30 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs | - USB 3.0 |  |
| Pojemność | - 32 GB nominalnie |  |
| Prędkość odczytu /zapisu | - 100 / 15 MB/s |  |
| Inne | Obudowa, jednolita, metalowa, konstrukcja bez nasadki, wyposażona w zaczep na klucze. |  |
| Gwarancja | - minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17: Dostawa pamięci USB 64 GB (30 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć USB 64 GB – 30 szt. |
| parametr | minimalne wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs | - USB 3.0 |  |
| Pojemność | - 64 GB nominalnie |  |
| Prędkość odczytu /zapisu | - 100 / 15 MB/s |  |
| Inne | Obudowa, jednolita, metalowa, konstrukcja bez nasadki, wyposażona w zaczep na klucze. |  |
| Gwarancja | - minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 18: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 1 TB zewnętrznego (15 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 2,5” 1TB zewnętrzny – 15 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Pojemność | 1 TB |  |
| Interfejs | USB 3.0 |  |
| Wyposażenie | Kabel USB 3.0 |  |
| Inne | Gumowana wstrząsoodporna obudowa dysku, proste eleganckie wzornictwo |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 19: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 2 TB zewnętrznego (15 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 2,5” 2 TB zewnętrzny – 15 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Pojemność | 2 TB |  |
| Interfejs | USB 3.0 |  |
| Wyposażenie | Kabel USB 3.0 |  |
| Inne | Gumowana wstrząsoodporna obudowa dysku, proste eleganckie wzornictwo |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 20: Dostawa prezentera bezprzewodowego ze wskaźnikiem (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Prezenter Bezprzewodowy ze wskaźnikiem – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ prezentera | Bezprzewodowy |  |
| Funkcje | do sterowania pokazem slajdów , wskaźnik laserowy |  |
| Zasięg działania | Nie mniej niż 10metrów |  |
| wymiary | Nie więcej niż 116/38/28 |  |
| Inne | Wskaźnik poziomu naładowania baterii Przyciski do sterowania pokazem slajdów, etui ochronne w komplecie |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 21: Dostawa plecaka na notebooka (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Plecak na notebooka – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar notebooka | 15,6” |  |
| Materiał zewnętrzny | nylon |  |
| Wymiary zewnętrzne | Nie więcej 45/30/23 cm ( wysokość/szerokość/ głębokość ) |  |
| Cechy dodatkowe | Ilość komór: 2 ilość kieszeni : 3 regulowane paski do przypięcia notebook MODEL WZORCOWY: SAMSONITE 24G09003 UG3 15.6'' |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 22: Dostawa torby na notebooka (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Torba na notebooka – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar notebooka | 15,6” |  |
| Materiał zewnętrzny | nylon |  |
| Wymiary zewnętrzne | Nie więcej 440 / 390 / 130mm |  |
| wymiary | Nie więcej niż 116/38/28 |  |
| Cechy dodatkowe | Ilość komór: 2 paski do przypięcia notebooka uchwyt na długopisy, telefon i wizytówki dodatkowa kieszeń na tablet Wzorcowy model: Dicota Multi ECO 14 - 15.6 |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 23: Dostawa torby na notebooka (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Torba na notebooka – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar notebooka | 17,3” |  |
| Wzmocniona rama | tak |  |
| Wymiary zewnętrzne | Nie więcej 380 / 265 / 40mm |  |
| Cechy dodatkowe | Ilość komór: 2 paski do przypięcia notebooka przednia kieszeń z organizerem na telefon , notes i akcesoria dodatkowa kieszeń na tablet Mocowanie smart sleeve |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 24: Dostawa przejściówki ze złącza Lightning na VGA (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przejściówka ze złącza Lightning na VGA - 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przejściówka ze złącza Lightning na VGA | Przejściówka ze złącza Lightning na złącze VGA ma umożliwiać klonowanie obrazu z ekranu urządzenia w jakości HD do 1080p — w tym aplikacji, prezentacji, witryn internetowych, pokazów slajdów i innych treści — na ekranie telewizora, wyświetlacza, projektora lub innego zgodnego urządzenia z wejściem VGA. |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 25: Dostawa przejściówki ze złącza Lightning na HDMI (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przejściówka ze złącza Lightning na HDMI - 2 szt |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przejściówka ze złącza Lightning na HDMI | Przejściówka ze złącza Lightning na cyfrowe AV umożliwia klonowanie obrazu z ekranu urządzenia w jakości HD do 1080p — w tym aplikacji, prezentacji, witryn internetowych, pokazów slajdów i innych treści — na ekranie telewizora, wyświetlacza, projektora lub innego zgodnego urządzenia z wejściem HDMI. |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 26: Dostawa linki Kensington Portable Combination 1.8m (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Linka Kensington Portable Combination 1.8m – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Linka zabezpieczająca | połączenie z komputerem przenośnym za pomocą gniazda bezpieczeństwa Kensington Security Slot dostępnego w większości komputerów , 10 000 dostępnych kombinacji, łatwe ustawianie szyfru, 4-cyfrowy, bezkluczowy zamek szyfrowy |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 3 – Dostawy sukcesywne akcesoriów komputerowych

Zadanie 1: Dostawa adaptera HDMI-VGA (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Adapter HDMI-VGA – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Adapter umożliwiający podłączanie urządzenie wymagającego złącza VGA ze źródłem wyposażonym w złącze HDMI |  |
| Złącza | 1x HDMI męskie 1x D-Sub15 żeńskie |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy lub więcej |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2: Dostawa aparatu telefonicznego bezprzewodowego (6 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Aparat telefoniczny bezprzewodowy – 6 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Książka telefoniczna | Minimum 80 wpisów |  |
| Liczba ostatnio wybieranych numerów | Minimum 10 |  |
| Wyświetlacz | - podświetlany - 1,7” - wyświetlanie daty, godziny, - wyświetlanie czasu połączenia - prezentacja numeru przychodzącego - informacja o nowym połączeniu - wskaźnik siły sygnału - wskaźnik naładowania baterii |  |
| Lista ostatnich przychodzących połączeń | Minimum 25 |  |
| Dźwięk | - tryb głośnomówiący - minimum 20 dzwonków - regulowana głośność słuchawki - zróżnicowanie dzwonków dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych |  |
| Klawiatura | Podświetlenie |  |
| Zasięg w pomieszczeniu / otwartej przestrzeni | 50m / 300m |  |
| Zasilanie | akumulatory AAA plus ładowarka w bazie telefonu |  |
| Inne | - dwie słuchawki w komplecie z dwiema bazami - obsługa do 4 słuchawek - obsługa połączeń równoległych między słuchawkami - przekazywanie połączeń na inne słuchawki - wybieranie tonowe/impulsowe - menu w języku polskim - budzik |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 3: Dostawa aparatu telefonicznego przewodowego (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Aparat telefoniczny przewodowy – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj aparatu | przewodowy |  |
| Tryb pracy | tradycyjny |  |
| Funkcje | - wybieranie ostatniego numeru - co najmniej 10 numerów szybkiego wyboru - co najmniej 3 sygnały dzwonka - regulacja głośności - przycisk wyciszenia mikrofonu - możliwość wyłączenia dzwonka - wybieranie pulsacyjne oraz tonowe - współpraca z centralkami PABX oraz analogową siecią telefonii stacjonarnej |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 4: Dostawa aparatu telefonicznego VOIP (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Aparat Telefoniczny VOIP – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Funkcje sieciowe | - SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - NAT Transverse: STUN mode - In-Band DTMF,Out-of-Band DTMF, SIP Info, Proxy mode oraz Peer-to-peer SIP link mode - Klient TFTP/DHCP/PPPoE, Serwer Telnet/HTTP, Klient DNS, Serwer NAT/DHCP, Obsługa VLAN, QoS - obsługa PoE (IEEE 802.3af) |  |
| Funkcje głosowe | - kodek szerokopasmowy: G.722, pasmo przenoszenia: 50-7000Hz - kodeki wąskopasmowe: G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729AB oraz GSM - tryb głośnomówiący full-duplex |  |
| Funkcje telefoniczne | - zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące, - przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta - lista połączeń (do 100 połączeń) - poczta głosowa, regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu, - książka adresowa na ponad 300 wpisów |  |
| Integracja IP PBX | - Dial Plan, Dial-now, Paging - Zdalna/lokalna książka adresowa XML - Automatyczny odbiór, interkom |  |
| Bezpieczeństwo | - SRTP (RFC3711) - Transport Layer Security (TLS) - VLAN (802.1 pq), QoS - blokada klawiatury - secure RTP, Autoryzacja przy użyciu MD5/MD5-sess - szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES • HTTPS (server/client) |  |
| Inne | - 2x karta sieciowa 10/100Mbps (RJ45) - możliwość zawieszenia na ścianie |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 5: Dostawa czytnika kart elektronicznych (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Czytnik kart elektronicznych – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Czytnik przeznaczony do obsługi legitymacji studenckiej i doktoranckiej |  |
| Standardy | - ISO 7816 - EMV 2000 Level 1 - HBCI |  |
| Protokoły | - T=0, T=1, - 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), - 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), - I2C (S=8) |  |
| Wspierane rodzaje kart | - 5V, 3V and 1.8V Smart Cards - ISO 7816 Class A, AB and C |  |
| Funkcje | - wykrywanie włożenia karty oraz auto power-off - wykrywanie typu karty - zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne |  |
| Wsparcie dla API | - PC/SC driver (ready for 2.01) - CT-API (on top of PC/SC) - Synchronous-API (on top of PC/SC) - OCF (on top of PC/SC) |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 6: Dostawa czytnika kodów kreskowych (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Czytnik kodów kreskowych – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Czytnik przeznaczony do skanowania kodów kreskowych w bibliotece |  |
| Technologia | - diodowy - czerwony LED (610-650 nm) - interfejs USB |  |
| Sygnalizacja | - optyczna - akustyczna |  |
| Odczytywane formaty kodów | - 1D - Australian Post - British Post - Canadian Post - China Postage - EAN/JAN - GS1 DataBar - Japanese Post - KIX Post - Korea Post - Planet Code - Postnet - Royal Mail Code |  |
| Inne | - odporność na upadek z 1,5m - podstawka do skanowania stacjonarnego |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 7: Dostawa dysku SSD 2,5’’ 240 GB SATA wewnętrznego (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk SSD 2,5” 240 GB SATA wewnętrzny – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Typ | wewnętrzny |  |
| Pojemność | 240-256 GB |  |
| Interfejs | SATA III |  |
| Maksymalny transfer (zapis/odczyt) | 500 MB/s / 300 MB/s |  |
| Inne | Dysk o grubości 7mm z adapterem na 9,5mm |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 8: Dostawa dysku twardego 2,5’’ wewnętrznego (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 2,5” wewnętrzny – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Pojemność | 500 GB |  |
| Interfejs | SATA3 |  |
| Inne | - pamięć cache 16MB lub więcej - dysk o grubości 7mm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 9: Dostawa dysku twardego 3,5’’ wewnętrznego 1TB (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 3,5” wewnętrzny 1TB – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 3,5 cala |  |
| Pojemność | 1TB |  |
| Interfejs | SATA3 (6Gb/s) |  |
| Liczba obrotów/minutę | 7200 (stała) |  |
| Cache | 64MB lub więcej |  |
| Inne | Adapter zasilania MOLEX->SATA |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 10: Dostawa dysku twardego 3,5’’ wewnętrznego 2TB (3 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 3,5” wewnętrzny 2TB – 3 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 3,5 cala |  |
| Pojemność | 2TB |  |
| Interfejs | SATA3 (6Gb/s) |  |
| Liczba obrotów/minutę | 7200 (stała) |  |
| Cache | 64MB lub więcej |  |
| Inne | Adapter zasilania MOLEX->SATA |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 11: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 1TB zewnętrznego (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 2,5” 1TB zewnętrzny – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Pojemność | 1 TB |  |
| Interfejs | USB 3.0 |  |
| Wyposażenie | Kabel USB 3.0 |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 12: Dostawa kabla DisplayPort – HDMI (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel DisplayPort-HDMI - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel do łączenia z urządzeniami audio-video |  |
| Wtyki | 1x męski HDMI typ A 1x męski DisplayPort |  |
| Inne | - ekranowany - długość 1,5-2m - pozłacane wtyki |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 13: Dostawa kabla HDMI 3m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel HDMI 3m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel do łaczenia z urządzeniami audio-video |  |
| Wtyki | 2x HDMI męski |  |
| Inne | - ekranowany - długość 3m - pozłacane wtyki - standard co najmniej HDMI 1.4a |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 14: Dostawa kabla HDMI 10m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel HDMI 10m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel do łączenia z urządzeniami audio-video |  |
| Wtyki | 2x HDMI męski |  |
| Inne | - ekranowany - długość 10m - pozłacane wtyki - standard co najmniej HDMI 1.4a |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 15: Dostawa kabla USB 3.0 AM-AF 2m (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel USB 3.0 AM-AF 2m – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Przedłużacz USB 3.0 |  |
| Wtyki | - 1x męski USB3.0 typ A - 1x żeński USB3.0 typ A |  |
| Inne | - ekranowany - długość 1,8-2,0m |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 16: Dostawa kabla USB A-B 3m (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel USB A-B 3m - 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel USB 2.0 do podłączenia drukarek |  |
| Wtyki | - 1x męska USB typ A - 1x męska USB typ B |  |
| Inne | - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 3 metry |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 17: Dostawa kabla USB-microUSB 2.0 1,8m (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel USB-microUSB 2.0 1,8m - 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel USB 2.0 do podłączenia smartfona |  |
| Wtyki | - 1x męska USB - 1x męska microUSB |  |
| Inne | - długość 1,8m |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 18: Dostawa kabla USB 3.0 AM-AF 1,8m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel USB-microUSB 3.0 1,8m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel USB 3.0 do podłączenia dysku |  |
| Wtyki | - 1x męski typ A USB 3.0 - 1x męski typ B microUSB 3.0 |  |
| Inne | - długość 1,8-2.0m |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 19: Dostawa kabla VGA 1,8m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel VGA 1,8m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do połączenia komputera z projektorem lub monitorem |  |
| Wtyki | 2x D-Sub 15 pin |  |
| Inne | - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 1,8 metra |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 20: Dostawa karty graficznej ekonomicznej (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Karta graficzna ekonomiczna – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Karta graficzna | - dedykowana PCI-E 2.0 16x - osiągający co najmniej 350 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny G3D Rating, którego wyniki są publikowane na stronie http://videocardbenchmark.net/gpu_list.php (na dzień 10.08.2015) - zgodna z bibliotekami DirectX w wersji co najmniej 11 i OpenGL 4.2 |  |
| Złącza | - HDMI - VGA (D-Sub) - DVI |  |
| Inne | - 1GB własnej pamięci - chłodzenie pasywne - pobór mocy <35W - karta Low Profile |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 21: Dostawa klawiatury USB (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Klawiatura USB – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Klawiatura | - standardowa klawiatura 104 klawisze w układzie QWERTY US (wzorcowy model Logitech K120 for Business OEM) - interfejs przewodowy USB - nie wymagająca dodatkowych sterowników - odchylane nóżki - przewód o długości co najmniej 170cm |  |
| Gwarancja | - producenta - minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 22: Dostawa kontrolera LPT na złączu PCI (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kontroler LPT na złączu PCI – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs wewnętrzny | PCI |  |
| Port zewnętrzny | 1 port LPT (DB25 żeński) |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 23: Dostawa kontrolera LPT na złączu PCI-E (3 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kontroler LPT na złączu PCI-E – 3 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs wewnętrzny | PCI-E |  |
| Port zewnętrzny | 1 port LPT (DB25 żeński) |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 24: Dostawa listwy zasilającej z włącznikiem (40 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Listwa zasilająca z włącznikiem – 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Liczba gniazd z uziemieniem | 5 (model wzorcowy Acar) |  |
| Długość kabla | 3m |  |
| Maks. prąd wyładowczy | 6,5kA |  |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25ns |  |
| Rodzaj bezpieczników | bezpiecznik automatyczny 10A/250V |  |
| Typ gniazd sieciowych | Standard polski |  |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 25: Dostawa łącznika VGA (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Łącznik VGA – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Łącznik umożliwiający połączenie dwóch kabli VGA |  |
| Złącza | 2x D-Sub15 żeńskie |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy lub więcej |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 26: Dostawa myszy bezprzewodowej USB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Mysz bezprzewodowa USB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs | Bezprzewodowy z nanoodbiornikiem USB |  |
| Inne | - układ optyczny o rozdzielczości 800 dpi lub więcej - 2 przyciski + 1 w rolce - uniwersalny kształt dostosowany do osób prawo i lewo ręcznych - baterie wewnętrzne standardu AA lub AAA - ciemny kolor |  |
| Gwarancja | - producenta - minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 27: Dostawa myszy przewodowej USB (15 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Mysz przewodowa USB – 15 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs | USB (wzorcowa Logitech M90) |  |
| Inne | - układ optyczny o rozdzielczości 1000 dpi lub więcej - 2 przyciski + 1 w rolce - uniwersalny kształt dostosowany do osób prawo i lewo ręcznych - przewód o długości co najmniej 170cm - kolor czarny |  |
| Gwarancja | - producenta - minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 28: Dostawa napędu optycznego wewnętrznego DVD-RW (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Napęd optyczny wewnętrzny DVD-RW – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 5,25” |  |
| Przeznaczenie | wewnętrzny napęd do komputera PC |  |
| Interfejs | Serial ATA |  |
| Prędkość zapisu DVD+-R/CD-R | Min. x24/x48 |  |
| Mechanizm podawania nośnika | Wysuwana tacka |  |
| Inne | obsługa płyt 8cm/12cm |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 29: Dostawa pamięci RAM DDR1 1GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć RAM DDR1 1GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | DDR1 PC3200 |  |
| Pojemność | 1GB |  |
| Taktowanie | 400 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL3 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 30: Dostawa pamięci RAM DDR2 2GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć RAM DDR2 2GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | DDR2 PC6400 |  |
| Przeznaczenie | Desktop |  |
| Pojemność | 2GB |  |
| Taktowanie | 800 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL5 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 31: Dostawa pamięci RAM DDR3 2GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć RAM DDR3 2GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | DDR3 PC3-12800 |  |
| Przeznaczenie | Desktop |  |
| Pojemność | 2GB |  |
| Taktowanie | 1600 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL11 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 32: Dostawa pamięci RAM DDR3 4GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć RAM DDR3 4GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | DDR3 PC12800 |  |
| Pojemność | 4GB |  |
| Taktowanie | 1600 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL11 lub niższe |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 33: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR1 1GB (3 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć SO-DIMM DDR1 1GB – 3 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | PC400 |  |
| Przeznaczenie | notebook |  |
| Pojemność | 1GB |  |
| Taktowanie | 400 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL3 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 34: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR2 2GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć SO-DIMM DDR2 2GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | SO-DIMM DDR2 800 (PC2-6400) |  |
| Pojemność | 2 GB |  |
| Taktowanie | 800 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL5 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 35: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR3 4GB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć SO-DIMM DDR3 4GB – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | SO-DIMM DDR3 1600 (PC3-12800) |  |
| Pojemność | 4 GB |  |
| Taktowanie | 1600 Mhz |  |
| Opóźnienie | CL11 |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 36: Dostawa print serwer GDI (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Print Serwer GDI – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs | - USB 2.0 - FastEthernet (RJ45) |  |
| Inne | - Zgodność z trybem druku GDI drukarek - zarządzanie przez www - możliwość ustawienia statycznego i dynamicznego (DHCP) adresu IP |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 37: Dostawa przedłużacza USB 2.0 A-A 3m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przedłużacz USB 2.0 A-A 3 m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Przedłużacz USB 2.0 |  |
| Wtyki | - 1x męska USB typ A - 1x żeńska USB typ A |  |
| Inne | - ekranowany - długość 3 metry |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 38: Dostawa przedłużacza USB 3.0 A-A 3m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przedłużacz USB 3.0 A-A 3m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Przedłużacz USB 3.0 |  |
| Wtyki | - 1x męska USB typ A - 1x żeńska USB typ A |  |
| Inne | - ekranowany - długość 3 metry |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 39: Dostawa rozgałęziacza sygnału RJ45 (40 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Rozgałęziacz sygnału RJ45 – 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Złącza | - 1x wtyk RJ-45 - 2x gniazdo RJ-45 |  |
| Obsługiwane standardy | – IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) – IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) |  |
| Cechy | podwójnie ekranowany |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 40: Dostawa wentylatora 120mm do zasilacza (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Wentylator 120mm do zasilacza – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Liczba obrotów na minutę (12V) | nie więcej niż 1400 |  |
| Maksymalna głośność | 18 dB(A )lub mniej (0,45 sona lub mniej) |  |
| Wymiary (Dł * Szer * Głęb) | 120mm * 120mm * 25mm |  |
| Żywotność | 30 000 godzin lub więcej |  |
| Wyposażenie | – komplet śrub i podkładek do montażu (lub kołków) |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 41: Dostawa wentylatora 40x40x10mm 12V DC 2 pin (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| wentylator 40x40x10mm 12V DC 2 pin – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ wentylatora | 12V DC, łożyskowany |  |
| Natężenie prądu | 0,06-0,09A |  |
| Typ złącza | 2 pin |  |
| Liczba obrotów na minutę (12V) | 3500 lub więcej |  |
| Maksymalna głośność | 30 dB lub mniej |  |
| Wymiary (Dł * Szer * Głęb) | 40mm * 40mm * 10mm |  |
| Żywotność | 30 000 godzin lub więcej |  |
| Wyposażenie | komplet śrub i podkładek do montażu (lub kołków) |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 42: Dostawa wentylatora 40x40x10mm 12V DC 3 pin (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| wentylator 40x40x10mm 12V DC 3 pin – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ wentylatora | 12V DC, łożyskowany |  |
| Natężenie prądu | 0,11-0,12A |  |
| Typ złącza | 3 pin |  |
| Liczba obrotów na minutę (12V) | 3500 lub więcej |  |
| Maksymalna głośność | 30 dB lub mniej |  |
| Wymiary (Dł * Szer * Głęb) | 40mm * 40mm * 10mm |  |
| Żywotność | 30 000 godzin lub więcej |  |
| Wyposażenie | komplet śrub i podkładek do montażu (lub kołków) |  |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 43: Dostawa zasilacza ATX standard (10 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zasilacz ATX standard – 10 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Standard | ATX 12V v2.3 |  |
| Moc | - 400W lub więcej - aktywny PFC |  |
| Sprawność | 80+ (sprawność co najmniej 80% przy 50% obciążenia) |  |
| Wtyczki | – HDD/ODD – min. 2 szt – FDD – 1 szt – SATA – min. 2 szt – PCI-E – min. 1 szt (6-pin lub 6+2-pin) – Główna linia zasilania w formie 20+4-pin – Wtyczka P4 (4-pin) +12V |  |
| Zabezpieczenia | – OCP (przed zbyt wysokim prądem) lub OPP (przeciążeniowe) – OVP (przed zbyt wysokim napięciem) – SCP (przeciwzwarciowe) |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 44: Dostawa zasilacza uniwersalnego samochodowo – sieciowego do notebooka (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zasilacz uniwersalny samochodowo-sieciowy do notebooka – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wejście | – AC co najmniej 100-240 V – DC co najmniej 10-15V |  |
| Wyjście | zakres co najmniej 15-24.5 V, max 6A |  |
| Maksymalna moc | 90W |  |
| Cechy | – automatyczne dopasowanie prawidłowego napięcia – port USB umożliwiający ładowanie urządzeń – wyświetlacz z miernikiem napięcia |  |
| Kompatybilność | wymienne końcówki zapewniające obsługę co najmniej laptopów firm Acer, Dell, Fujitsu, HP, Samsung, Sony, Toshiba |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 45: Dostawa zestawu naprawczego typ A (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zestaw naprawczy typ A – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Zestaw składający się z kompatybilnych podzespołów, tj. płyty głównej, procesora oraz pamięci do modernizacji/naprawy komputerów posiadanych przez Zamawiającego |  |
| Procesor | - min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający co najmniej 3300 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model: |
| Płyta główna | - format microATX - złącza video: DVI/hdmi, D-Sub - minimum 2 złącza SATA3 i 2 SATA2 - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB 2.0 w ilości co najmniej 6 szt. (w tym co najmniej 4 szt. na tylnym panelu płyty) - minimum 2 złącza USB 3.0 wyprowadzone na tylny panel płyty - minimum 1 złącze PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E x16 - minimum 1 złącze PCI - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM | model: |
| Pamięć | - 4GB pamięci w 1 module |  |
| Karta graficzna | Układ graficzny zintegrowany z procesorem lub płytą główną |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 46: Dostawa zestawu naprawczego typ B (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Zestaw naprawczy typ B – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Przeznaczenie | Zestaw składający się z kompatybilnych podzespołów, tj. płyty głównej, procesora oraz pamięci do modernizacji/naprawy komputerów posiadanych przez Zamawiającego |  |
| Procesor | - min. czterordzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający co najmniej 7500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień 28.03.2017) - dedykowany wentylator w zestawie | model: |
| Płyta główna | format microATX - złącza video: DVI, HDMI, D-Sub - minimum 4 złącza SATA3 - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB 2.0 w ilości co najmniej 6 szt. (w tym co najmniej 4 szt. na tylnym panelu płyty) - minimum 2 złącza USB 3.0 wyprowadzone na tylny panel płyty - minimum 1 złącze PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E x16 - minimum 1 złącze PCI - zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps - zintegrowana karta dźwiękowa - minimum 4 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - obsługa co najmniej 32GB pamięci RAM | model: |
| Pamięć | - 4GB pamięci w 1 module |  |
| Karta graficzna | Układ graficzny zintegrowany z procesorem lub płytą główną |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 47: Dostawa przedłużacza VGA 20m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przedłużacz VGA 20m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do podłączania projektorów, monitorów CRT, LCD oraz plazmowych |  |
| Wtyki | 1x D-Sub 15 pin wtyk 1x D-Sub 15 pin gniazdo |  |
| Inne | - Premium Quality - ekranowany podwójnie - filtry ferrytowe na końcach - długość 20 metrów - zalewane wtyki |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 48: Dostawa adaptera Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Adapter Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Adapter z Thunderbolt na Gigabit Ethernet |  |
| Wtyki | - 1 x Thunderbolt - 1 x Gigabit Ethernet firmy Apple |  |
| Inne | - Producent Apple - długość 0.5m biały |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 49: Dostawa adaptera HDMI-DVI (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Adapter HDMI-DVI – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Adapter umożliwiający podłączanie urządzenie wymagającego złącza DVI ze źródłem wyposażonym w złącze HDMI |  |
| Złącza | 1x HDMI męskie 1x DVI żeńskie |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 50: Dostawa akumulatora R6 AA 2000mAh 4-pak (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Akumulator R6 AA 2000mAh 4-pak – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Zasilanie urządzenia |  |
| Typ | - akumulator niklowo-wodorkowy - model wzorcowy Eneloop R6 AA - pojemność : 2000 mAh - 2100 cykli ładowania i więcej - napięcie [V]: 1.2 |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 51: Dostawa akumulatora R03 AAA 800mAh 4-pak (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Akumulator R03 AAA 800mAh 4-pak – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Zasilanie urządzenia |  |
| Typ | - akumulator niklowo-wodorkowy - model wzorcowy -Eneloop R03 AAA - pojemność : 2800 mAh - 2100 cykli ładowania i więcej - napięcie [V]: 1.2 |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 52: Dostawa baterii alkalicznej LR6 AA (blister 4szt.) (40 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Bateria alkaiczna LR6 AA (blister 4 szt.) – 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Zasilanie urządzenia |  |
| Typ | - LR6 AA - Blister ( 4 szt.) - Duracell Duralock lub Energizer |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 53: Dostawa baterii alkalicznej AAA (blister 4szt.) (40 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Bateria alkaliczna AAA (blister 4 szt.)– 40 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Zasilanie urządzenia |  |
| Typ | - LR03 AAA - Blistr ( 4 szt) - Duracell lub Energizer |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 54: Dostawa baterii CR2032 (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Bateria CR2032 – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Zasilanie urządzenia |  |
| Typ | - bateria litowa - typ CR2032 - napięcie 3V |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 55: Dostawa dysku twardego 4 TB 3,5’’ wewnętrznego (4 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 4 TB 3,5” wewnętrzny – 4 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 3,5 cala |  |
| Pojemność | 4TB |  |
| Interfejs | SATAIII (6Gb/s) |  |
| Liczba obrotów/minutę | 7200 (stała) |  |
| Cache | 64MB lub więcej |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Przeznaczenie | Dyski będą służyć do przechowywania danych wrażliwych i z tego powodu Zamawiający wymaga dostawy dysków o dużej niezawodności. |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 56: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 2 TB zewnętrznego (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Dysk twardy 2,5” 2TB zewnętrzny – 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rozmiar | 2,5 cala |  |
| Pojemność | 2 TB |  |
| Interfejs | USB 3.0 |  |
| Wyposażenie | Kabel USB 3.0 |  |
| Inne | Wstrząsoodporna gumowana obudowa |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 57: Dostawa kabla Apple Lightning to USB (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel Apple Lightning to USB – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Przewód Lightning z interfejsem USB |  |
| Wtyki | - złącze Lightning - 1x USB |  |
| Inne | - Producent Apple - długość 1m |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 58: Dostawa kabla Apple Thunderbolt (1 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel Apple Thunderbolt – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel Thunderbolt do szybkiej transmisji danych |  |
| Wtyki | - 1 x Thunderbolt - 1 x Thunderbolt |  |
| Inne | - Producent Apple - długość 0.5m biały |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 59: Dostawa kabla HDMI 15m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel HDMI 15m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel do łączenia z urządzeniami audio-video |  |
| Wtyki | 2x HDMI męski |  |
| Inne | - ekranowany - długość 15m - pozłacane wtyki - standard co najmniej HDMI 1.4a - czarny |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 60: Dostawa kabla ProAV VGA 20m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel ProAV VGA 20m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do podłączania projektorów, monitorów CRT, LCD oraz plazmowych |  |
| Wtyki | 2x D-Sub 15 pin |  |
| Inne | - Premium Quality - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 20 metrów - zalewane wtyki |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 61: Dostawa kabla ProAV VGA 10m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel ProAV VGA 10m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do podłączania projektorów, monitorów CRT, LCD oraz plazmowych |  |
| Wtyki | 2x D-Sub 15 pin |  |
| Inne | - Premium Quality - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 10 metrów - zalewane wtyki |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 62: Dostawa kabla VGA-DVI-I 1,8m (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel VGA -DVI-I 1,8m - 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do połączenia komputera z projektorem lub monitorem |  |
| Wtyki | 1x D-Sub 15 pin 1x DVI-I |  |
| Inne | - High Quality - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 1,8 metra |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 63: Dostawa kabla VGA 7m (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kabel VGA 7m - 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Kabel VGA do połączenia komputera z projektorem lub monitorem |  |
| Wtyki | 2x D-Sub 15 pin |  |
| Inne | - ekranowany - filtry ferrytowe na końcach - długość 7 metrów - zalewane wtyki |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 64: Dostawa karty sieciowej WIFI na złączu PCI-e (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Karta sieciowa WIFI na złączu PCI-e 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj karty | wewnętrzna |  |
| Interfejs | PCI Express 2.0 |  |
| Rodzaj anteny | Zewnętrzna |  |
| Obsługiwane prędkości | 11 Mbps, 54 Mbps, 300 Mbps |  |
| Standardy sieciowe | CSMA/CA z ACK IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 65: Dostawa karty sieciowej zewnętrznej WIFI USB (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Karta sieciowa zewnętrzna WIFI USB-5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj karty | Zewnętrzna |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Rodzaj anteny | Wewnętrzna, 2x wbudowana |  |
| Obsługiwane prędkości | 11 Mbps, 300 Mbps, 54 Mbps |  |
| Standardy sieciowe | CSMA/CA z ACK IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 66: Dostawa klawiatury i myszy bezprzewodowych (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Klawiatura i mysz bezprzewodowe 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Klawiatura Mysz | - standardowa bezprzewodowa klawiatura, 104 klawisze w układzie QWERTY US - interfejs USB - nie wymagająca dodatkowych sterowników Plug & Play - odchylane nóżki - zasięg działania ok. 10 m - mysz uniwersalna - 8 przycisków - rolka - odbiornik usb |  |
| Gwarancja | - producenta - minimum 36 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 67: Dostawa kontrolera USB 3.0 (4 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Kontroler USB 3.0 – 4 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Interfejs wewnętrzny | PCI-Express |  |
| Złącza zewnętrzne: | 2x USB 3.0 transfer: 5 Gb/s |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 68: Dostawa łącznika HDMI Beczka (5 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Łącznik HDMI Beczka– 5 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Łącznik umożliwiający połączenie dwóch kabli HDMI |  |
| Złącza | 2x High Speed HDMI-A 19 pin żeńskie Typ HDMI High Speed z Ethernet (HEC) Pozłacane złącze |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 69: Dostawa pamięci USB (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć USB – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | USB 3.0 |  |
| Pojemność | 32 GB |  |
| Prędkości przenoszenia plików | 150 MB/s |  |
| Obudowa | Metalowa jednolita z uchwytem na klucze |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 70: Dostawa pamięci USB (20 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Pamięć USB – 20 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Typ pamięci | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) |  |
| Pojemność | 64 GB |  |
| Prędkości przenoszenia plików | Min 100 MB/s |  |
| Obudowa | Metalowa jednolita z uchwytem na klucze |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 71: Dostawa przełącznika KVM 2 port USB (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przełącznik KVM 2 port USB- 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Rodzaj | Przełącznik KVM 2 portowy USB |  |
| Porty | 2 porty USB 3 porty VGA 2 porty mini jack 3.5mm |  |
| Inne | - max rozdzielczość 2048 x 1536 - nie wymaga dodatkowego zasilania - w zestawie okablowanie - przycisk Select Key |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 72: Dostawa rozdzielacza VGA 2-portowego, mechanicznego (2 szt.)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Rozdzielacz VGA 2-portowy, mechaniczny – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Zastosowanie | Rozdzielacz umożliwiający wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu z jednego komputera na dwóch monitorach |  |
| Złącza | Wejście : 1xD-Sub15 żeńskie Wyjście : 2xD-Sub15 żeńskie |  |
| Inne | Obudowa metalowa (np.GVS122) |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.1a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawy sukcesywne komputerów, monitorów, drukarek, skanerów i akcesoriów komputerowych dla KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa komputerów stacjonarnych standard typ 1 | 40 |  | * |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa komputerów stacjonarnych standard typ 2 | 5 |  | * |  |  |
| Zadanie 3: Dostawa komputerów stacjonarnych ekonomicznych | 40 |  | * |  |  |
| Zadanie 4: Dostawa komputerów stacjonarnych profesjonalnych | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 5: Dostawa monitorów standard 24’’ | 50 |  | * |  |  |
| Zadanie 6: Dostawa monitorów profesjonalnych 24’’ | 30 |  | * |  |  |
| Zadanie 7: Dostawa monitorów profesjonalnych 27’’ | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 8: Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej typ A | 5 |  | * |  |  |
| Zadanie 8.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do drukarki laserowej monochromatycznej Typ A (5 szt.) | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 9: Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej typ B | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 9.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do drukarki laserowej monochromatycznej Typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 10: Dostawa skanera biurkowego A4 | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 11: Dostawa skanera ręcznego | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 12: Dostawa skanera mobilnego do dokumentów A4 | 5 |  | * |  |  |
| Zadanie 13: Dostawa urządzenia MFP A4 typ A | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 13.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A4 Typ A | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14: Dostawa urządzenia MFP A4 typ B | 15 |  |  |  |  |
| Zadanie 14.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A4 typ B | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14.2: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z błękitnym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14.3: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z żółtym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14.4: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z purpurowym materiałem) do urządzenia MFP A4 typ B | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 15: Dostawa polisy serwisowej (wydłużona gwarancja producenta) dla urządzenia MFP A4 typ B | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 16: Dostawa urządzenia MFP A3 typ A | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 16.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ A | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 17: Dostawa urządzenia MFP A3 typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 17.1: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z czarnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 17.2: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z błękitnym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 17.3: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z żółtym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 17.4: Dostawa materiału eksploatacyjnego (wkład z purpurowym tonerem) do urządzenia MFP A3 typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 18: Dostawa głośników stereo | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 19: Dostawa zestawu głośnikowego | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 20: Dostawa zestawu słuchawkowego nausznego | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 21: Dostawa linki zabezpieczającej sprzęt komputerowy | 2 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  | * |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
z obowiązującą stawką podatku Vat.

Cena ofertowa netto w Części 1 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 1 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 1 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 2 – dostawy sukcesywne komputerów przenośnych, tabletów i akcesoriów komputerowych dla KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa notebooka 15’’ z wyposażeniem typ 1 | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa notebooka 15’’ z wyposażeniem typ 2 | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 3: Dostawa notebooka 11’’- 12’’ z wyposażeniem | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 4: Dostawa notebooka 17,3’’ z wyposażeniem | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 5: Dostawa notebooka 13,3’’ z wyposażeniem | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 6: Dostawa notebooka 14’’ z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 7: Dostawa notebooka 13,3’’ z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 8: Dostawa urządzenia 2 w 1 z wyposażeniem | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 9: Dostawa tabletu ekonomicznego | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 10: Dostawa tabletu standard typ 1 | 15 |  |  |  |  |
| Zadanie 11: Dostawa tabletu standard typ 2 | 4 |  |  |  |  |
| Zadanie 12: Dostawa tabletu premium | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 13: Dostawa czytnika książek elektronicznych | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14: Dostawa myszy bezprzewodowej | 30 |  |  |  |  |
| Zadanie 15: Dostawa zestawu klawiatura + mysz bezprzewodowa | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 16: Dostawa pamięci USB 32 GB | 30 |  |  |  |  |
| Zadanie 17: Dostawa pamięci USB 64 GB | 30 |  |  |  |  |
| Zadanie 18: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 1 TB zewnętrznego | 15 |  |  |  |  |
| Zadanie 19: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 2 TB zewnętrznego | 15 |  |  |  |  |
| Zadanie 20: Dostawa prezentera bezprzewodowego ze wskaźnikiem | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 21: Dostawa plecaka na notebooka | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 22: Dostawa torby na notebooka | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 23: Dostawa torby na notebooka | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 24: Dostawa przejściówki ze złącza Lightning na VGA | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 25: Dostawa przejściówki ze złącza Lightning na HDMI | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 26: Dostawa linki Kensington Portable Combination 1.8m | 1 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  | * |

W przypadku  sprzętu wymienionego w poz. 28a Załącznika Nr 11 do ustawy  z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późniejszymi zmianami) tj. komputerów  przenośnych takich jak tablety, notebooki, laptopy, Wykonawca składając  ofertę  zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, wskazując przy tym  nazwę  (rodzaj)  towaru, którego  dostawa będzie  prowadzić do jego powstania oraz  wskazując jego wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  o którym mowa wyżej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.

Cena ofertowa netto w Części 2 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 2 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 2 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawy sukcesywne akcesoriów komputerowych

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa adaptera HDMI-VGA | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa aparatu telefonicznego bezprzewodowego | 6 |  |  |  |  |
| Zadanie 3: Dostawa aparatu telefonicznego przewodowego | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 4: Dostawa aparatu telefonicznego VOIP | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 5: Dostawa czytnika kart elektronicznych | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 6: Dostawa czytnika kodów kreskowych | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 7: Dostawa dysku SSD 2,5’’ 240 GB SATA wewnętrznego | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 8: Dostawa dysku twardego 2,5’’ wewnętrznego | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 9: Dostawa dysku twardego 3,5’’ wewnętrznego 1TB | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 10: Dostawa dysku twardego 3,5’’ wewnętrznego 2TB | 3 |  |  |  |  |
| Zadanie 11: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 1TB zewnętrznego | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 12: Dostawa kabla DisplayPort – HDMI | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 13: Dostawa kabla HDMI 3m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 14: Dostawa kabla HDMI 10m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 15: Dostawa kabla USB 3.0 AM-AF 2m | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 16: Dostawa kabla USB A-B 3m | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 17: Dostawa kabla USB-microUSB 2.0 1,8m | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 18: Dostawa kabla USB 3.0 AM-AF 1,8m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 19: Dostawa kabla VGA 1,8m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 20: Dostawa karty graficznej ekonomicznej | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 21: Dostawa klawiatury USB | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 22: Dostawa kontrolera LPT na złączu PCI | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 23: Dostawa kontrolera LPT na złączu PCI-E | 3 |  |  |  |  |
| Zadanie 24: Dostawa listwy zasilającej z włącznikiem | 40 |  |  |  |  |
| Zadanie 25: Dostawa łącznika VGA | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 26: Dostawa myszy bezprzewodowej USB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 27: Dostawa myszy przewodowej USB | 15 |  |  |  |  |
| Zadanie 28: Dostawa napędu optycznego wewnętrznego DVD-RW | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 29: Dostawa pamięci RAM DDR1 1GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 30: Dostawa pamięci RAM DDR2 2GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 31: Dostawa pamięci RAM DDR3 2GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 32: Dostawa pamięci RAM DDR3 4GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 33: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR1 1GB | 3 |  |  |  |  |
| Zadanie 34: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR2 2GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 35: Dostawa pamięci SO-DIMM DDR3 4GB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 36: Dostawa print serwer GDI | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 37: Dostawa przedłużacza USB 2.0 A-A 3m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 38: Dostawa przedłużacza USB 3.0 A-A 3m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 39: Dostawa rozgałęziacza sygnału RJ45 | 40 |  |  |  |  |
| Zadanie 40: Dostawa wentylatora 120mm do zasilacza | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 41: Dostawa wentylatora 40x40x10mm 12V DC 2 pin | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 42: Dostawa wentylatora 40x40x10mm 12V DC 3 pin | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 43: Dostawa zasilacza ATX standard | 10 |  |  |  |  |
| Zadanie 44: Dostawa zasilacza uniwersalnego samochodowo – sieciowego do notebooka | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 45: Dostawa zestawu naprawczego typ A | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 46: Dostawa zestawu naprawczego typ B | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 47: Dostawa przedłużacza VGA 20m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 48: Dostawa adaptera Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 49: Dostawa adaptera HDMI-DVI | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 50: Dostawa akumulatora R6 AA 2000mAh 4-pak | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 51: Dostawa akumulatora R03 AAA 800mAh 4-pak | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 52: Dostawa baterii alkalicznej LR6 AA (blister 4szt.) | 40 |  |  |  |  |
| Zadanie 53: Dostawa baterii alkalicznej AAA (blister 4szt.) | 40 |  |  |  |  |
| Zadanie 54: Dostawa baterii CR2032 | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 55: Dostawa dysku twardego 4 TB 3,5’’ wewnętrznego | 4 |  |  |  |  |
| Zadanie 56: Dostawa dysku twardego 2,5’’ 2 TB zewnętrznego | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 57: Dostawa kabla Apple Lightning to USB | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 58: Dostawa kabla Apple Thunderbolt | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 59: Dostawa kabla HDMI 15m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 60: Dostawa kabla ProAV VGA 20m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 61: Dostawa kabla ProAV VGA 10m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 62: Dostawa kabla VGA-DVI-I 1,8m | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 63: Dostawa kabla VGA 7m | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 64: Dostawa karty sieciowej WIFI na złączu PCI-e | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 65: Dostawa karty sieciowej zewnętrznej WIFI USB | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 66: Dostawa klawiatury + mysz bezprzewodowa | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 67: Dostawa kontrolera USB 3.0 | 4 |  |  |  |  |
| Zadanie 68: Dostawa łącznika HDMI Beczka | 5 |  |  |  |  |
| Zadanie 69: Dostawa pamięci USB | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 70: Dostawa pamięci USB | 20 |  |  |  |  |
| Zadanie 71: Dostawa przełącznika KVM 2 port USB | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 72: Dostawa rozdzielacza VGA 2-portowego, mechanicznego | 2 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  | * |

Cena ofertowa netto w Części 3 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 3 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 3 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)