Załącznik nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Część 2: Dostawa o charakterze jednorazowym urządzenia sieciowego dla KUL.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przełącznik sieciowy wraz z wyposażeniem – szt. 1 |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wymagania sprzętowe | Przełącznik musi spełniać następujące wymagania: Być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji, Musi zapewniać możliwość montażu w szafie rack 19’’, Wysokość przełącznika nie może przekraczać 1 RU, Musi być wyposażony w co najmniej 48 portów w standardzie 10/100/1000 Base-T i przynajmniej 4 porty typu SFP, Na wszystkich portach elektrycznych obsługa PoE w wersji co najmniej IEEE 802.3af musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów wielomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów jednomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) Waga urządzenia nie może przekraczać 7 kg. |  |
| Funkcjonalności | Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 13 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. Musi być wyposażony w dedykowany port konsoli dla zarządzania (Out-of-Band Management), Musi posiadać minimum 128 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Zapewniać obsługę przynajmniej 1024 sieci VLAN, 128 instancji spanning-tree i 4000 VLAN ID, Umożliwiać konfigurację minimum 12 000 adresów MAC i 1000 grup IGMP, Obsługiwać protokół NTP (Network Time Protocol), Zapewniać obsługę ramek Jumbo, Obsługiwać SNMPv3, Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 802.3 802.3u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.1p 802.1s 802.1w 802.1q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting) Wsparcie dla algorytmu SRR oraz WTD Możliwość tworzenia reguł filtrowania (IPv4, MAC) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snooping, Obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP, Private VLAN, Port Security, 802.1X, BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard (STRG), DHCP Option 82, Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub równoważne. Umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność SPAN i RSPAN), Obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3 Snooping, Obsługiwać grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP, Zapewniać obsługę DTP (Dynamic Trunking Protocol), Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, Obsługiwać protokół CDPv2 lub równoważny, Obsługiwać protokół RIP i EIGRP Stub lub równoważny, Obsługiwać protokół HSRP, Obsługiwać funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel, |  |
| Inne | Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę sprzętu używanego - refurbished (przełączniki i wkładki) |  |
| Gwarancja wraz z usługą wsparcia w postaci kontraktu serwisowego | Minimum 24 miesiące z możliwością przedłużenia (nie jest wymagane świadczenie tych usług przez producenta) |  |
| Wyposażenie | Kabel zasilający, kabel konsolowy, uchwyty montażowe, wkładki SFP zgodnie z opisem, 48 kabli UTP kat 5e o dł 2m |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Przełącznik sieciowy wraz z wyposażeniem | 1 |  | * |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
z obowiązującą stawką podatku Vat.

......................................................                                                 ...........................................................................................................................

(miejscowość i data)                                                           (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)