Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną

Dostawa drukarki 3D w technologii SLA

na potrzeby realizacji projektu  pn. “Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zamówienie obejmuje dostawę drukarki 3D w technologii SLA o poniższych parametrach:

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/ Typ aparatu/ nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (wymagany: 2019 r.) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY ELEKTRYCZNE i KOMUNIKACJA - Wejście: 100–240 VAC, 2.5 A, 50/60 Hz, 220 W - Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi (2.4, 5 GHz), Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0 |  |
|  | WYMIARY FIZYCZNE Drukarka nie może przekraczać 41cm dł x 38cm szer. x 54cm wys. Drukarka nie może ważyć więcej niż 18 kg |  |
|  | PARAMETRY MECHANICZNE - Komora robocza: ogrzewana powietrzem - Elastyczna kuweta |  |
|  | CECHY OGÓLNE: - technologia druku 3D: LFS (druk z żywic fotopolimerowych) - Drukarka powinna być wyposażona w precyzyjny system optyczny do naświetlania modeli oraz łatwy system wymiany tejże optyki. - Laser o wysokiej rozdzielczości do odwzorowania detali w dobrej jakości. - usuwanie struktur podporowych powinno być łatwe i nie powinno uszkadzać geometrii modelu. - kuweta powinna eliminować naprężenia utwardzanych warstw drukowanego modelu. |  |
|  | TEMPERATURY - Zakres pracy temperatury: auto-nagrzewanie powietrzem co najmniej do 35° C |  |
|  | PARAMETRY DRUKU - Technologia druku: Low Force Stereolithography - Obszar roboczy nie mniejszy niż: 140 x 140 x 180 mm - Rozdzielczość w osi XY: 25 µm - Moc lasera: 250 mW - Średnica plamki lasera nie może być większa niż 90 mikronów - Ustawienia rozdzielczości warstw: 25, 50, 100, 140, 160, 300 mikronów |  |
|  | Drukarka powinna posiadać dedykowane oprogramowanie producenta drukarki. OPROGRAMOWANIE: - Prosty i intuicyjny interfejs. - Generowane automatycznie podpory - Skalowanie, obracanie i kopiowanie obiektów - Automatyczne orientowanie obiektu na stole. - Formaty obsługiwanych plików .STL i .OBJ - Podglądu warstw pociętego obiektu - Pamięć wewnętrzna min 1GB - Pojemnik z żywicą: kartridże o zawartości min. 1L - Automatyczny system napełniania żywicy. - Głośniki umożliwiające nadawanie komunikatów dźwiękowych |  |
|  | INTERFEJS STEROWANIA - Kolorowy panel dotykowy LCD |  |
|  | Do drukarki będą dołączone komplementarne następujące materiały – żywice: 1. Komplet żywic o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 65MPa oraz o Module Younga w granicach 2.7 - 2.9 GPa obejmujący: żywicę standardową białą (2 sztuki), szarą (1 sztuka), czarną (1 sztuka), przezroczystą (5 sztuk). 2. Żywica: twarda, imitująca materiał ABS o udarności (pomiar z karbem, młotkiem Izoda) nie mniejszej niż 40J/m oraz wydłużeniu przy zerwaniu nie większym niż 48% (1 sztuka), żywica szara o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie (1 sztuka) i żywica trwała o udarności (z karbem, młotkiem Izoda) nie mniejszej niż 109 J/m i module sprężystości nie większym niż 1,28 GPa (3 sztuki) 3. Żywica wysokotemperaturowa, cechująca się odpornością na temperaturę nie mniejszą niż 238 stopni C (HDT w 0,45MPa) (1 sztuka). 4. Żywica do wytracania metodą wosku traconego o zawartości popiołu po wypaleniu nie większej niż 0,1%(1 sztuka) 5. Żywica do modeli stomatologicznych o kolorze cielistym o module sprężystości w granicach 2,6 - 2,8 GPa i wydłużeniu przy zerwaniu nie większym niż 6% (1 sztuka) 6. Żywica kompozytowa zbrojona, wzmocniona dodatkiem szklanym o module sprężystości nie mniejszym niż 3,7GPa (1 sztuka). |  |

B. WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLEŃ

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny minimum 12 miesięcy |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisu do 6h (w godzinach roboczych) w miejscu instalacji urządzenia. |  |
| 4 | Bezpłatny serwis w okresie trwania umowy gwarancyjnej |  |
| 5 | Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie |  |
| 6 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr tel. email) |  |

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Drukarka 3D typu SLA | 1 |  | * |  |  |
| Żywica standardowa biała | 2 |  |  |  |  |
| Żywica standardowa szara | 1 |  |  |  |  |
| Żywica standardowa czarna | 1 |  |  |  |  |
| Żywica standardowa przezroczysta | 5 |  |  |  |  |
| Żywica twarda, imitująca materiał ABS o udarności (pomiar z karbem, młotkiem Izoda) nie mniejszej niż 40J/m oraz wydłużeniu przy zerwaniu nie większym niż 48% | 1 |  |  |  |  |
| Żywica szara o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie | 1 |  |  |  |  |
| Żywica trwała o udarności (z karbem, młotkiem Izoda) nie mniejszej niż 109 J/m i module sprężystości nie większym niż 1,28 GPa | 3 |  |  |  |  |
| Żywica wysokotemperaturowa, cechująca się odpornością na temperaturę nie mniejszą niż 238 stopni C (HDT w 0,45MPa) | 1 |  |  |  |  |
| Żywica do wytracania metodą wosku traconego o zawartości popiołu po wypaleniu nie większej niż 0,1% | 1 |  |  |  |  |
| Żywica do modeli stomatologicznych o kolorze cielistym o module sprężystości w granicach 2,6 - 2,8 GPa i wydłużeniu przy zerwaniu nie większym niż 6% | 1 |  |  |  |  |
| Żywica kompozytowa zbrojona, wzmocniona dodatkiem szklanym o module sprężystości nie mniejszym niż 3,7GPa | 1 |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku Vat.

Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Footnotes

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 . poz. 1261 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018 r. poz. 1993) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 2447).